## Slide 1
微机原理及接口技术
复习
Notes: 第十三次课

## Slide 2: 第2章 8086/8088 CPU
总线周期时序：
  T1：送地址、地址锁存信号ALE；
  T2：送读写控制信号；
  T3：检测Ready信号，决定是否插入TW；
  T4：获得/写入数据。
寄存器：
  通用寄存器AX、BX、CX、DX：16位、8位
  SP、BP、SI、DI、PSW、IP、段寄存器：16位
  标志寄存器 PSW，常用标志位：PF、ZF、CF、OF

## Slide 3: 第2章 8086/8088 CPU
对内存的管理：
  最大寻址能力：内存20位地址；接口16位地址。
  分段。
  小端存储。
  分体：
    8088：8位总线，1个存储体。
    8086：16位总线，2个存储体。
      偶地址存储体选择信号：A0 —— 低8位数据
      奇地址存储体选择信号：BHE —— 高8位数据
    80386、80486：32位总线，4个存储体。
    Pentium：64位总线，8个存储体。
对堆栈的管理： 栈顶小地址，栈底大地址；堆栈中每个元素占2字节(16位)。

## Slide 4: 第3章 8086汇编语言
有符号数：补码
常用寻址方式
  立即寻址：立即数 —— 8位或16位
常用指令
  数据传送：MOV
  运算：INC、SUB、MUL、AND
  移位：SHL、ROL
  比较、测试：CMP、TEST
  条件转移Jcond：JZ/JE、JNZ/JNE、JC/JB、……
  跳转、循环：JMP、LOOP
  输入输出：IN、OUT

## Slide 5: 第3章 8086汇编语言
P135，习题 3.14
试编写程序，统计由 40000H 开始的16K个单元中所存放的字符“A”的个数，并将结果存放在DX中。
START: MOV DX,4000H
MOV DS,DX
MOV CX,4000H
MOV SI,0
MOV DX,0
GOON: MOV AL,[SI]
CMP AL,'A'
JNE NEXT
INC DX
NEXT: INC SI
LOOP GOON
……

## Slide 6: 第3章 8086汇编语言
LEA SI,DATAB
LEA DI,BTRX
MOV WORD PTR[DI],0
MOV WORD PTR[DI+2],0
MOV BYTE PTR[DI+4],0
MOV CX,80
BEGIN: CMP BYTE PTR[SI],90
JC BL90
INC BYTE PTR[DI]
JMP ENDLP
BL90： CMP BYTE PTR[SI],80
JC BL80
INC BYTE PTR[DI+1]
JMP ENDLP
BL80： CMP BYTE PTR[SI],70
JC BL70
INC BYTE PTR[DI+2]
JMP ENDLP
BL70： CMP BYTE PTR[SI],60
JC BL60
INC BYTE PTR[DI+3]
JMP ENDLP
BL60: INC BYTE PTR[DI+4]
ENDLP: INC SI
LOOP BEGIN
P135，习题 3.11
在当前数据段(由DS决定)以偏移地址DATAB开始的顺序80个单元中，存放着某班80个同学某门考试的成绩。
编写程序统计高于90分、80～89分、70～79分、60～69分、低于60分的 人数各为多少，并将结果放在同一数据段、偏移 地址以BTRX开始的顺序单元中。

## Slide 7: 第4章 总线
总线中的信号线：
  数据总线：数据、状态、中断向量、……
  地址总线：存储器、外设地址
  控制总线：命令信号（内存读写、接口读写）
常用总线：
  系统总线（内总线）
    ISA：PC/XT，8位；PC/AT，16位。
  通信总线（外总线）
    PATA、SATA
    RS-232：数据信号(RxD、TxD)负逻辑。
      逻辑1：－3～－15V（通常－12V）
      逻辑0：＋3～＋15V（通常＋12V）
    USB：支持即插即用（自动配置）。

## Slide 8: 第4章 总线
总线竞争
双向数据总线的驱动与控制：74LS245
  A边接系统总线数据线，B边接驱动之后的信号
  方向控制：MEMR，IOR
总线的工程设计问题：
  交叉串扰
  延时
  反射：阻抗匹配，设置终端匹配网络。

## Slide 9: 第4章 总线
【例】某微型机 电路板上有内存C0000H～EFFFFH和接口 A000H～BFFFH，试画出该电路板 板内双向数据总线驱动与控制电路。（P177，例4.4）
内存地址 C0000H～EFFFFH
I/O端口地址 A000H～BFFFH

## Slide 10: 第5章 存储技术
给定地址范围，确定共多少K； 给定芯片，确定需要多少片。
常用半导体存储器芯片：
  SRAM：6264、6116
  DRAM
    传统 DRAM：2164，读写、刷新时序 —— RAS、CAS
    SDRAM：DDR SDRAM，时钟上升沿、下降沿
  EPROM：2764
芯片连接、编程
  8088 总线：8位数据读写，字扩展。
  8086 总线：可实现16位数据读写，位扩展 或 字扩＋位扩
    （D0～D7，A0）（D8～D15，BHE）
    存储器地址线连接到系统总线：从A1开始连接。

## Slide 11
例题分析—电路设计
【例1】利用6264构成从7C000H～7FFFFH的RAM存储区。画出与8088系统总线的连接图。（不考虑板内总线驱动）
Intel 16位微机系统的主存设计

## Slide 12
【例1】利用6264构成从7C000H～7FFFFH的RAM存储区。画出与8088系统总线的连接图。（不考虑板内总线驱动）
【分析】
芯片数量计算
存储容量=（尾地址-首地址+1）x位宽
=（7FFFFH-7C000H+1）x8bit=4000Hx8bit
芯片数量=存储容量/芯片容量=4x212/ 213 =2片
5.4.1 Intel 16位微机系统的主存设计

## Slide 13
【例1】利用6264构成从7C000H～7FFFFH的RAM存储区。画出与8088系统总线的连接图。（不考虑板内总线驱动）
【分析】
地址分析
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | … | A0
1
2
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1
74LS138
Intel 16位微机系统的主存设计

## Slide 14
【例1】利用6264构成从7C000H～7FFFFH的RAM存储区。画出与8088系统总线的连接图。（不考虑板内总线驱动）
【分析】
地址分析
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | … | A0
1
2
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1
74LS138
Intel 16位微机系统的主存设计

## Slide 15
6264与8088系统总线电路连接图
8088系统总线
D0 ~D7
A0 ~A12
1
2
+5V
+5V
A19
A18
A17
A16
A14
A13
A15
（8K×8bit）× 2片
→ 16K×8bit
7C000H ~ 7DFFFH
7E000H ~ 7FFFFH

## Slide 16
课后思考题
6264存储器与8086系统总线
连接电路如何设计？

## Slide 17
将地址为7C000H~7FFFFH的RAM存储区每个单元都写入55H，然后读出进行校验，若写入的数据与读出的完全一致，往DL写入80H，若有错误则往DH写入7FH。
Intel 16位微机系统的主存设计
例题分析—编程设计
Notes: 程序如何来编写呢？
这其实就是用到我们在第三章里面学习汇编语言程序设计
下面我们来分析下如何来编写程序
RAM存储器的数据是不是存放在数据段，首先需要初始化数据段

## Slide 18
START: MOV AX,7C00H ;段地址
MOV DS,AX ;地址范围:7C000～7FFFFH
MOV DI,0000H ;地址指针
MOV CX,4000H ;共4000H个字节（16KB）（循环次数）
GOON1: MOV AL,55H ;要写入的内容55H
MOV [DI],AL ;写入
INC DI ;地址指针加1
LOOP GOON1
MOV SI,0000H ;地址指针
MOV CX,4000H ;共4000H个字节（16KB）（循环次数）
GOON2: MOV AL,[SI] ;读出内存单元数据
CMP AL,55H ;与55H进行比较
JNZ ERR ;不等于55H，则转ERR
INC SI ;地址指针加1
LOOP GOON2
MOV DL,80H ;全部正确，则写入80H到DL
JMP ENDRD
ERR: MOV DH,7FH ;数据有错，则写入7FH到DH
ENDRD: HLT
初始化
写入数据
数据校验
电路
Notes: 电路和程序之间如何关联起来

## Slide 19: 第5章 存储技术
7000H
译
码
状态端口
≥1
IOR
AEN
A15
1
A14
1
A13
1
A12
A11
A10
A0
…
…
【存储器连接举例】

## Slide 20: 第5章 存储技术
START: MOV AX,0E00H ;段地址
MOV DS,AX ;地址范围:0E000～0FFFFH
MOV SI,0 ;地址指针
MOV CX,2000H ;共2000H个字节（8KB）
;（循环次数）
GOON: MOV AL,55H ;要写入的内容55H
MOV [SI],AL ;写入
Wait0: MOV DX,7000H
IN AL,DX
TEST AL,01H
JZ Wait0
INC SI ;地址指针加1
LOOP GOON
HLT
【存储器连接举例】

## Slide 21: 第6章 输入/输出技术
无条件传送、查询：
  输入接口：三态门（74LS244）
  输出接口：锁存器（74LS273、373）

## Slide 22: 第6章 输入/输出技术
图6.12 开关与微机系统连接的接口电路
MOV DX, 0FFF7H
IN AL, DX
AND AL, 01H
JZ ON
JMP OFF
三态门：
上总线，防竞争

## Slide 23: 第6章 输入/输出技术
图6.14 发光二极管与微机系统连接的接口电路
MOV DX, 0000H
MOV AL, 81H
OUT DX, AL
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
地址线
数据线
IOW
锁存器

## Slide 24: 第6章 输入/输出技术
中断：CPU利用率高；实现对特殊事件的实时响应。
  断点保护：PSW、CS、IP
  中断向量表：
    从内存地址0开始，共1KB（256行，每行4B）；
    中断向量码(中断类型码)与中断向量表地址之间的关系。
  可编程中断控制器 8259
    可管理8个中断源；
    多片级联：可管理多少个中断源？
      主片：特殊全嵌套
      从片：一般嵌套
    优先级：
      固定优先级：IR0最高、IR7最低。
      指定循环优先级：被指定的变为最低。
      自动循环优先级：刚被服务的降为最低。
DMA：纯硬件控制，无需CPU参与。

## Slide 25
INT 68H
MOV AX, 0
0:19C | 类型67H 中断向量
1A0 | 50
1A1 | 20
1A2 | 00
1A3 | A0
1A4 | 类型69H 中断向量
STI
PUSH DS
.
.
.
IRET
中断处理程序
2050
A000
IP
CS
A000:2050
向量地址
＝68H×4
＝1A0H
①
②
③
④
⑤
软中断指令， 中断向量码为68H
Flags、CS、IP压栈，关中断
x86中断响应过程 （以软件中断为例）
1413:0105
1413:0107
Flags
1413
0107
SP→
Flags
1413
0107
SP→
堆栈
堆栈
→IP
→CS
→Flags

## Slide 26: 第7章 常用接口器件
可编程并行接口 8255
  方式0：A口、B口、C口高4位、C口低4位，输入/输出。
  方式1：A口 或 B口，输入/输出。
    输入：IBF、STB、INTR
    输出：OBF、ACK、INTR
  方式2：仅A口，双向；同时借用C口5根线。
  内部寄存器地址：A口00；B口01；C口10；控制字11。
可编程定时器 8253
  内部有3个计数器；
  计数初值0，对应最大计数值；二进制计数、BCD计数。
  6种工作方式
    方式2：产生一定周期的负脉冲
    方式3：产生方波

## Slide 27: 第7章 常用接口器件
(4) 若8255芯片可占用的地址为FE00～FEFFH，试画出它与8086总线的连接图。
(2) A/D变换器的引线及工作时序图如下，试将此A/D变换器与8255相连接，并编写包括初始化程序在内的、变换一次数据并将数据放在DATA中的程序。
8位 A/D 变 换 器
D0～D7
START
SEND
模拟 信号 输入
START
SEND
≥1us
变换结束
变换开始
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0
【8255举例】

## Slide 28: 第7章 常用接口器件
A口：
B口：
C口：
控制寄存器：
FE00H
FE02H
FE04H
FE06H
START
SEND
模拟信号 输入
8255
PA0
PA7
～
A/D
D0
D7
～
PC0
PC7
D0～D7
RD
WR
RESET
A0
A1
CS
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0
74LS138
&
D0～D7
IOR
IOW
RESET
A1
A2
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
AEN
≥1
A0
A3
A4
A7
A6
A5
【8255举例】

## Slide 29: 第7章 常用接口器件
初始化程序：
INI55: MOV DX,0FE06H ;控制寄存器
MOV AL,10011010B ;A口方式0，输入
OUT DX,AL ;C高输入，C低输出
MOV DX,0FE04H ;C口
MOV AL,0
OUT DX,AL ;PC0=0
数据采集程序：
波形
电路
【8255举例】

## Slide 30: 第7章 常用接口器件
ACQUQ:
WAIT:
MOV DX,SEG DATA
MOV DS,DX
MOV SI,OFFSET DATA
MOV DX,0FE04H ;C口
MOV AL,01H
OUT DX,AL
CALL Delay1us ;延时1us
MOV AL,00H
OUT DX,AL
NOP
IN AL,DX
TEST AL,80H
JZ WAIT
MOV DX,0FE00H ;A口
IN AL,DX
MOV [SI],AL
波形
电路
【8255举例】

## Slide 31: 第7章 常用接口器件
A口：
B口：
C口：
控制寄存器：
FE00H
FE02H
FE04H
FE06H
START
SEND
模拟信号 输入
8255
PA0
PA7
～
A/D
D0
D7
～
PC0
PC7
D0～D7
RD
WR
RESET
A0
A1
CS
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0
74LS138
&
D0～D7
IOR
IOW
RESET
A1
A2
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
AEN
≥1
A0
A3
A4
A7
A6
A5
【8255举例】
～
PB0
PB3
～
D8
D11
【思考】12位A/D，如何处理？

## Slide 32: 第7章 常用接口器件
P339，习题7.1（1）
【8253举例】
若8253芯片可利用8088的外设接口地址为D0D0H～D0D3H，试画出电路连接图。设加到8253上的时钟信号为2MHz。
若利用计数器0、1和2产生周期为100μs的对称方波以及每1s、10s产生一个负脉冲，试说明8253如何连接，并编写初始化程序。

## Slide 33: 第7章 常用接口器件
P339，习题7.1（1）
【8253举例】
【解】
计数器0时钟频率为 2MHz，则时钟周期 T＝0.5μs，
一个计数器最长定时时间＝最大计数值×时钟周期
＝65536×0.5μs＝32.768ms。
计数器0：方式3，方波周期为100μs，则 计数值＝计数时间/时钟周期＝100μs/0.5μs＝200。
计数器1：方式2，负脉冲间隔时间为1s，时钟周期100μs，则计数值＝ 1s/100μs ＝10000。
计数器2：方式2，负脉冲间隔时间为10s，时钟周期1s，则计数值＝ 10s/1s＝10。
  （若时钟周期100μs，计数值＝10s/100μs＝100000，超过65536，无法实现 ）

## Slide 34: 第7章 常用接口器件
【8253举例】
D0～D7
CLK0
GATE0
OUT0
CLK1
GATE1
OUT1
CLK2
GATE2
OUT2
A0
A1
RD
WR
CS
8253
2MHz时钟
+5V
100μs
1s
10s
+5V
+5V
D0～D7
IOR
IOW
A0
A1
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y4
74LS138
&
≥1
A4
A3
A2
A15
A14
A12
A7
A6
A13
A11
A10
A9
A8
A5
AEN
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x
接口地址范围：D0D0H～D0D3H

## Slide 35
【8253举例】
初始化程序
INIT53: MOV DX,0D0D3H
MOV AL,00110110B ;计数器0方式字
OUT DX,AL
MOV AL,200
MOV DX,0D0D0H
OUT DX,AL
MOV AL,0
OUT DX,AL ;计数器0计数值
MOV DX,0D0D3H
MOV AL,01110100B ;计数器1方式字
OUT DX,AL
MOV DX,0D0D1H
MOV AX,10000
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL ;计数器1计数值
MOV DX,0D0D3H
MOV AL,10110100B ;计数器2方式字
OUT DX,AL
MOV DX,0D0D2H
MOV AL,10
OUT DX,AL
MOV AL,0
OUT DX,AL ;计数器2计数值
……

## Slide 36: 第7章 常用接口器件
【8253举例】
D0～D7
CLK0
GATE0
OUT0
CLK1
GATE1
OUT1
CLK2
GATE2
OUT2
A0
A1
RD
WR
CS
8253
2MHz时钟
+5V
100μs
1s
10s
+5V
+5V
D0～D7
IOR
IOW
A1
A2
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y2
74LS138
&
≥1
A5
A4
A3
A15
A14
A12
A7
A6
A13
A11
A10
A9
A8
A0
AEN
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0
接口地址范围： D0D0H、D0D2H、D0D4H、D0D6H
思考：8086总线
思考：正脉冲

## Slide 37: 第8章 基于总线的I/O接口设计
数码管编码
D/A变换器，数字到模拟转换器
  分辨率：
    【例】输出电压范围0～5V，
    10位DAC，分辨率＝5V/(210-1)＝4.89mV；
    12位DAC，分辨率＝5V/(212-1)＝1.22mV。
  DAC0832：8位D/A变换器。
A/D变换器，模拟到数字转换器
  ADC574：12位A/D转换器
  ADC0809：8位A/D转换器
  与8255配合使用