## Slide 1: 微机原理与系统设计 复习(1503014/19/41班)

## Slide 2: 第2章 8086/8088 CPU
引脚：地址，数据。
  内存地址空间
    分段：物理地址＝段寄存器×16＋段内偏移
    8086-分体：A0，BHE
  接口地址空间
其他常用引脚：READY，INTR，INTA，NMI
标志寄存器 FLAGS（PSW）：ZF、OF、CF、IF
系统总线：地址，数据，控制。

## Slide 3: 第3章 Intel x86 汇编语言
常用指令
  数据传送类
    MOV
      两个操作数的尺寸必须一致。
      两个操作数不能同时为内存操作数。
      立即数不能直接送至段寄存器。
  算术运算类：ADD，INC，SUB，DEC，NEG，MUL，DIV，CMP，TEST
  逻辑运算类：SAR，SHR，RCR，AND，OR
  输入/输出类：IN、OUT(DX、立即数；累加器)
  程序控制类：LOOP，Jcond(条件转移)，JMP； CALL，RET；INT，IRET

## Slide 4: 第3章 Intel x86 汇编语言
寻址方式
  寄存器间接寻址：访问一维数组
  基址变址寻址：访问二维数组
  相对基址变址寻址：访问二维数组
常用操作符：OFFSET，SEG，PTR
子程序（过程）
  堆栈
    栈顶 —— 小地址；栈底 —— 大地址。
    8086系统：堆栈中每个数据占两个字节(16位)。
  保护现场、恢复现场。
汇编语言结构：简化段定义、完整段定义。

## Slide 5: 第3章 Intel x86 汇编语言
条件转移指令
基于特定 CPU 标志值的跳转指令
助记符 | 描 述 | 标志值
JZ | 为零则跳转 | ZF＝1
JNZ | 不为零则跳转 | ZF＝0
JC | 如果设置进位标志则跳转 | CF＝1
JNC | 如果未设置进位标志则跳转 | CF＝0
JO | 如果设置溢出标志则跳转 | OF＝1
JNO | 如果未设置溢出标志则跳转 | OF＝0
JS | 如果设置符号标志则跳转 | SF＝1
JNS | 如果未设置符号标志则跳转 | SF＝0
JP | 如果设置了奇偶标志则跳转（偶） | PF＝1
JNP | 如果未设置奇偶标志则跳转（奇） | PF＝0

## Slide 6: 第3章 Intel x86 汇编语言
条件转移指令
基于无符号整数比较结果的跳转指令
助记符 | 描 述
JA | 大于则跳转（leftOp＞rightOp）
JNBE | 不小于或等于则跳转（同JA指令）
JAE | 大于或等于则跳转（leftOp≥rightOp）
JNB | 不小于则跳转（同JAE指令）
JB | 小于则跳转（leftOp＜rightOp）
JNAE | 不大于或等于则跳转（同JB指令）
JBE | 小于或等于则跳转（leftOp≤rightOp）
JNA | 不大于则跳转（同JBE指令）
A: Above
B: Below
E: Equal

## Slide 7: 第3章 Intel x86 汇编语言
条件转移指令
基于有符号整数比较结果的跳转指令
助记符 | 描 述
JG | 大于则跳转（leftOp＞rightOp）
JNLE | 不小于或等于则跳转（同JG指令）
JGE | 大于或等于则跳转（leftOp≥rightOp）
JNL | 不小于则跳转（同JGE指令）
JL | 小于则跳转（leftOp＜rightOp）
JNGE | 不大于或等于则跳转（同JL指令）
JLE | 小于或等于则跳转（leftOp≤rightOp）
JNG | 不大于则跳转（同JLE指令）
G: Greater
L: Less
E: Equal
【思考】如何用汇编实现while、if-else的功能？

## Slide 8: 第3章 Intel x86 汇编语言
数据的小端存储
例：
.data
myDouble DWORD 12345678h
.code
mov ax, myDouble ; 错误
mov ax, WORD PTR myDouble ; ax = ?
mov ax, WORD PTR [myDouble+2] ; ax = ?
mov bl, BYTE PTR myDouble ; bl = ?
 | 偏移 | 字节
myDouble | 0000 | 78
myDouble+1 | 0001 | 56
myDouble+2 | 0002 | 34
myDouble+3 | 0003 | 12

## Slide 9: 第3章 Intel x86 汇编语言
P106 习题
3.5 试编写程序将BUFFER中的一个8位二进制数转换为用ASCII码表示的十进制数，并按位数高低顺序存放在ANSWER为首地址的主存区域中。
START: MOV DX,SEG ANSWER
MOV DS,DX
MOV DI,OFFSET ANSWER
MOV WORD PTR [DI],3030H
MOV BYTE PTR [DI+2],’0’
MOV AL,BUFFER
MOV AH,0
MOV BL,10
ADD DI,2
GOON: CMP AX,0
JE NEXT
DIV BL ;BL=10
ADD AH,’0’ ;AH:余数
MOV [DI],AH
MOV AH,0
DEC DI
JMP GOON
NEXT: ……

## Slide 10: 第4章 总线
常见标准总线： ISA、PCI、PCI-E、RS-232、USB、PATA、SATA
总线驱动
  双向数据线驱动器：74LS245
    结合存储器设计
    结合8255设计
    结合8253设计
  单向地址、读写控制信号的驱动：74LS244
  A边接系统总线的数据线， B边接驱动之后的信号。
  方向控制：MEMR，IOR。
  输出允许：地址译码的输出

## Slide 11: 第5章 存储技术
常用存储器芯片的特点：
  SRAM
  DRAM
  SDRAM，DDR SDRAM
  EPROM
  E2PROM：BUSY信号
给定地址范围，确定字节数(KB)； 给定存储器芯片，确定片数。

## Slide 12: 第5章 存储技术
存储器设计 —— 芯片连接、编程
  8088 总线： 8位数据读写，字扩展。
  8086 总线： 可实现16位数据读写，位扩展 或 字扩＋位扩
    （D0～D7，A0）（D8～D15，BHE）
    存储器地址线连接到系统总线：从A1开始连接。

## Slide 13: 第6章 输入/输出技术
输入/输出方式：
  无条件传送
  程序查询
  中断
  DMA
实现：
  输入接口： 三态门（74LS244）
  输出接口： 锁存器（74LS273、373）
  8255

## Slide 14: 第6章 输入/输出技术
中断过程：
  中断源：中断请求
  中断响应
    断点保护，关中断
    获取中断向量码， 查中断向量表-获取中断服务程序入口地址
  执行中断服务程序
PUSH FLAGS
关中断: IF=0; TF=0
PUSH CS
PUSH IP
PUSH regs
STI （选，允许嵌套）
中断处理
CLI （选）
发EOI命令（选）
POP regs
IRET
MOV DX,8259偶地址
MOV AL,20H
OUT DX,AL

## Slide 15: 第6章 输入/输出技术
8259
  工作方式：
    自动EOI，非自动EOI
    一般嵌套（单片，或级联方式下的从片） 特殊全嵌套（级联方式下的主片）
    一般屏蔽方式，特殊屏蔽方式
    固定优先级，自动循环优先级，指定循环优先级
  级联

## Slide 16: 第7章 常用接口器件
8255
  A口：方式0、方式1、方式2。
  B口：方式0、方式1。
  C口(高4位、低4位)：方式0，支持按位操作。
  内部寄存器地址：A口00；B口01；C口10；控制字11。
8253
  16bit Timer × 3
  6种工作方式
    方式2：产生一定周期的负脉冲
    方式3：产生方波
  2进制计数；BCD计数
  锁存命令

## Slide 17: 第7章 常用接口器件
8255
  连接到8088或8086系统总线
  连接到外设
  初始化程序
  控制程序
8253
  电路连接：8088或8086总线
  产生特定波形的信号：多个计数器串联
  初始化程序

## Slide 18: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
D/A变换器：DAC0832
A/D变换器：
  AD574，ADC0809
  与8255配合使用