## Slide 1
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
五、条件处理

## Slide 2: 本节要点
布尔和比较指令
条件跳转
条件循环指令
条件结构

## Slide 3: （一）简介
在汇编语言中如何写一条 IF 语句？
编译器是如何将嵌套的 IF 语句翻译成机器语言的？
如何设置和清除二进制数字中的单个位？
如何对数据进行简单的二进制加密？
如何通知计算机正在比较的是有符号数字还是无符号数字？

## Slide 4: （二）布尔和比较指令 1. AND 指令
功能：在操作数的对应数据位之间执行布尔(位)“与”操作，并将结果保存在目的操作数中。
格式：
  AND 目的操作数,源操作数
  允许的操作数形式：
  AND reg,reg
  AND reg,mem
  AND mem,reg
  AND reg,imm
  AND mem,imm
两个操作数可以是8、16 或 32位的，但它们的尺寸必须相同。

## Slide 5: （二）布尔和比较指令 1. AND 指令
影响的标志位：
  总是清除 OF 和 CF；
  根据结果修改 SF、ZF、PF。
主要用途：对特定的位清“0”，同时保留其它的位。 例：
  mov al,00111011b
  and al,00001111b
00111011
00001111
AND
00001011
被清除
保持不变

## Slide 6: （二）布尔和比较指令 1. AND 指令
大写字母与小写字母的 ASCII 码之间的关系：
  'a'：61h，即01100001
  'A'：41h，即01000001
例：将字符转换位大写形式：
.data
array BYTE 50 DUP(?)
.code
mov ecx,LENGTHOF array
mov esi,OFFSET array
L1:
and byte ptr [esi],11011111b
inc esi
loop L1

## Slide 7: （二）布尔和比较指令 2. OR 指令
功能：按位取“或”。
格式：与 AND 指令相同。
主要用途：对特定的位置“1”，并保留其它位。 例：
  mov al,00111011b
  or al,00001111b
00111011
00001111
OR
00111111
保持不变
被置“1”

## Slide 8: （二）布尔和比较指令 2. OR 指令
【例】将0到9之间的整数转换成对应的ASCII码数字。 方法：将位4和位5设置为1。
mov dl,5 ; 二进制值
or dl,30h ; 转换到 ASCII 码
00000101
00110000
OR
00110101
05h
30h
35h，'5'

## Slide 9: （二）布尔和比较指令 3. XOR 指令
功能：按位取“异或”。
格式：与 AND 及 OR 指令相同。
XOR指令的用途：
  对某些位取反，同时不影响其它的位。
  判断16位或32位值的奇偶性。
    mov ax,64C1h ; 0110 0100 1100 0001
    xor ah,al ; PE,奇偶标志被设置
  简单数据加密。 将某个操作数与同样的操作数执行两次异或运算后，其值保持不变。

## Slide 10: （二）布尔和比较指令 4. NOT 指令
功能：将操作数所有数据位取反，结果为反码。
格式：
  NOT reg
  NOT mem
例：
  mov al,11110000b
  not al ; AL = 00001111b
NOT指令不影响任何状态标志。

## Slide 11: （二）布尔和比较指令 5. TEST 指令
功能：两操作数按位“与”，根据结果设置标志位，但不回送结果(不修改目的操作数)。
格式：与 AND 指令相同。
用途：测试操作数的某一位是“0”还是“1”。
例子：测试多个位
  想知道AL中第0位、第3位是否同时为“0”。
  test al,00001001b ;test bits 0 and 3
  判断ZF是否等于1
影响的标志：清除 OF、CF；修改 SF、ZF、PF。

## Slide 12: （二）布尔和比较指令 6. CMP 指令
格式：与 AND 指令相同。
  cmp 目的操作数,源操作数
功能：与减法指令一样执行减法操作，即 目的操作数-源操作数， 但不回送结果，只影响标志位。
影响的标志：根据相减结果修改 OF、SF、ZF、CF、AF、PF。
无符号操作数的比较：
CMP的结果 | ZF | CF
目的＜源 | 0 | 1
目的＞源 | 0 | 0
目的＝源 | 1 | 0

## Slide 13: （二）布尔和比较指令 6. CMP 指令
有符号操作数的比较：
CMP的结果 | 标志
目的＜源 | SF≠OF
目的＞源 | SF＝OF
目的＝源 | ZF＝1
OF | SF | 
0 | 0 | 结果为正
0 | 1 | 结果为负
1 | 0 | 下溢
1 | 1 | 上溢
mov ax,5
cmp ax,10 ; CF = 1
mov ax,1000
mov cx,1000
cmp cx,ax ; ZF = 1
mov si,105
cmp si,0 ; ZF=0,CF=0
例：

## Slide 14: （二）布尔和比较指令 7. 设置和清除单个CPU标志
例：
stc ;设置进位标志
clc ;清除进位标志
and al,0 ;设置零标志
or al,1 ;清除零标志
or al,80h ;设置符号标志
and al,7Fh ;清除符号标志
mov al,7Fh ;AL=+127
inc al ;AL=80h(即-128),OF=1
or eax,0 ;清除溢出标志

## Slide 15: （三）条件跳转 1. 条件结构
条件分支的实现：
  使用 CMP、TEST、AND之类的指令修改 CPU 标志；
  使用条件跳转指令测试标志值，以决定是否向新的分支转移。
例子：
cmp al,0
jz L1 ;jump if ZF=1
.
.
L1:
and dl,10110000b
jnz L2 ;jump if ZF=0
.
.
L2:

## Slide 16: （三）条件跳转 2. Jcond指令
功能：
  条件标志为真：分支转移到新的目的标号处；
  条件标志为假：执行紧跟在条件跳转指令之后的指令。
格式：
  Jcond 目标地址 例：
限制：
  默认情况下，跳转目标应在当前过程之内。可声明全局变量(变量后面跟“::”)来突破这种限制。
  跳转目标和跳转指令的下一条指令之间的偏移地址必须在-128到+127字节范围之内。
mov ax,5
cmp ax,5
je L1
mov ax,5
cmp ax,6
jl L1
mov ax,5
cmp ax,4
jg L1

## Slide 17: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
条件转移指令有很多(下面将要介绍30条)。一些指令是冗余的，仅是已存指令的别名。
按照以下条件可将跳转指令分成4组：
  根据特定的标志值。
  根据操作数之间是否相等，或根据(E)CX的值。
  根据无符号操作数的比较结果。
  根据有符号操作数的比较结果。

## Slide 18: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
基于特定 CPU 标志值的跳转指令
助记符 | 描 述 | 标志值
JZ | 为零则跳转 | ZF＝1
JNZ | 不为零则跳转 | ZF＝0
JC | 如果设置进位标志则跳转 | CF＝1
JNC | 如果未设置进位标志则跳转 | CF＝0
JO | 如果设置溢出标志则跳转 | OF＝1
JNO | 如果未设置溢出标志则跳转 | OF＝0
JS | 如果设置符号标志则跳转 | SF＝1
JNS | 如果未设置符号标志则跳转 | SF＝0
JP | 如果设置了奇偶标志则跳转（偶） | PF＝1
JNP | 如果未设置奇偶标志则跳转（奇） | PF＝0

## Slide 19: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
依据相等比较的跳转指令
助记符 | 描 述
JE | 相等则跳转（leftOp＝rightOp）
JNE | 不相等则跳转（leftOp≠rightOp）
JCXZ | CX＝0 则跳转
JECXZ | ECX＝0 则跳转
cmp leftOp,rightOp
E：Equal
Z：Zero

## Slide 20: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
基于无符号整数比较结果的跳转指令
助记符 | 描 述
JA | 大于则跳转（leftOp＞rightOp）
JNBE | 不小于或等于则跳转（同JA指令）
JAE | 大于或等于则跳转（leftOp≥rightOp）
JNB | 不小于则跳转（同JAE指令）
JB | 小于则跳转（leftOp＜rightOp）
JNAE | 不大于或等于则跳转（同JB指令）
JBE | 小于或等于则跳转（leftOp≤rightOp）
JNA | 不大于则跳转（同JBE指令）
cmp leftOp,rightOp
例：7FFFh＜8000h
A: Above
B: Below
E: Equal

## Slide 21: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
基于有符号整数比较结果的跳转指令
助记符 | 描 述
JG | 大于则跳转（leftOp＞rightOp）
JNLE | 不小于或等于则跳转（同JG指令）
JGE | 大于或等于则跳转（leftOp≥rightOp）
JNL | 不小于则跳转（同JGE指令）
JL | 小于则跳转（leftOp＜rightOp）
JNGE | 不大于或等于则跳转（同JL指令）
JLE | 小于或等于则跳转（leftOp≤rightOp）
JNG | 不大于则跳转（同JLE指令）
cmp leftOp,rightOp
G: Greater
L: Less
E: Equal

## Slide 22: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
例：
mov al,7Fh ; (7Fh or +127)
cmp al,80h ; (80h or -128)
ja IsAbove ; no: 7F not > 80h
jg IsGreater ; yes: +127 > -128

## Slide 23: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
例：8位内存操作数status中存放着同接口卡相连的外设的状态信息。
bit5为“1”时外设处于脱机状态，跳转到某标号处
bit0、bit1、bit4任何一位为“1”时跳转到某标号处
bit2、bit3、bit7全部为“1”时跳转到某标号处
mov al,status
test al,00100000b
jnz EquipOffline
mov al,status
test al,00010011b
jnz InputDataByte
mov al,status
and al,10001100b
cmp al,10001100b
jz ResetMachine
①
②
③

## Slide 24: （三）条件跳转 3. 条件跳转指令的类型
例：比较 V1、V2、V3 三个无符号变量的值，将最小值送入AX寄存器。
.data
V1 WORD ?
V2 WORD ?
V3 WORD ?
.code
mov ax,V1 ;assume V1 is smallest
cmp ax,V2 ;if ax <= V2 then
jbe L1 ; jump to L1
mov ax,V2 ;else move V2 to ax
L1: cmp ax,V3 ;if ax <= V3 then
jbe L2 ; jump to L2
mov ax,V3 ;else move V3 to ax
L2:

## Slide 25: （三）条件跳转 4. 应用：扫描数组
\Masm615\Examples\ch06\ArryScan.asm
过程(子程序)设计及布尔指令的综合应用：
字符串加密程序
\Masm615\Examples\ch06\Encrypt.asm

## Slide 26
INCLUDE Irvine32.inc
.data
intArray SWORD 0,0,0,0,1,20,35,-12,66,4,0
noneMsg BYTE "A non-zero value was not found",0
.code
main PROC
mov ebx,OFFSET intArray ; point to the array
mov ecx,LENGTHOF intArray ; loop counter
L1: cmp WORD PTR [ebx],0 ; compare value to zero
jnz found ; found a value
add ebx,2 ; point to next
loop L1 ; continue the loop
jmp notFound ; none found
found:
movsx eax,WORD PTR [ebx] ; otherwise, display it
call WriteInt
jmp quit
notFound:
mov edx,OFFSET noneMsg ; display "not found" message
call WriteString
quit: call crlf
exit
main ENDP
END main
扫描数组
ArryScan.asm

## Slide 27: （四）条件循环指令 1. LOOPZ 和 LOOPE 指令
含义：Loop if zero，Loop if equal
LOOPZ 指令与 LOOPE 指令等价
指令格式：
  LOOPZ 目的地址
执行逻辑：
  ECX = ECX – 1
  if ECX > 0 and ZF = 1, jump to destination
  (实模式下默认循环计算器为CX)
限制：目标标号距LOOPZ的下一条指令之间的距离应在-128到+127字节范围内。

## Slide 28: （四）条件循环指令 2. LOOPNZ 和 LOOPNE 指令
含义：Loop if not zero，Loop if not equal
LOOPNZ 指令与 LOOPNE 指令等价
指令格式：
  LOOPNZ 目的地址
执行逻辑：
  ECX = ECX – 1
  if ECX > 0 and ZF = 0, jump to destination
  (实模式下默认循环计算器为CX)
限制：目标标号距LOOPNZ的下一条指令之间的距离应在-128到+127字节范围内。

## Slide 29: （四）条件循环指令 3. 例子
扫描数组中的每个数值，直到发现正数为止。
.data
array SWORD -3,-6,-1,-10,10,30,40,4
sentinel SWORD 0
.code
mov esi,OFFSET array
mov ecx,LENGTHOF array
next: test WORD PTR [esi],8000h ; test highest bit
pushfd ; push flags on stack
add esi,TYPE array
popfd ; pop flags from stack
loopnz next ; continue loop
jnz quit ; none found
sub esi,TYPE array ; SI points to value
quit:

## Slide 30: （五）条件结构
思考：下面的C++语句，用汇编语言如何实现？
if (op1 == op2)
{
X = 1;
Y = 2;
}
if ((a1 > b1) && (b1 > c1))
X = 1;
if ((a1 > b1) || (b1 > c1))
X = 1;
while (val1 < val2)
{
val1++;
val2--;
}
while (op1 < op2)
{
op1++;
if (op2 == op3)
X = 2;
else
X = 3;
}

## Slide 31: （五）条件结构 例：以表格驱动的分支选择
D:\Masm615\Examples\ch06\ProcTble.asm
INCLUDE Irvine32.inc
.data
CaseTable BYTE 'A' ; lookup value
DWORD Process_A ; address of procedure
EntrySize = ($ - CaseTable)
BYTE 'B'
DWORD Process_B
BYTE 'C'
DWORD Process_C
BYTE 'D'
DWORD Process_D
NumberOfEntries = 4
prompt BYTE "Press capital A,B,C,or D: ",0
msgA BYTE "Process_A",0
msgB BYTE "Process_B",0
msgC BYTE "Process_C",0
msgD BYTE "Process_D",0

## Slide 32: （五）条件结构 例：以表格驱动的分支选择
.code
main PROC
mov edx,OFFSET prompt ; ask user for input
call WriteString
call ReadChar ; read one character
mov ebx,OFFSET CaseTable ; point EBX to the table
mov ecx,NumberOfEntries ; loop counter
L1: cmp al,[ebx] ; match found?
jne L2 ; no: continue
call NEAR PTR [ebx + 1] ; yes: call the procedure
call WriteString ; display message
call Crlf
jmp L3 ; exit the search
L2: add ebx,EntrySize ; point to the next entry (+5)
loop L1 ; repeat until ECX = 0
L3: exit
main ENDP
Process_A PROC
mov edx,OFFSET msgA
ret
Process_A ENDP
Process_B PROC
mov edx,OFFSET msgB
ret
Process_B ENDP
Process_C PROC
mov edx,OFFSET msgC
ret
Process_C ENDP
Process_D PROC
mov edx,OFFSET msgD
ret
Process_D ENDP
END main

## Slide 33
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
六、整数算数指令

## Slide 34: 本节要点
移位和循环移位指令及其应用
乘法和除法指令
扩展加法和减法
ASCII和压缩十进制算数

## Slide 35: （一）移位和循环移位指令
移位（Shifting）指令：
  SHL 逻辑左移
  SHR 逻辑右移
  SAL 算术左移
  SAR 算术右移
  ROL 循环左移
  ROR 循环右移
  RCL 带进位的循环左移
  RCR 带进位的循环右移
  SHLD 双精度左移
  SHRD 双精度右移
上述移位指令影响OF、CF。
记住单词：
Shift
Left
Right
Arithmetic [əˈriθmətik]
Rotate
Carry

## Slide 36: （一）移位和循环移位指令 1. 逻辑移位和算术移位
·
·
·
·
·
·
·
·
0
CF
·
·
·
·
·
·
·
·
CF
·
·
·
·
·
·
·
·
0
CF
逻辑右移：
算术右移：
逻辑左移/
算术左移：

## Slide 37: （一）移位和循环移位指令 2. SHL指令：逻辑左移
格式：
  SHL 目的操作数,移位位数
  SHL reg,imm8
  SHL mem,imm8
  SHL reg,CL
  SHL mem,CL
8088/8086要求imm8必须等于1；80286以上，imm8可为任意整数。
CL方式可用于任何Intel x86处理器。
上述格式也适用于 SHR、SAL、SAR、ROR、ROL、RCR、RCL 指令。
·
·
·
·
·
·
·
·
0
CF

## Slide 38: （一）移位和循环移位指令 2. SHL指令：逻辑左移
例：无符号数与2的整数次幂做快速乘法
  mov dl,5
  shl dl,1 ;5*2 = 10
  mov dl,10
  shl dl,2 ;10*4 = 40
·
·
·
·
·
·
·
·
0
CF

## Slide 39: （一）移位和循环移位指令 3. SHR指令：逻辑右移
格式：与 SHL 相同。
例：无符号数与2的整数次幂做快速除法
  mov dl,32
  shr dl,1 ;32/2 = 16
  mov dl,01000000b ;AL = 64
  shr dl,3 ;64/8 = 8
·
·
·
·
·
·
·
·
0
CF

## Slide 40: （一）移位和循环移位指令 4. SAL指令和SAR指令
SAL指令：算术左移，与 SHL 指令等价。
SAR指令：算术右移。
例1：
  mov al,0F0h ; AL = 11110000b (-16)
  sar al,1 ; AL = 11111000b (-8)
  ; CF = 0
例2：有符号数的除法，-128/8=-16
  mov dl,-128 ; DL = 10000000b
  sar dl,3 ; DL = 11110000b
·
·
·
·
·
·
·
·
0
CF
·
·
·
·
·
·
·
·
CF

## Slide 41: （一）移位和循环移位指令 5. ROL指令：循环左移
特点： 不丢失任何数据位。
例1：
  mov al,40h ;01000000
  rol al,1 ;10000000, CF=0
  rol al,1 ;00000001, CF=1
  rol al,1 ;00000010, CF=0
例2：将一个字节的低4位与高4位进行交换
  mov al,26h
  rol al,4 ;AL = 62h
·
·
·
·
·
·
·
·
CF

## Slide 42: （一）移位和循环移位指令 6. ROR指令：循环右移
例：
mov al,01h ;00000001
ror al,1 ;10000000, CF=1
ror al,1 ;01000000, CF=0
·
·
·
·
·
·
·
·
CF

## Slide 43: （一）移位和循环移位指令 7. RCL指令和RCR指令
RCL指令：带进位的循环左移
RCR指令：带进位的循环右移
例：从进位标志中恢复一个位。
  .data
  testval BYTE 01101010b
  .code
  shr testval,1 ;shift LSB into Carry flag
  jc quit ;exit if Carry flag set
  rcl testval,1 ;else restore the number
·
·
·
·
·
·
·
·
·
CF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
CF

## Slide 44: （一）移位和循环移位指令 8. SHLD/SHRD指令
要求至少是Intel 386处理器。
SHLD 指令：双精度左移，Shift Left Double
  格式：SHLD 目的操作数,源操作数,移位位数
    SHLD reg16,reg16,CL/imm8
    SHLD mem16,reg16,CL/imm8
    SHLD reg32,reg32,CL/imm8
    SHLD mem32,reg32,CL/imm8
  功能：将目的操作数左移指定的位数，低位空出来的位用源操作数的高位填充。
  不影响源操作数，影响SF、ZF、AF、PF、CF。
SHRD 指令：双精度右移，Shift Right Double 将目的操作数右移指定的位数，空出来的位由源操作数的低位填充。

## Slide 45: （一）移位和循环移位指令 8. SHLD/SHRD指令
例1：
  .data
  wval WORD 9BA6h
  .code
  mov ax,0AC36h
  shld wval,ax,4
例2：
  mov ax,234Bh
  mov dx,7654h
  shrd ax,dx,4
9BA6
AC36
wval
AX
BA6A
AC36
7654
234B
DX
AX
7654
4234

## Slide 46: （一）移位和循环移位指令 8. SHLD/SHRD指令
应用
  屏幕上的图像需要成片地左移或右移
  数据加密
  大整数的乘法和除法

## Slide 47: （一）移位和循环移位指令 9. 移位和循环移位的应用
多双字移位
二进制乘法
显示二进制位
分离位串
.data
ArraySize = 3
array DWORD ArraySize DUP(99999999h)
.code
mov esi,0
shr array[esi+8],1
rcr array[esi+4],1
rcr array[esi],1
99999999h
99999999h
99999999h
[esi+8]
[esi+4]
[esi]

## Slide 48: （一）移位和循环移位指令 9. 移位和循环移位的应用
多双字移位
二进制乘法：利用移位、相加实现。
显示二进制位
分离位串 【例】MS-DOS的功能57h在DX中返回文件的修改时间，假设为1999年3月10日，则DX中的文件日期戳如下(年份是相对于1980年的)：
00100110
01101010
DH
DL
年
月
日
思考： 如何提取日、月、年？

## Slide 49: （二）乘法和除法指令 1. MUL指令
格式（操作数为乘数）：
  MUL r/m8
  MUL r/m16
  MUL r/m32
功能：无符号乘法。将8位、16位或32位的操作数与AL、AX或EAX相乘。
被乘数 | 乘数 | 积 | CF＝1的条件
AL | r/m8 | AX | AH≠0
AX | r/m16 | DX:AX | DX≠0
EAX | r/m32 | EDX:EAX | EDX≠0

## Slide 50: （二）乘法和除法指令 1. MUL指令
例：
mov al,5h
mov bl,10h
mul bl ; CF = 0
; 积在AX中，50h
.data
val1 WORD 2000h
val2 WORD 0100h
.code
mov ax,val1
mul val2 ; CF = 1
; 积在DX:AX中，00200000h

## Slide 51: （二）乘法和除法指令 2. IMUL指令
有符号乘法，格式与MUL指令相同。
如果积的高半部分不是低半部分的符号扩展，则设置CF和OF。
例：
mov al,48 ; 48D = 30H
mov bl,4
imul bl ; AX = 00C0h, OF = 1
mov al,-4
mov bl,4
imul bl ; AX = FFF0h, OF = 0
mov ax,48
mov bx,4
imul bx ; DX:AX = 000000C0h, OF = 0

## Slide 52: （二）乘法和除法指令 3. DIV指令
无符号除法。
格式（操作数为除数）：
  DIV r/m8
  DIV r/m16
  DIV r/m32
功能：执行8位、16位、32位无符号整数除法运算。
被除数 | 除数 | 商 | 余数
AX | r/m8 | AL | AH
DX:AX | r/m16 | AX | DX
EDX:EAX | r/m32 | EAX | EDX

## Slide 53: （二）乘法和除法指令 3. DIV指令
例：
; 8003h/100h
mov dx,0 ; clear dividend, high
mov ax,8003h ; dividend, low
mov cx,100h ; divisor
div cx ; AX = 0080h, DX = 0003h
.data
dividend QWORD 0000000800300020h
divisor DWORD 00000100h
.code
mov edx,DWORD PTR dividend + 4 ; high doubleword
mov eax,DWORD PTR dividend ; low doubleword
div divisor ; EAX = 08003000h, EDX = 00000020h

## Slide 54: （二）乘法和除法指令 4. 有符号整数除法 ① CBW，CWD 和 CDQ 指令
CBW（Convert Byte to Word） 将AL中的符号位扩展到AH寄存器中。
CWD（Convert Word to Doubleword） 将AX的符号位扩展到DX寄存器中。
CDQ（Convert Doubleword to Quadword） 将EAX中的符号位扩展到EDX寄存器中。
例：
.data
wordVal SWORD -101 ; FF9Bh
.code
mov ax,wordVal ; AX = FF9Bh
cwd ; DX:AX = FFFFFF9Bh

## Slide 55: （二）乘法和除法指令 4. 有符号整数除法 ② IDIV 指令
执行有符号数整数的除法运算。
格式：与 DIV 指令相同。
当执行8位数的除法指令之前，必须将被除数符号扩展到AH中(可用CBW指令)。
16位除法要求AX被符号扩展到DX中。
32位除法要求将EAX符号扩展到EDX中。

## Slide 56: （二）乘法和除法指令 4. 有符号整数除法 ② IDIV 指令
例：
.data
byteVal SBYTE -48
.code
mov al,byteVal ; dividend
cbw ; extend AL into AH
mov bl,5 ; divisor
idiv bl ; AL = -9, AH = -3
.data
wordVal SWORD -5000
.code
mov ax,wordVal ; dividend, low
cwd ; extend AX into DX
mov bx,256 ; divisor
idiv bx ; quotient AX = -19
; remainder DX = -136

## Slide 57: （二）乘法和除法指令 4. 有符号整数除法 ③ 除法溢出
当除法产生的商太大而无法容纳在目的操作数中的时候，将导致除法溢出，使CPU触发一个中断，当前程序被终止。 例如：
  mov ax,1000h
  mov bl,10h
  div bl ; AL cannot hold 100h
试图除以0也会发生相同的情况。
  mov ax,dividend
  mov bl,0
  div bl
解决办法：
  使用32位的除数来减小除法溢出的可能性。
  测试除数，如果除数等于0则跳过除法指令。
mov eax,1000h
cdq
mov ebx,10h
div ebx

## Slide 58: （二）乘法和除法指令 5. 算数表达式的实现
为什么要学习用汇编语言实现算数表达式？
  帮助理解C++或Java编译器是如何实现算数表达式的。
  熟悉乘法、除法指令的使用。
  可实现比编译器更完善的错误检查。比如，检查乘法操作之后积的大小：
    在两个32位操作数相乘时，大多数高级语言编译器都忽略了乘积的高半部分。
    在汇编语言中，可通过CF(进位标志)和OF (溢出标志)检查乘积是否能存放在32个数据位中。

## Slide 59: （二）乘法和除法指令 5. 算数表达式的实现
【例1】以汇编语言实现下面的C++语句(使用32位无符号整数)： var4 = (var1 + var2) * var3;
mov eax,var1
add eax,var2
mul var3 ; EAX = EAX * var3
jc tooBig ; unsigned overflow?
mov var4,eax
jmp next
tooBig: ; display error message

## Slide 60: （二）乘法和除法指令 5. 算数表达式的实现
【例2】使用32位有符号整数实现下面C++语句： var4 = (var1 * -5) / (-var2 % var3);
mov eax,var2 ; begin right side
neg eax
;有符号数,需将被除数符号扩展到EDX,然后用IDIV指令
cdq ; sign-extend dividend
idiv var3 ; EDX = remainder
mov ebx,edx ; EBX = right side
mov eax,-5 ; begin left side
imul var1 ; EDX:EAX = left side
idiv ebx ; final division
mov var4,eax ; quotient

## Slide 61: （三）扩展加法和减法
思考：用C++如何实现两个128位整数相加？
汇编语言：
  ADC：带进位加
  SBB： 带进位减
  利用上述指令可方便地实现任意大小数字的加减运算。

## Slide 62: （三）扩展加法和减法 1. ADC指令
功能：add with carry，扩展加法。 目的操作数＋源操作数＋进位标志→目的操作数
格式：同MOV指令。
  ADC reg,reg
  ADC mem,reg
  ADC reg,mem
  ADC mem,imm
  ADC reg,imm
扩展加法的例子 D:\Masm615\Examples\ch07\ExtAdd.asm

## Slide 63
;-------------------------------------------------------
Extended_Add PROC
;
; Calculates the sum of two extended integers that are
; stored as an array of doublewords.
; Receives: ESI and EDI point to the two integers,
; EBX points to a variable that will hold the sum, and
; ECX indicates the number of doublewords to be added.
;-------------------------------------------------------
pushad
clc ; clear the Carry flag
L1: mov eax,[esi] ; get the first integer
adc eax,[edi] ; add the second integer
pushfd ; save the Carry flag
mov [ebx],eax ; store partial sum
add esi,4 ; advance all 3 pointers
add edi,4
add ebx,4
popfd ; restore the Carry flag
loop L1 ; repeat the loop
adc word ptr [ebx],0 ; add any leftover carry
popad
ret
Extended_Add ENDP
END main
② 子程序

## Slide 64
TITLE Extended Addition Example (ExtAdd.asm)
;This program calculates the sum of two 64-bit integers.
INCLUDE Irvine16.inc
.data
op1 QWORD 0A2B2A40674981234h
op2 QWORD 08010870000234502h
sum DWORD 3 dup(0)
.code
main PROC
mov ax,@data
mov ds,ax
mov esi,OFFSET op1 ; first operand
mov edi,OFFSET op2 ; second operand
mov ebx,OFFSET sum ; sum operand
mov ecx,2 ; number of doublewords
call Extended_Add
mov esi,OFFSET sum ; dump memory
mov ebx,4 ; is doublewords
mov ecx,3 ; three doublewords
call DumpMem
exit
main ENDP
① 主程序

## Slide 65: （三）扩展加法和减法 2. SBB指令
功能：subtract with borrow，扩展减法。 目的操作数-源操作数-进位标志→目的操作数
格式：同ADC指令。

## Slide 66: （四）ASCII和压缩十进制算数
AAA 加法之后进行ASCII码调整
AAS 减法之后进行ASCII码调整
AAM 乘法之后进行ASCII码调整
AAD 除法之前进行ASCII码调整
33
34
30
32
03
04
00
02
ASCII格式：
未压缩的BCD：
(十六进制)

## Slide 67: （四）ASCII和压缩十进制算数 1. AAA指令
功能：ASCII adjust after addition 调整两个ASCII数字用ADD或ADC指令相加之后在AL中的结果。
例：
  mov ah,0
  mov al,'8' ; AX = 0038h
  add al,'2' ; AX = 006Ah
  aaa ; AX = 0100h
  or ax,3030h ; AX = 3130h = '10'

## Slide 68: （四）ASCII和压缩十进制算数 2. AAS指令
功能：ASCII adjust after subtraction 调整ASCII减法之后AL中得到的结果。 仅当减法产生负数结果时调整才是必须的。
例：
  .data
  val1 BYTE '8'
  val2 BYTE '9'
  .code
  mov ah,0
  mov al,val1 ; AX = 0038h
  sub al,val2 ; AX = 00FFh
  aas ; AX = FF09h
  pushf ; save the Carry flag
  or al,30h ; AX = FF39h
  popf ; restore the Carry flag

## Slide 69: （四）ASCII和压缩十进制算数 3. AAM指令
功能：ASCII adjust after multiplication 调整两个未压缩的BCD数字相乘之后AX中的结果，即将二进制值调整为非压缩的ASCII格式。
例：
  .data
  AscVal BYTE 05h,06h
  .code
  mov bl,AscVal ; first operand
  mov al,AscVal+1 ; second operand
  mul bl ; AX = 001Eh
  aam ; AX = 0300h

## Slide 70: （四）ASCII和压缩十进制算数 4. AAD指令
功能：ASCII adjust before division 将AH和AL中未压缩的BCD数字转换成二进制数值存放在AL中，AH清零，为DIV指令做好准备。
例：
  .data
  quotient BYTE ?
  remainder BYTE ?
  .code
  mov ax,0307h ; dividend
  aad ; AX = 0025h
  mov bl,5 ; divisor
  div bl ; AX = 0207h
  mov quotient,al ; 37/5，商为7，余数2
  mov remainder,ah

## Slide 71: （四）ASCII和压缩十进制算数 5. 压缩的十进制整数
DAA指令：将ADD或ADC指令执行后AL中的结果转换成压缩的十进制格式。
DAS指令：将SUB或SBB指令执行后AL中的结果转换成压缩的十进制格式。
例：
  mov al,35h
  add al,48h ; AL = 7Dh
  daa ; AL = 83h
  mov bl,48h
  mov al,85h
  sub al,bl ; AL = 3Dh
  das ; AL = 37h

## Slide 72
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
七、高级过程

## Slide 73: （一）堆栈参数
寄存器参数：寄存器内容在装入参数前必须保存。
  pushad
  mov esi,OFFSET array ; starting OFFSET
  mov ecx,LENGTHOF array ; size, in units
  mov ebx,TYPE array ; doubleword format
  call DumpMem ; display memory
  popad
堆栈参数：需要的参数由调用程序压入堆栈。
  push OFFSET array
  push LENGTHOF array
  push TYPE array
  call DumpMem
使用INVOKE伪指令可自动在堆栈上压入参数并调用程序。
  INVOKE DumpMem,TYPE array,LENGTHOF array,OFFSET array
几乎所有高级语言都使用堆栈参数。

## Slide 74: （一）堆栈参数
PROTO伪指令：为一个已存在的过程创建原型。原型声明了过程的名字和参数列表，允许一个过程在被定义之前就可以在其它地方被调用。
ADDR运算符：可在使用INVOKE调用过程时传递指针(地址参数)。
例：交换两个整数。\Masm615\Examples\ch08\Swap.asm
MySub PROTO
.
INVOKE MySub
.
MySub PROC
.
.
MySub ENDP
MySub PROC
.
.
MySub ENDP
.
INVOKE MySub
.

## Slide 75
; Demonstration of the Swap procedure, using
; PROTO, PROC, and INVOKE.
INCLUDE Irvine32.inc
Swap PROTO, ; procedure prototype
pValX:PTR DWORD,
pValY:PTR DWORD
.data
Array DWORD 10000h,20000h
.code
main PROC
; Display the array before the exchange:
mov esi,OFFSET Array
mov ecx,2 ; count = 2
mov ebx,TYPE Array
call DumpMem ; dump the array values
INVOKE Swap,ADDR Array,ADDR [Array+4]
; Display the array after the exchange:
call DumpMem
exit
main ENDP

## Slide 76
;-------------------------------------------------------
Swap PROC USES eax esi edi,
pValX:PTR DWORD, ; pointer to first integer
pValY:PTR DWORD ; pointer to second integer
;
; Exchange the values of two 32-bit integers
; Returns: nothing
;-------------------------------------------------------
mov esi,pValX ; get pointers
mov edi,pValY
mov eax,[esi] ; get first integer
xchg eax,[edi] ; exchange with second
mov [esi],eax ; replace first integer
ret
Swap ENDP
END main

## Slide 77: （二）堆栈框架
内存模式：.MODEL伪指令
  .MODEL 内存模式 [,模式选项]
  例：
  .MODEL flat,stdcall
  保护模式程序使用平坦内存模式
STDCALL关键字：指定过程按照从右到左的顺序压入参数。例：
  INVOKE AddTwo,5,6
  将生成如下汇编语言代码：
  push 6
  push 5
  call AddTwo
  STDCALL要求过程在RET指令后提供常量操作数。
AddTwo PROC
.
. ;add 8 to ESP
ret 8 ;after returning
AddTwo ENDP

## Slide 78: （二）堆栈框架
堆栈参数的显式访问
.data
sum DWORD ?
.code
push 6 ; second argument
push 5 ; first argument
call AddTwo ; EAX = sum
mov sum,eax ; save the sum
……
AddTwo PROC
push ebp
mov ebp,esp ; base of stack frame
mov eax,[ebp + 12] ; second argument
add eax,[ebp + 8] ; first argument
pop ebp
ret 8 ; clean up the stack
AddTwo ENDP
00000006
00000005
返回地址
EBP
EBP, ESP
[EBP+8]
[EBP+4]
[EBP+12]

## Slide 79: （二）堆栈框架
传递引用(即变量的地址)参数
.data
count = 100
array WORD count DUP(?)
.code
push OFFSET array
push COUNT
call ArrayFill
ArrayFill PROC
push ebp
mov ebp,esp
pushad
mov esi,[ebp+12] ;offset of array
mov ecx,[ebp+8] ;array size
cmp ecx,0 ;ECX <= 0 ?
jle L2 ;yes: skip over loop
offset(array)
count
返回地址
EBP
EBP , ESP
[EBP+8]
[EBP+4]
[EBP+12]
L1: mov eax,10000h ;get random 0-FFFFh
call RandomRange ;from the link lib
mov [esi],eax
add esi,TYPE WORD
loop L1
L2: popad
pop ebp
ret 8 ;clean up the stack
ArrayFill ENDP
……
ESP

## Slide 80: （二）堆栈框架
LEA指令：计算并装入内存操作数的偏移。 指令格式：LEA reg,mem
  【例】
  FillString PROC USES eax esi
  LOCAL string[20]:BYTE
  ; mov esi,OFFSET string ; error
  lea esi,string
  mov ecx,20
  L1: mov eax,10
  call RandomRange ; AL = 0..9
  add al,30h
  mov [esi],al
  add esi,1
  Loop L1
  ret
  FillString ENDP
LOCAL伪指令在过程中声明一个或多个局部变量。

## Slide 81: （二）堆栈框架
创建局部变量
  C++ 例子
  用汇编语言实现
void MySub()
{
char X = 'X';
int Y = 10;
char name[20];
name[0] = 'B'
double Z = 1.2;
}
变量 | 字节数 | 堆栈偏移
X | 4 | EBP-4
Y | 4 | EBP-8
name | 20 | EBP-28
Z | 8 | EBP-36
返回地址
EBP
EBP
[EBP+4]
X
ESP
Y
……
Z
name
[EBP-4]
[EBP-8]
[EBP-28]
[EBP-36]

## Slide 82: （二）堆栈框架
创建局部变量
  用汇编语言实现
MySub PROC
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,36
; create variables
mov BYTE PTR [ebp-4],'X' ; X
mov DWORD PTR [ebp-8],10 ; Y
mov BYTE PTR [ebp-28],'B' ; name[0]
mov DWORD PTR [ebp-32],3ff33333h ; Z(high)
mov DWORD PTR [ebp-36],33333333h ; Z(low)
mov esp,ebp ; destroy variables
pop ebp
ret
MySub ENDP
返回地址
EBP
EBP
[EBP+4]
X
ESP
Y
……
Z
name
[EBP-4]
[EBP-8]
[EBP-28]
[EBP-36]
void MySub()
{
char X = 'X';
int Y = 10;
char name[20];
name[0] = 'B'
double Z = 1.2;
}
C++
汇编

## Slide 83: （三）递归
略。

## Slide 84: （四）创建多模块程序
略。

## Slide 85
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
八、字符串和数组

## Slide 86: 本节要点
字符串操作指令
二维数组
  基址变址操作数
  相对基址变址操作数

## Slide 87: （一）基本字符串操作指令
5组处理字节、字和双字数组的指令，称为基本字符串指令，但用法并不限于处理字符数组。
指令 | 描述
MOVSB, MOVSW, MOVSD | 移动字符串数据：拷贝DS:(E)SI寻址的内存操作数至ES:(E)DI。
CMPSB, CMPSW, CMPSD | 比较字符串：比较内存中由DS:(E)SI寻址和ES:(E)DI寻址的字符串。源-目的
SCASB, SCASW, SCASD | 扫描字符串：扫描ES:(E)DI指向的内存字符串查找与累加器匹配的值。
STOSB, STOSW, STOSD | 存储字符串：将累加器内容存储到由ES:(E)DI寻址的内存中。
LODSB, LODSW, LODSD | 将字符串数据装入累加器：将由DS:(E)SI寻址的内存单元装入累加器中。

## Slide 88: （一）基本字符串操作指令
在保护模式程序中，ESI被作为偏移自动地在DS指定的段中寻址；EDI自动地在ES指定的段中寻址。DS和ES总是被设置为同样的值并且无法改变它们。
在实地址模式下，字符串操作指令使用SI和DI寄存器寻址内存。
  SI是DS段中的偏移。
  DI是ES段中的偏移。
  实地址模式下ES和DS经常由ASM程序员改变。
  通常在main过程的开始将ES和DS设为同样的段值：
main PROC
mov ax,@data ;get addr of data seg
mov ds,ax ;initialize DS
mov es,ax ;initialize ES

## Slide 89: （一）基本字符串操作指令
使用重复前缀
  字符串操作指令每次只能处理一个内存值。
  通过增加一个重复前缀，字符串指令就会使用ECX作为计数器进行重复 —— 实现用一条指令处理整个数组。
  可以使用的重复前缀：
REP | 当ECX＞0时重复
REPZ, REPE | 当ZF＝1且ECX＞0时重复
REPNZ,REPNE | 当ZF＝0且ECX＞0时重复

## Slide 90: （一）基本字符串操作指令
使用重复前缀
  例：
  方向标志：简单字符串指令使用方向标志来决定ESI和EDI是自动增加还是自动减少。
    方向标志位 DF＝0：ESI、EDI 自动增加；
    方向标志位 DF＝1：ESI、EDI 自动减少。
  方向标志可以通过CLD和STD指令改变：
    CLD ; 清除方向标志
    STD ; 设置方向标志
cld ; clear direction flag
mov esi,OFFSET string1 ; ESI points to source
mov edi,OFFSET string2 ; EDI points to target
mov ecx,10 ; set counter to 10
rep movsb ; move 10 bytes

## Slide 91: （一）基本字符串操作指令 1. MOVSB、MOVSW 和 MOVSD 指令
例：
.data
source DWORD 20 DUP(0FFFFFFFFh)
target DWORD 20 DUP(?)
.code
cld ; direction = forward
mov ecx,LENGTHOF source ; set REP counter
mov esi,OFFSET source ; ESI points to source
mov edi,OFFSET target ; EDI points to target
rep movsd ; copy doublewords

## Slide 92: （一）基本字符串操作指令 2. CMPSB、CMPSW 和 CMPSD 指令
隐含执行：源-目的，这与 CMP 指令相反。
例：
mov esi,OFFSET source
mov edi,OFFSET target
cld ; direction = up
mov ecx,count ; repetition counter
repe cmpsd ; repeat while equal

## Slide 93: （一）基本字符串操作指令 2. CMPSB、CMPSW 和 CMPSD 指令
例子：比较两个字符串。

## Slide 94
INCLUDE Irvine32.inc
.data
source BYTE "MARTIN "
dest BYTE "MARTINEZ"
str1 BYTE "Source is smaller",0dh,0ah,0
str2 BYTE "Source is not smaller",0dh,0ah,0
.code
main PROC
cld ; direction = up
mov esi,OFFSET source
mov edi,OFFSET dest
mov cx,LENGTHOF source
repe cmpsb
jb source_smaller
mov edx,OFFSET str2
jmp done
source_smaller:
mov edx,OFFSET str1
done: call WriteString
exit
main ENDP
END main

## Slide 95: （一）基本字符串操作指令 3. SCASB、SCASW 和 SCASD 指令
将AL/AX/EAX中的值同目标内存(由DI寻址)中的字节、字或双字相比较。
【例】扫描一个匹配字符：在字符串变量alpha中查找字母“F”。
.data
alpha BYTE "ABCDEFGH",0
.code
mov edi,OFFSET alpha ; EDI points to the string
mov al,'F' ; search for the letter F
mov ecx,LENGTHOF alpha ; set the search count
cld ; direction = up
repne scasb ; repeat while not equal
jnz quit ; quit if letter not found
dec edi ; found: back up EDI
quit:

## Slide 96: （一）基本字符串操作指令 4. STOSB、STOSW 和 STOSD 指令
将AL/AX/EAX的内容存储在EDI指向的内存单元中，同时EDI的值根据方向标志增加或减少。可与REP前缀联合使用。
例：将string1的每个字节初始化为0FFh。
.data
count = 100
string1 BYTE count DUP(?)
.code
mov al,0FFh ; value to be stored
mov edi,OFFSET string1 ; ES:DI points to target
mov ecx,count ; character count
cld ; direction = forward
rep stosb ; fill with contents of AL

## Slide 97: （一）基本字符串操作指令 5. LODSB、LODSW 和 LODSD 指令
从ESI指向的内存位置向AL/AX/EAX中装入一个值，同时ESI的值根据方向标志增加或减少。
一般不与REP前缀联合使用。
假设DF＝0，则LODSB可替代下面两条指令：
【例】数组乘法： 将双字数组的每个元素同一个常量相乘。
mov al,[esi] ; move byte into AL
inc esi ; point to next byte

## Slide 98
TITLE Multiply an Array (Mult.asm)
; This program multiplies each element of an array
; of 32-bit integers by a constant value.
INCLUDE Irvine32.inc
.data
array DWORD 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ; test data
multiplier DWORD 10 ; test data
.code
main PROC
cld ; direction = up
mov esi,OFFSET array ; source index
mov edi,esi ; destination index
mov ecx,LENGTHOF array ; loop counter
L1: lodsd ; copy [ESI] into EAX
mul multiplier ; multiply by a value
stosd ; store EAX at [EDI]
loop L1
exit
main ENDP
END main

## Slide 99: （二）二维数组 1. 基址变址操作数
基址变址(base-index)操作数：将两个寄存器的值相加(称为基址寄存器、变址寄存器)来产生偏移地址。
保护模式程序中，可使用任意两个32位通用寄存器。
实地址模式下，16位寄存器允许的组合是： [bx+si]，[bx+di]，[bp+si]，[bp+di] 应尽量避免使用BP寄存器，除非要访问堆栈操作数。 例：
.data
array WORD 1000h,2000h,3000h
.code
mov ebx,OFFSET array
mov esi,2
mov ax,[ebx+esi] ; AX = 2000h

## Slide 100: （二）二维数组 1. 基址变址操作数
表格的例子。
.data
tableB BYTE 10h, 20h, 30h, 40h, 50h
BYTE 60h, 70h, 80h, 90h,0A0h
BYTE 0B0h,0C0h,0D0h,0E0h,0F0h
NumCols = 5
.code
RowNumber = 1 ; 第1行
ColumnNumber = 2 ; 第2列
mov ebx,OFFSET tableB
add ebx,NumCols*RowNumber
mov esi,ColumnNumber
mov al,[ebx+esi] ; AL = 80h
列
行
0 1 2 3 4
0
1
2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A0
B0
C0
D0
E0
F0
[EBX]
[EBX+ESI]
第0行
第1行
第2行
tableB

## Slide 101: （二）二维数组 2. 相对基址变址操作数
相对基值变址操作数： 有效地址偏移＝偏移＋基址寄存器＋变址寄存器
几种常见的格式： [base + index + displacement] displacement[base + index] displacement[base][index]
  偏移(Displacement)：变量的名字；常量表达式
  基址、变址：
    保护模式：任意32位寄存器
    实地址模式：BX、BP；SI、DI。
表格的例子：tableB[ebx + esi]

## Slide 102: （二）二维数组 2. 相对基址变址操作数
表格的例子：
.data
tableB BYTE 10h, 20h, 30h, 40h, 50h
BYTE 60h, 70h, 80h, 90h,0A0h
BYTE 0B0h,0C0h,0D0h,0E0h,0F0h
NumCols = 5
.code
RowNumber = 1 ; 第1行
ColumnNumber = 2 ; 第2列
mov ebx,NumCols*RowNumber ; 第1行起始地址：5×1
mov esi,ColumnNumber ; 列号：2
mov al,tableB[ebx+esi] ; AL = 80h
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A0
B0
C0
D0
E0
F0
tableB[EBX]
tableB[EBX+ESI]
第0行
第1行
第2行
tableB
列
行
0 1 2 3 4
0
1
2

## Slide 103
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
九、结构和宏

## Slide 104: （一）结构
结构(Structure)：
逻辑上相互关联的一组变量的模板或模式。
结构中单个变量称为域(field)。

## Slide 105: （一）结构
域的初始化：
未定义：使用“?”
字符串：引号引起的字符初始化字符串域
整数：整数常量、整数表达式
数组：用DUP操作符
1. 结构的定义
名字 STRUCT
域的声明
名字 ENDS
结构中可包含任意数量的域

## Slide 106: （一）结构
.data
worker Employee <>
person1 Employee <”555223333”>
person2 Employee <,”Jones”>
person3 Employee <,,,2 DUP(20000)>
2. 结构的声明及引用
Employee STRUCT
IdNum BYTE ”000000000”
LastName BYTE 30 DUP(0)
Years WORD 0
SalaryHistory DWORD 0,0,0,0
Employee ENDS
.code
mov dx,worker.Years
mov worker.SalaryHistory+4,30000 ; second salary
mov edx,OFFSET worker.LastName
mov esi,OFFSET worker
mov ax,(Employee PTR [esi]).Years
声明
定义
引用

## Slide 107: （二）宏
宏(Macro)：
命名的汇编语句块。调用宏的时候，汇编语句块的一份拷贝被直接插入到程序中。
宏的定义：
macroname MACRO parameter-1,parameter-2...
statement-list
ENDM

## Slide 108: （二）宏
mWriteStr MACRO string
push edx
mov edx,OFFSET string
call WriteString
pop edx
ENDM
.data
msg1 BYTE ”This is message 1.”,0Dh,0Ah,’$’
msg2 BYTE ”This is message 2.”,0Dh,0Ah,’$’
msg3 BYTE ”This is message 3.”,0Dh,0Ah,’$’
.code
mWriteStr msg1
mWriteStr msg2
mWriteStr msg3
push edx
mov edx,OFFSET msg1
call WriteString
pop edx
push edx
mov edx,OFFSET msg2
call WriteString
pop edx
push edx
mov edx,OFFSET msg3
call WriteString
pop edx
定义
调用
编译后的代码
【例1】

## Slide 109: （二）宏
......
HTOASC
......
HTOASC
......
......
AND AL,0FH
CMP AL,9
JBE ??0000
ADD AL,7
??0000: ADD AL,30H
......
AND AL,0FH
CMP AL,9
JBE ??0001
ADD AL,7
??0001: ADD AL,30H
......
调用
编译后的代码
【例2】
HTOASC MACRO
LOCAL ISDECM
AND AL,0FH
CMP AL,9
JBE ISDECM
ADD AL,7
ISDECM: ADD AL,30H
ENDM
定义

## Slide 110
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 | b6 b5 b4 b3b2b1b0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1
0 | 0 0 0 0 | NUL | DLE | Sp | 0 | @ | P | ` | p
1 | 0 0 0 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
2 | 0 0 1 0 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r
3 | 0 0 1 1 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
4 | 0 1 0 0 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
5 | 0 1 0 1 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
6 | 0 1 1 0 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
7 | 0 1 1 1 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w
8 | 1 0 0 0 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
9 | 1 0 0 1 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
A | 1 0 1 0 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
B | 1 0 1 1 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | {
C | 1 1 0 0 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
D | 1 1 0 1 | CR | GS | - | = | M | ] | m | }
E | 1 1 1 0 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~
F | 1 1 1 1 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL
ASCII编码表

## Slide 111: （二）宏
宏与子程序的区别：
宏调用通过宏指令名进行的；汇编时，由汇编程序展开，调用多少次就展开多少次，不能缩短目标程序。 子程序调用是在程序执行期间执行CALL指令进行的，子程序的代码只在目标程序中出现一次。
宏调用时的参数由汇编程序通过实参替换形参的方式传递；子程序调用时的参数通过寄存器、堆栈或约定的内存单元传递。
宏调用是在汇编时完成，运行无需额外开销；子程序调用和返回均需时间，且涉及堆栈，速度慢。

## Slide 112
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
十、使用I/O端口控制硬件

## Slide 113: 使用I/O端口控制硬件
IA-32提供了两种硬件输入输出方式：
内存映射方式： 程序直接向特定的内存地址写入数据，数据则自动传送至设备。 例如：视频显示。
基于端口的方式： 要求使用 OUT 和 IN 指令向“端口”写入或读取数据。

## Slide 114: 使用I/O端口控制硬件 （一）输入输出端口
端口地址范围：0～FFFFh
大部分硬件设备具有以下三类接口：
  用于传送数据
  用于返回状态：监测设备状态
  用于控制：控制设备行为

## Slide 115: 使用I/O端口控制硬件 （二）IN 和 OUT 指令
IN 指令：从端口输入一个字节、字 或 双字。
OUT 指令：向端口输出一个字节、字 或 双字。
指令格式：
  IN 累加器,端口地址
  OUT 端口地址,累加器
  端口地址：0～FFh 之间的一个常量，或是 包含 0～FFFFh 之间的值的 DX 寄存器。
  累加器：AL、AX 或 EAX。

## Slide 116: 使用I/O端口控制硬件 （二）IN 和 OUT 指令
例：
in al,3Ch ; input byte from port 003Ch
out 3Ch,al ; output byte to port 003Ch
mov dx,2A3Ch ; DX can contain a port number
in ax,dx ; input word from port named in DX
out dx,ax ; output word to the same port
in eax,dx ; input doubleword from port
out dx,eax ; output doubleword to same port

## Slide 117: 使用I/O端口控制硬件 （三）例子1：PC声音程序
使用 IN 和 OUT 指令控制 PC 内置的扬声器能够产生声音。
端口61h：控制 8255 开关扬声器。
  打开扬声器的方法：
  读入61h端口的字节，将bit0、bit1置“1”；
  再将该字节输出至61h端口。
  关闭扬声器：
  方法同上，将61h端口最低两位清“0”即可。
端口42h：控制8253定时器产生声音的频率。 方法：向42h端口发送一个0～255之间的值。
P319，图7.24

## Slide 118
图7.24 PC机中8253的连接简图（教材P306）
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 1 0 X X X
040H ～ 043H

## Slide 119
; This program plays a series of ascending notes on
; the PC speaker.
.model small,stdcall ; 16-bit Real mode program
.stack 4096
speaker = 61h ; address of speaker port
timer = 42h ; address of timer port
delay1 = 800
delay2 = 800 ; delay between notes
startPitch = 7600
.code
main PROC
in al,speaker ; get speaker status
push ax ; save status
or al,00000011b ; set lowest 2 bits
out speaker,al ; turn speaker on
mov bx,startPitch ; starting pitch
Notes: 原始版本真机运行时的延时参数：
delay1 = 2000
delay2 = 0D000h
startPitch = 60

## Slide 120
L2: mov al,bl ; bit 7..0
out timer,al ; timer port: pulses speaker
mov al,bh ; bit 15..8
out timer,al ; timer port: pulses speaker
; Create a delay loop between pitches:
mov cx,delay1
L3a: push cx
mov cx,delay2
L3b: loop L3b
pop cx
loop L3a
sub bx,200 ; raise pitch
jnz L2 ; play another note
pop ax ; get original status
and al,11111100b ; clear lowest 2 bits
out speaker,al ; turn speaker off
mov ax,4c00h
int 21h
main ENDP
END main

## Slide 121: 使用I/O端口控制硬件 （三）例子2：实时钟 RTC
自从 IBM PC AT 起，所有的 PC 机就都包含了一个叫做实时钟（ Real Time Clock，RTC）的时钟芯片。
RTC通过主板上的电池供电，以便在PC机断电后仍然能够继续记录时间。
RTC芯片一共有64个寄存器。它们的芯片内部地址（不是I/O端口地址）编号为0x00～0x3F，这些寄存器一共可以分为三组：
  时钟与日历寄存器组：共有10个（0x00～0x09），表示时间、日历的具体信息。在PC机中，这些寄存器中的值都是以BCD格式来存储的（比如23dec＝0x23BCD）。
  状态和控制寄存器组：共有4个（0x0A～0x0D），控制RTC芯片的工作方式，并表示当前的状态。
  CMOS配置数据：通用的CMOS RAM，它们与时间无关。

## Slide 122: 使用I/O端口控制硬件 （三）例子2：实时钟 RTC
时钟与日历寄存器组：
Address | Function | 
00 | Current second for RTC | 秒
01 | Alarm second | 
02 | Current minute | 分
03 | Alarm minute | 
04 | Current hour | 时
05 | Alarm hour | 
06 | Current day of week（01＝Sunday） | 星期
07 | Current date of month | 日
08 | Current month | 月
09 | Current year（final two digits，eg：93） | 年

## Slide 123: 使用I/O端口控制硬件 （三）例子2：实时钟 RTC
通过I/O端口访问RTC：
在PC机中可以通过I/O端口0x70和0x71来读写RTC芯片中的寄存器。其中，端口0x70是RTC的寄存器地址索引端口，0x71是数据端口。
读RTC芯片寄存器的步骤是：
  mov al,addr ;addr是要读的寄存器地址
  out 70h,al ;选择要读的RTC芯片寄存器地址
  nop ;延时
  in al,71h ;读入到数据在al寄存器

## Slide 124
RTC芯片
地址译码器
数据寄存器
内部寄存器0
内部寄存器1
内部寄存器2
内部寄存器63
……
……
……
……
地址寄存器
接口地址 70H
接口地址 71H

## Slide 125
.MODEL small,stdcall
.STACK 4096
.data
; 0123456789012345678901234567890123456789
weekinfo byte 'Sunday Monday Tuesday Wednesday '
; 012345678901234567890123456789
byte 'Thursday Friday Saturday '
display byte 0dh,0ah
hour byte '00:'
minute byte '00:'
second byte '00, '
year1 byte '20'
year2 byte '00-'
month byte '00-'
day byte '00, '
week byte 10 dup(20h),0dh,0ah,'$'
程序功能：显示当前时间。
显示格式：hh:mm:ss, yyyy-mm-dd, week

## Slide 126
mReadRTC MACRO address ;宏，读地址为address的RTC寄存器
mov al,address
out 70h,al ;送地址
nop ;延时
nop
in al,71h ;读入数据在al寄存器
ENDM
mTransInfo MACRO string ;宏，将al中的bcd数据转换为ascii码字符
mov string+1,al ;处理低4位（个位）
and string+1,0fh
add string+1,'0'
mov cl,4 ;处理高4位（十位）
shr al,cl
and al,0fh
add al,'0'
mov string,al ;转换好的字符（2个）在string中
ENDM
宏

## Slide 127
.code
main PROC
mov ax,@data
mov ds,ax
mov es,ax
mReadRTC 4 ;read hour to al
mTransInfo hour ;trans hour to ascii
mReadRTC 2 ;read minute to al
mTransInfo minute ;trans minute to ascii
mReadRTC 0 ;read second to al
mTransInfo second ;trans second to ascii
mReadRTC 9 ;read year to al
mTransInfo year2 ;trans year to ascii
mReadRTC 8 ;read month to al
mTransInfo month ;trans month to ascii
mReadRTC 7 ;read day to al
mTransInfo day ;trans day to ascii

## Slide 128
mReadRTC 6 ;read week to al, 01＝Sunday
dec al
;al:0,1,2,3,4,5,6 -> Sundy,Monday,...,Friday,Saturday
mov cx,10
mul cl ;ax=al*10
mov si,offset weekinfo
add si,ax
mov di,offset week
cld
rep movsb ;copy weekinfo string to week
mov ah,9
mov dx,offset display ;display time, date and week
int 21h
mov ah,4ch
int 21h
main ENDP
END main

## Slide 129
S
u
n
d
a
y
M
o
n
d
a
y
T
u
e
s
d
a
y
W
e
d
n
e
s
d
a
y
T
h
u
r
s
d
a
y
F
r
i
d
a
y
S
a
t
u
r
d
a
y
weekinfo
weekinfo+10
weekinfo+20
weekinfo+30
weekinfo+40
weekinfo+50
weekinfo+60
←
↓
0
0
:
0
0
:
0
0
,
2
0
0
0
-
0
0
-
0
0
,
←
↓
$
display
hour
minute
year1
second
year2
month
day
week
数据段：