## Slide 1
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
十一、32/64位处理器扩展指令 —— 多媒体/流媒体SIMD扩展指令集

## Slide 2
多媒体/流媒体SIMD扩展指令集：
（一）MMX指令集

## Slide 3: 十一、32/64位处理器扩展指令 （一）多媒体扩展(MMX)指令集
SIMD：单指令多数据， Single Instruction Multiple Data
Pentium II：引入MMX（Multiple Media Extensions）指令集，实现64位并行处理。 引入8个64位MMX寄存器mm0～mm7
Pentium III：引入SSE（Streaming SIMD Extensions）指令集，实现128位并行浮点运算。 引入8个128位XMM寄存器xmm0～xmm7
Pentium 4：引入SSE2指令集，实现128位并行定点 运算。

## Slide 4: 十一、32/64位处理器扩展指令 （一）多媒体扩展(MMX)指令集
SIMD指令工作的基本原理
X3 | X2 | X1 | X0
Source1
Y3 | Y2 | Y1 | Y0
Source2
X3 OP Y3 | X2 OP Y2 | X1 OP Y1 | X0 OP Y0
Destination
OP
OP
OP
OP
63 48 | 47 32 | 31 16 | 15 0
63 48 | 47 32 | 31 16 | 15 0

## Slide 5: 十一、32/64位处理器扩展指令 （一）多媒体扩展(MMX)指令集
MMX数据类型 － 定点整数
紧缩字节类型：8个字节打包成一个64位数据
紧缩字类型：4个字打包成一个64位数据
紧缩双字类型：两个32位的双字打包成一个64位数据
四字类型：一个64位数
MMX寄存器
8个64位MMX寄存器：MM0～MM7 借用浮点处理单元中的8个80位数据寄存器
并行处理：SIMD

## Slide 6: 十一、32/64位处理器扩展指令 （一）多媒体扩展(MMX)指令集
MMX指令集
57条，算术、比较、转换、逻辑、移位
大部分指令支持多种数据类型
MMX指令先进性的体现：
  SIMD结构
  饱和运算方式
  积和运算方式
  比较指令特点
  转换指令特点

## Slide 7: 十一、32/64位处理器扩展指令 （一）多媒体扩展(MMX)指令集
MMX指令先进性的体现：
  SIMD结构，一次处理
    8个8bit数据
    4个16bit数据
    2个32bit数据
  饱和运算方式
  积和运算方式
  比较指令特点
  转换指令特点

## Slide 8: 十一、32/64位处理器扩展指令 （一）多媒体扩展(MMX)指令集
MMX指令先进性的体现：
  SIMD结构，一次处理
  饱和运算方式
    结果超过最大值，按最大值处理
    结果低于最小值，按最小值处理
    无需进行溢出处理，缩短了处理时间
  积和运算方式
  比较指令特点
  转换指令特点

## Slide 9
63 48 | 47 32 | 31 16 | 15 0
a3 | a2 | a1 | a0
× | × | × | ×
b3 | b2 | b1 | b0
a3×b3＋a2×b2 |  | a1×b1＋a0×b0 | 
MMX指令集
MMX指令先进性的体现：
  SIMD结构，一次处理
  饱和运算方式
  积和运算方式
    PMADDWD指令：乘法－累加
    适合于向量、矩阵计算

## Slide 10
MMX指令集
MMX指令先进性的体现：
  比较指令
    传统做法：比较、条件转移 → 降低了流水线的性能
    不建立标志位；建立真假条件屏蔽字，后跟一个逻辑操作，从不同的输入中选择所需要的元素，从而对输入数据并行地分别进行处理。
    例：PCMPGTW指令
63 48 | 47 32 | 31 16 | 15 0
19 | 41 | 11 | 17
＞？ | ＞？ | ＞？ | ＞？
54 | 26 | 11 | 28
0000h | FFFFh | 0000h | 0000h

## Slide 11
MMX指令集
MMX指令先进性的体现：
  转换指令
    紧缩、解紧缩指令
    紧缩指令带有饱和操作
    例：PACKSSDW紧缩指令
63 32 | 31 0
b1 | b0
63 32 | 31 0
a1 | a0
b1’ | b0’ | a1’ | a0’
63 48 | 47 32 | 31 16 | 15 0

## Slide 12: 十一、32/64位处理器扩展指令 （一）多媒体扩展(MMX)指令集
总结：
  SIMD并行处理指令
  为扩充CPU多媒体、通信功能而设计
  Intel提供用MMX指令实现的面向多媒体应用的标准函数库

## Slide 13
多媒体/流媒体SIMD扩展指令集：
（二）SSE/SSE2指令集

## Slide 14: 十一、32/64位处理器扩展指令 （二）SSE指令集
SSE指令寄存器分布环境
（具有SSE指令的处理器的寄存器结构）
xmm寄存器（8个128位）
32位
MXCSR寄存器
MMX寄存器（8个64位）
通用寄存器 8个32位
32位
EFLAGS寄存器
地址空间
232-1
0

## Slide 15: 十一、32/64位处理器扩展指令 （二）SSE指令集
SSE指令集主要增加了对浮点数SIMD操作的支持，可以将128位分解为多个浮点数，然后进行同时处理，加快处理速度。
数据类型：128位打包单精度浮点数据类型，包含4个独立的32位的符合IEEE标准的单精度浮点数。

## Slide 16: 十一、32/64位处理器扩展指令 （二）SSE指令集
SSE指令：
  数据传送指令
  算数运算指令
  逻辑运算指令
  比较运算指令
  混洗运算指令
  格式转换指令
  状态管理指令
  Cache控制、内存排序指令

## Slide 17: 十一、32/64位处理器扩展指令 （三）SSE2指令集
由 Pentium 4 处理器和 Pentium Xeon 处理器引入。
SSE2对xmm寄存器定义了可以进行整数运算的多种数据类型，并引入了新的用于SIMD运算的指令，进一步增强了对音频、视频等多媒体数据的处理能力。

## Slide 18: 十一、32/64位处理器扩展指令 （三）SSE2指令集
SSE2数据类型：
127 |  |  | 64 | 63 |  |  | 0
127 |  |  |  |  |  |  | 0
127 |  |  |  |  |  |  | 0
127 |  |  |  |  |  |  | 0
127 |  |  |  |  |  |  | 0
128位打包 双精度浮点数
128位打包 字节整数
128位打包 字整数
128位打包 双字整数
128位打包 四字整数

## Slide 19: 十一、32/64位处理器扩展指令 （三）SSE2指令集
SSE2指令集中的指令类型：
  打包标量双精度浮点运算指令
  64位和128位SIMD整数运算指令
  MMX和SSE指令的128位扩展整数指令
  Cache控制、内存排序指令
SSE2指令中大部分是64位MMX指令的128位扩展。

## Slide 20
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
十二、汇编语言与高级语言的接口

## Slide 21
高级语言使程序员从大量细节中解脱出来，从而加快项目的进度。
汇编语言仍然广泛用于：
  配置硬件设备；
  优化程序执行的速度；
  优化程序的尺寸大小。
汇编语言与高级语言的接口：以C语言为例。

## Slide 22: C语言中内嵌汇编语言
两种实现方法：
嵌入汇编：在C语言中嵌入汇编语言代码
模块连接：让C语言从外部调用汇编

## Slide 23
汇编语言与高级语言的接口：
（一）在C语言中嵌入汇编语言代码
1. 嵌入方法

## Slide 24: （一）在C语言中嵌入汇编语言代码
在C语言中嵌入汇编语言代码：单句格式 “_ _asm”关键字
main()
{
__asm MOV AH,2;
__asm MOV BH,0;
__asm MOV DL,20;
__asm MOV DH,10;
}

## Slide 25: （一）在C语言中嵌入汇编语言代码
在C语言中嵌入汇编语言代码：模块格式 “_ _asm”关键字
main()
{
__asm {
MOV AH,2;
MOV BH,0;
MOV DL,20;
MOV DH,10;
}
}

## Slide 26: （一）在C语言中嵌入汇编语言代码
在Visual C++中使用嵌入汇编的规定：
  在用汇编编写的函数中，不必保存EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI寄存器，但必须保存函数中使用的其他寄存器（如ESP、EBP、PSW等）。
  嵌入式汇编语言语句中，可以使用汇编语言格式表示整数常量（如378H），也可以采用C++的格式（如0x378）。
  嵌入式汇编中的标号和C++的标号相似，作用范围是在定义它的函数中有效。

## Slide 27
汇编语言与高级语言的接口：
（一）在C语言中嵌入汇编语言代码
2. 程序举例

## Slide 28
#include "stdafx.h"
void main(void)
{
unsigned char data1=88,data2=100;
unsigned char max;
printf("Find Max Data Using Asm: \n");
__asm{
MOV AH,data1;
MOV AL,data2;
CMP AH,AL;
JB HERE;
MOV max,AH;
JMP FIND;
HERE: MOV max,AL;
FIND:
}
printf("Max is %d\n",max);
}
在嵌入的汇编代码中
引用C语言中声明的变量
Visual C++ 2005
【例1】

## Slide 29
【例2】向汇编代码中传递指针
已知在Data开始的字单元中存放10个无符号整数，试编制程序挑选出其中的最大数并存放到MAXV单元中，挑选出最小数并存放到MINV单元中。
程序源代码：

## Slide 30
void main(void)
{
//变量定义
unsigned short data[10]={235,3278,581,2561,357, 128,5,5476,12345,7891};
unsigned short maxv,minv;
unsigned short *data_point;
data_point=data;
printf("Find Max/Min Data Using Asm:\n");
__asm{
mov esi,data_point; //设置数据区指针
mov ecx,9; //设置循环次数
mov ax,[esi]; //取第一个操作数为最大数
mov bx,ax; //最小数
Addr2: add esi,2; //指向下一个数
cmp [esi],ax; //ax和当前数比较
jb findmin; //小于转
je next; //相等则继续
mov ax,[esi]; //大于则更新最大数
jmp next;
jc
jz

## Slide 31
findmin: cmp [esi],bx; //bx和当前数比较
jae next; //大于则继续
mov bx,[esi]; //更新最小数
next: loop addr2;
mov maxv,ax; //找到最大数
mov minv,bx; //找到最小数
}
printf("Max is %d\n",maxv);
printf("Min is %d\n",minv);
}
jnc

## Slide 32: C语言中各种数据类型长度：32位机
#include <stdio.h>
void main(void)
{
printf("sizeof(char) = %d\n", sizeof(char));
printf("sizeof(short int) = %d\n", sizeof(short int));
printf("sizeof(int) = %d\n", sizeof(int));
printf("sizeof(long int) = %d\n", sizeof(long int));
printf("sizeof(long long int) = %d\n", sizeof(long long int));
printf("sizeof(float) = %d\n", sizeof(float));
printf("sizeof(double) = %d\n", sizeof(double));
printf("sizeof(long double) = %d\n", sizeof(long double));
}
sizeof(char) = 1
sizeof(short int) = 2
sizeof(int) = 4
sizeof(long int) = 4
sizeof(long long int) = 8
sizeof(float) = 4
sizeof(double) = 8
sizeof(long double) = 8

## Slide 33
【例3】使用SSE2指令优化程序运行速度。
已知矢量A＝(a0, a1, …, aN-1)和矢量B＝(b0, b1, …, bN-1)，两个矢量的点乘定义为： 。
编写采用SSE2指令实现求两个矢量的点积的程序。
设N＝8，矢量分量类型为字。
采用SSE2指令中的PMADDWD（教材P83，表3.5）完成矢量的分类乘运算和部分和，然后利用移位运算一次求出最终结果。程序源代码：
（第二版教材P103，表3.6）

## Slide 34
void main(void)
{
//矢量定义
int X;
short A[8]={70,100,10,10,23,15,16,8};
short B[8]={70,100,10,10,23,15,16,8};
unsigned char i;
printf("Dot product of two vectors using Asm with SSE2 registers:\n");
printf("Original data:\n");
printf("Vector A:\n");
for(i=0;i<8;i++)
printf("%d ",A[i]);
printf("\n");
printf("Vector B:\n");
for(i=0;i<8;i++)
printf("%d ",B[i]);
printf("\n");

## Slide 35
__asm{
MOVDQU XMM0,A; //读入数据
MOVDQU XMM1,B; //读入数据
PMADDWD XMM0,XMM1; //两矢量相乘，并求部分和
MOVD EAX,XMM0; //取第一个双字
PSRLDQ XMM0,4; //右移32位
MOVD EBX,XMM0; //取第二个双字
ADD EAX,EBX; //相加求和
PSRLDQ XMM0,4; //右移32位
MOVD EBX,XMM0; //取第三个双字
ADD EAX,EBX; //相加求和
PSRLDQ XMM0,4; //右移32位
MOVD EBX,XMM0; //取第四个双字
ADD EAX,EBX; //相加求和
MOV X,EAX; //存结果
}
printf("Dot product of two vectors is: %d\n",X);
}
数据类型

## Slide 36
PMADDWD指令：乘法－累加
A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
127 112 | 111 96 | 95 80 | 79 64 | 63 48 | 47 32 | 31 16 | 15 0
× | × | × | × | × | × | × | ×
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0
A7×B7＋A6×B6 | A5×B5＋A4×B4 | A3×B3＋A2×B2 | A1×B1＋A0×B0
127 96 | 95 64 | 63 32 | 31 0

## Slide 37
程序测试
测试环境：
  CPU：Intel Core 2 Duo，2.26GHz。
  运行2亿次。
采用两种方法：使用SSE指令、传统C编程， 比较其运行时间。
采用clock()函数测量程序运行时间。

## Slide 38
#include "stdafx.h"
#include <time.h>
#include <windows.h>
#define N 200000000 //程序段重复运行的次数
#define vector_element_num 8
void main(void)
{
clock_t start,stop;
int X,i,j;
short A[8]={70,100,10,10,23,15,16,8}; //矢量定义
short B[8]={70,100,10,10,23,15,16,8};
printf("\nDot product of two vectors using Asm with SSE2:\n\n");
printf("Original data:\n");
printf("Vector A:\n");
for(i=0;i<8;i++)
printf("%d ",A[i]);
printf("\n");
printf("Vector B:\n");
for(i=0;i<8;i++)
printf("%d ",B[i]);
printf("\n");

## Slide 39
printf("\nUse ASM SSE instructions:\n");
start=clock();
for (j = 0; j<N; j++) { //dummy loop to increase time for measuring
__asm{
MOVDQU XMM0,A; //读入数据
MOVDQU XMM1,B; //读入数据
PMADDWD XMM0,XMM1; //两矢量相乘，并求部分和
MOVD EAX,XMM0; //取第一个双字
PSRLDQ XMM0,4; //右移32位
MOVD EBX,XMM0; //取第二个双字
ADD EAX,EBX; //相加求和
PSRLDQ XMM0,4; //右移32位
MOVD EBX,XMM0; //取第三个双字
ADD EAX,EBX; //相加求和
PSRLDQ XMM0,4; //右移32位
MOVD EBX,XMM0; //取第四个双字
ADD EAX,EBX; //相加求和
MOV X,EAX; //存结果
}
}
stop=clock();
printf("Dot product of two vectors is: %d\n",X);
printf("The time is: %g seconds\n\n",
((double)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC));

## Slide 40
printf("\nUse C language:\n");
start=clock();
for (j=0; j<N; j++) { //dummy loop to increase time for measuring
X=0;
for (i=0; i<vector_element_num; i++)
X+=A[i]*B[i];
}
stop=clock();
printf("Dot product of two vectors is: %d\n",X);
printf("The time is: %g seconds\n\n",((double)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC));
system("pause");
}

## Slide 41
测试环境及运行结果
CPU：Intel Core 2 Duo CPU P8400，2.26GHz
运行2亿次

## Slide 42
测试环境及运行结果
CPU：Intel Core 2 Quad CPU Q6600，2.40GHz
运行2亿次

## Slide 43
汇编语言与高级语言的接口：
（二）让C语言从外部调用汇编

## Slide 44: 汇编语言与高级语言的接口
两种实现方法：
嵌入汇编 —— 在C语言中嵌入汇编语言代码
  优点：
    简单：无需考虑外部链接、命名、 参数传递协议等问题。
    高效：不存在过程调用的开销。
  缺点：缺乏可移植性。
模块连接 —— 让C语言从外部调用汇编

## Slide 45
// Addem Main Program (AddMain.cpp)
#include <iostream>
using namespace std;
extern "C" int addem(int p1, int p2, int p3);
int main()
{
cout << "19 + 15 + 25," << endl;
int total = addem( 19, 15, 25 );
cout << "Total = " << total << endl;
return 0;
}
title The addem Subroutine (addem.asm)
; This subroutine links to Visual C++ 6.0.
.386P
.model flat
public _addem
.code
_addem proc near
push ebp
mov ebp,esp
mov eax,[ebp+16] ;first argument
add eax,[ebp+12] ;second argument
add eax,[ebp+8] ;third argument
pop ebp
ret
_addem endp
end
主程序模块
（C++）
子程序模块
（汇编）
25
15
19
返回地址
EBP
EBP, ESP
[EBP+8]
[EBP+4]
[EBP+12]
[EBP+16]
堆栈结构
Notes: 在Visual C++中，函数这样返回数据：8位值在AL中返回，16位值在AX中返回，32位值在EAX中返回，64位值在EDX:EAX中返回。更大的数据结构（结构值、数组等）存储在静态数据区内，EAX中返回指向该数据的指针。

## Slide 46: Addem主程序的调试：反汇编窗口
调试环境：Visual Studio 2008
ESP
堆栈结构：
25
15
19
返回地址
EBP

## Slide 47
高级语言编译器在代码优化方面是卓有成效的。
有些编译器针对特定的处理器进行了优化，可极大提高被编译程序的执行速度。
但是
编译器通常采用常规的优化处理手段，对个别的特殊应用和安装的特殊硬件并不了解。
而
手动编写的汇编语言代码可充分利用计算机系统的某些硬件（比如视频显示卡、声卡、数据采集卡等）的特性。

## Slide 48
汇编语言与高级语言的接口：
（三）综合举例
1. 测量CPU主频

## Slide 49: C语言中，如何测量一段程序执行的时间？
#include <time.h>
void main(void)
{
clock_t start,stop;
start=clock();
…………
stop=clock();
double dTime = (double)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC;
}
精确到毫秒：

## Slide 50: C语言中，如何测量一段程序执行的时间？
#include <windows.h>
void main(void)
{
LARGE_INTEGER frequency,begin_time,end_time;
QueryPerformanceFrequency(&frequency);
QueryPerformanceCounter(&begin_time);
…………
QueryPerformanceCounter(&end_time);
double dTime = ((double)(end_time.QuadPart - begin_time.QuadPart) / frequency.QuadPart);
}
精确到微秒：

## Slide 51: C语言中，如何测量一段程序执行的时间？
RDTSC指令：
Read time-stamp counter into EDX:EAX.
更精确的计时：
例：测量CPU主频
主频3GHz，64位计数器，195年才会溢出。

## Slide 52: Visual Studio 2008
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
void main(void)
{
unsigned count1_H,count1_L,count2_H,count2_L;
__int64 tsc_count1,tsc_count2;
LARGE_INTEGER frequency,begin_time,end_time;
QueryPerformanceFrequency(&frequency);
QueryPerformanceCounter(&begin_time);
__asm{
rdtsc;
mov count1_L,eax;
mov count1_H,edx;
}
for (int i=0; i<100000000; i++)
__asm nop;
QueryPerformanceCounter(&end_time);
__asm{
rdtsc;
mov count2_L,eax;
mov count2_H,edx;
}
double dTime = ((double)(end_time.QuadPart - begin_time.QuadPart) / frequency.QuadPart);
tsc_count1 = ((__int64)count1_H << 32) + count1_L;
tsc_count2 = ((__int64)count2_H << 32) + count2_L;
printf("The CPU frequency is: %g GHz\n", (double)(tsc_count2 - tsc_count1)/dTime/1000000000);
system("pause"); }

## Slide 53: 运行结果：

## Slide 54: 运行结果：

## Slide 55
汇编语言与高级语言的接口：
（三）综合举例
2. 判断有符号整数加法溢出

## Slide 56: C语言调用汇编的其他例子
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main() {
int a,b;
a= 1; b= 2; printf("%11d+(%2d) = %d\n", a,b,a+b);
a= -1; b=-2; printf("%11d+(%2d) = %d\n", a,b,a+b);
a= 2147483647; b= 1; printf("%11d+(%2d) = %d\n", a,b,a+b);
a=-2147483647; b=-1; printf("%11d+(%2d) = %d\n", a,b,a+b);
a=-2147483647; b=-2; printf("%11d+(%2d) = %d\n\n",a,b,a+b);
system("pause");
}
C/C++语言中，有符号整数加法运算，如何判断溢出？
1+( 2) = 3
-1+(-2) = -3
2147483647+( 1) = -2147483648
-2147483647+(-1) = -2147483648
-2147483647+(-2) = 2147483647
请按任意键继续. . .

## Slide 57: C语言调用汇编的其他例子
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int if_add_o(int a,int b) {
__asm {
mov eax,a
add eax,b
jo overflowed
xor eax,eax
jmp no_overflowed
overflowed:
mov eax,1
no_overflowed:
}
}
C/C++语言中，有符号整数加法运算，如何判断溢出？

## Slide 58: C语言调用汇编的其他例子
int main() {
int a,b;
a=1;
b=2;
printf("%11d+(%2d) = %d,\t\t %s\n",a,b,a+b,if_add_o(a,b)?"Overflow":"OK");
a=-1;
b=-2;
printf("%11d+(%2d) = %d,\t\t %s\n",a,b,a+b,if_add_o(a,b)?"Overflow":"OK");
a= 2147483647;
b= 1;
printf("%11d+(%2d) = %d,\t %s\n", a,b,a+b,if_add_o(a,b)?"Overflow":"OK");
a=-2147483647;
b=-1;
printf("%11d+(%2d) = %d,\t %s\n", a,b,a+b,if_add_o(a,b)?"Overflow":"OK");
a=-2147483647;
b=-2;
printf("%11d+(%2d) = %d,\t %s\n\n",a,b,a+b,if_add_o(a,b)?"Overflow":"OK");
system("pause");
}

## Slide 59: C语言调用汇编的其他例子
运行结果：
1+( 2) = 3, OK
-1+(-2) = -3, OK
2147483647+( 1) = -2147483648, Overflow
-2147483647+(-1) = -2147483648, OK
-2147483647+(-2) = 2147483647, Overflow
请按任意键继续. . .
C/C++语言中，有符号整数加法运算，如何判断溢出？

## Slide 60: C语言调用汇编的其他例子
不用汇编？《C安全编码标准》，第5章 整数，INT32-C 保证有符号整数运算不会产生溢出的方法：
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int main()
{
signed int x,y,z;
if (((x^y)|(((x^(~(x^y)&(1<<(sizeof(int)* CHAR_BIT-1))))+y)^y)) >= 0)
{
printf("溢出！");
}
else
z=x+y;
}
C/C++语言中，有符号整数加法运算，如何判断溢出？

## Slide 61: C语言调用汇编的其他例子
不用汇编？其他方法：
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int if_add_o(int x,int y) {
if (((x^y)|(~((x+y)^y)))>=0)
return(1);
else
return(0);
}
主程序
运行结果
条件：
[(x⊕y)|((x＋y)⊙y)]≥0
则溢出。
异或
加法
同或
或
C/C++语言中，有符号整数加法运算，如何判断溢出？

## Slide 62
汇编语言与高级语言的接口：
（三）综合举例
3. 用CPUID指令读取CPU信息

## Slide 63: C语言调用汇编的其他例子
用CPUID指令读取CPU信息。
从80486处理器的后期版本开始引入CPUID指令。
CPUID指令是Intel IA-32架构下获得CPU信息的汇编指令，可以得到CPU的类型、型号、制造商、商标、序列号、缓存等信息。
使用方法：
MOV EAX, 功能号
CPUID
返回信息在EAX、EBX、ECX、EDX寄存器

## Slide 64: C语言调用汇编的其他例子
用CPUID指令读取CPU信息。
【例】
MOV EAX, 0 ; function 0
CPUID
如果是Intel的CPU，返回值是：
eax：最大的基本功能号
ebx：“Genu”
edx：“ineI”
ecx：“ntel”
这几个字符串组合起来就是 “GenuineIntel” 。
对于 AMD 的处理器来说，它返回的字符串是：“AuthenticAMD”。

## Slide 65: C语言调用汇编的其他例子
CPUID指令：
Intel CPU： “GenuineIntel”
AMD CPU：“AuthenticAMD”

## Slide 66: C语言调用汇编的其他例子
CPUID指令：1号功能返回的EDX寄存器内容

## Slide 67
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//用来存储eax,ebx,ecx,edx四个寄存器的信息
DWORD deax;
DWORD debx;
DWORD decx;
DWORD dedx;
void ExeCPUID(DWORD veax) //执行CPUID指令
{
__asm
{
mov eax,veax
cpuid
mov deax,eax
mov debx,ebx
mov decx,ecx
mov dedx,edx
}
}
【例3】
程序清单1/4

## Slide 68
/* 把eax=0作为输入参数，可以得到CPU的制造商信息。
cpuid指令执行以后，会返回一个12字符的制造商信息，
前四个字符的ASC码按低位到高位放在ebx，中间四个放在edx，
最后四个字符放在ecx。
*/
string GetManID() //获取制造商信息
{
char ID[13];
memset(ID,0,sizeof(ID));
ExeCPUID(0); //初始化
memcpy(ID+0,&debx,4); //制造商信息复制到数组
memcpy(ID+4,&dedx,4);
memcpy(ID+8,&decx,4);
return string(ID);
}
【例3】
程序清单2/4

## Slide 69
/* 由于商标的字符串很长(48个字符)，所以不能在一次cpuid指令执行时 全部得到，所以Intel把它分成了3个操作，eax的输入参数分别是 0x80000002,0x80000003,0x80000004，
每次返回的16个字符，按照从低位到高位的顺序依次放在 eax, ebx, ecx, edx。*/
string GetCPUType()
{
const DWORD id = 0x80000002; //0x80000002～0x80000004
char CPUType[49]; //用来存储CPU型号信息
memset(CPUType,0,sizeof(CPUType)); //初始化数组
for(DWORD t = 0 ; t < 3 ; t++ )
{
ExeCPUID(id+t); //每次循环结束,保存信息到数组
memcpy(CPUType+16*t+ 0,&deax,4);
memcpy(CPUType+16*t+ 4,&debx,4);
memcpy(CPUType+16*t+ 8,&decx,4);
memcpy(CPUType+16*t+12,&dedx,4);
}
return string(CPUType);
}
【例3】
程序清单3/4

## Slide 70
void main()
{
cout<<"本机CPU信息如下:"<<endl;
cout<<"CPU 制造商: "<<GetManID()<<endl;
cout<<"CPU 型 号: "<<GetCPUType()<<endl;
ExeCPUID(1);
if (dedx & (1<<28))
{
int logic_core_num=(debx>>16)&0xff;
cout<<"CPU逻辑内核数: "<<logic_core_num;
if (logic_core_num>1)
cout<<" ，支持硬件多线程。"<<endl<<endl;
else
cout<<" ，不支持硬件多线程。"<<endl<<endl;
}
else
cout<<"CPU逻辑内核数: 1 ，不支持硬件多线程。"<<endl<<endl;
system("pause");
}
【例3】
程序清单4/4

## Slide 71: C语言调用汇编的其他例子
用CPUID指令读取CPU信息。
运行结果：

## Slide 72: C语言调用汇编的其他例子
用CPUID指令读取CPU信息。
运行结果：