## Slide 1: 微机原理及接口技术 第5章 存储技术
5.4 Intel 16/32/64位微机系统的主存设计

## Slide 2: 主存构成：
引导区可由ROM芯片构成
系统参数区可由EPROM或E2PROM构成
数据缓冲区及频繁加载的程序区可由SRAM或DRAM(包括SDR/DDR/DDR2/DDR3 SDRAM)构成。
  早期或容量不大的微机系统主存较多使用SRAM
  大容量的微机系统主存较多使用DRAM/SDRAM
  现代微机系统主存采用DDR/DDR2/DDR3 SDRAM内存条

## Slide 3: 微机原理及接口技术 第5章 存储技术
5.4 Intel 16/32/64位微机系统的主存设计
5.4.1 16位系统主存及接口设计

## Slide 4: 5.4.1 16位系统主存及接口设计
构成 Intel 16 位系统的处理器包括： 8086、80186、80286。
采用了两个字节存储体的分体结构。
存储体选择信号：A0、BHE。

## Slide 5: 5.4.1 16位系统主存及接口设计
【例1】利用SRAM构成8086系统主存

## Slide 6
存储器的位扩充
BHE
A0
译码输出
A19 | 0
A18 | 1
A17 | 1
A16 | 1
A15 | 0
A14 | 0
A13 | x
… | x
A1 | x
A0 | —
70000H～73FFFH
6264与8086系统总线的连接
A18
A17
A16
A15
8086系统总线

## Slide 7: 5.4.1 16位系统主存及接口设计
DRAM芯片容量为256K×4位。
用8片这样的DRAM芯片构成8086系统1MB主存。
8086系统总线与DRAM芯片之间的接口用可编程阵列逻辑器件（PAL）实现。
【例2】利用DRAM构成8086系统主存
利用可编程阵列逻辑器件(PAL)实现DRAM控制。

## Slide 8
位扩展
字扩展
利用256K×4bit DRAM芯片构成8086系统512K×16bit内存
上划线表示低电平有效

## Slide 9: 5.4.1 16位系统主存及接口设计
【例2】利用DRAM构成8086系统主存
可编程阵列逻辑器件（PAL）内部逻辑的逻辑表达式
所有上划线都代表逻辑非
（低电平有效）
反馈信号可以看作是时序电路的状态方程
次态
现态

## Slide 10: 5.4.1 16位系统主存及接口设计
【例2】利用DRAM构成8086系统主存
8086/8088 S2、S1、S0 的组合与响应操作

## Slide 11
使用 PAL 实现的 DRAM 控制器 时序图

## Slide 12: 5.4.1 16位系统主存及接口设计
【例3】利用DRAM构成80286系统主存
利用集成DRAM控制器实现DRAM控制。
DRAM存储器采用MC-41256A8 DRAM内存模块。
30引脚的SIMM（Single Inline Memory Module）封装
内部包含8片256K×1位DRAM芯片μPD41256
总容量为256K×8位
5V供电

## Slide 13
MC-41256A8 DRAM 主存模块内部电路

## Slide 14
利用DRAM控制器82C08实现的16位系统总线下80286系统的1MB DRAM主存
偶地址存储体
奇地址存储体
（高字节）
（低字节）
存储体选择
存储体0：000000H～07FFFFH
存储体1：080000H～0FFFFFH

## Slide 15: 5.4.1 16位系统主存及接口设计
【例3】利用DRAM构成80286系统主存
利用集成DRAM控制器实现DRAM控制。
80286 CPU系统总线的数据线16位（D0～D15），地址线24位（A1～A23），主存寻址能力为16MB。
Intel 82C08 DRAM控制器可以控制两个存储体，每个存储体为256K×16位DRAM，输入引脚BS为存储体选择信号。
  当BS＝0时，选中0号存储体（由U2、U3组成）；
  当BS＝1时，选中1号存储体（由U4、U5组成）。
82C08内部有一个地址多路转换器，可以将256KB存储器的18位地址分配到9条地址线上，产生DRAM要求的行、列地址及其选通信号的时序。
AACK/XACK信号用于向CPU指示就绪状态，一般与CPU的READY输入引脚连接，或者与时钟发生器8284A的RDY1或RDY2输入连接。

## Slide 16: 微机原理及接口技术 第5章 存储技术
5.4 Intel 16/32/64位微机系统的主存设计
5.4.2 32位系统主存及接口设计

## Slide 17: 5.4.2 32位系统主存及接口设计
从80386处理器开始， Intel处理器进入32位时代，由32位处理器决定的主存结构扩展为4个字节存储体。

## Slide 18: 5.4.2 32位系统主存及接口设计
与内存接口相关的信号：
  地址信号A2～A31共30个地址信号，其编码可寻址1G个32位的存储单元。这里没有A0和A1，这两个信号已在80386、80486内部译码，用于产生4个体选择信号。
  体选择信号BE0～BE3。
  32位的数据信号D0～D31分为4个字节，分别是D0～D7、D8～D15、D16～D23 和 D24～D31。
  控制信号M/IO（内存/接口选择信号，与8086一样）。
  D/C（数据/控制）信号，低电平为处理器中止或正在响应中断，高电平表示正在传送数据；
  W/R（读/写）信号，低电平表示读内存或接口，高电平表示写内存或接口。

## Slide 19: 5.4.2 32位系统主存及接口设计
M/IO | D/C | W/R | 总线周期
0 | 0 | 0 | 中断响应
0 | 0 | 1 | 停机
0 | 1 | 0 | I/O读
0 | 1 | 1 | I/O写
1 | 0 | 0 | 取指令操作码
1 | 0 | 1 | 保留
1 | 1 | 0 | 存储器读
1 | 1 | 1 | 存储器写
控制信号编码表示的总线周期

## Slide 20: 5.4.2 32位系统主存及接口设计
80386、80486系统中内存分体组织
【例1】在80486系统中，利用4片容量为128 K×8 bit的SRAM芯片构成512 KB的主存空间，画出连接图：

## Slide 21
80486内 存 芯 片 连 接 图
U1
U2
U3
U4
2
1
4

## Slide 22: 5.4.2 32位系统主存及接口设计
根据存储信息的需要，主存的不同区域可以用不同类型的芯片构成。
80486主存系统，用下列芯片实现：
  4片32KB的SRAM芯片62256， 主存地址范围为FFFE0000H~FFFF7FFFH。
  4个8KB的E2PROM芯片98C64， 主存地址范围为FFFF8000H~FFFFFFFFH。
设计主存模块与80486微处理器的接口。
【例2】

## Slide 23: 5.4.2 32位系统主存及接口设计
【例2】
SRAM和E2PROM构成的主存模块与80486微处理器的接口
A2～A16

## Slide 24: 微机原理及接口技术 第5章 存储技术
5.4 Intel 16/32/64位微机系统的主存设计
5.4.3 64位系统主存及接口设计

## Slide 25: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
在Intel 64位主存系统中， 主存结构扩展为8个字节存储体。
用SRAM、ROM芯片构造64位系统的主存模块方法与16/32位系统主存设计方法相同。
【例1】EPROM 存储器与 Pentium II 微处理器的接口

## Slide 26: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例1】EPROM 存储器与 Pentium II 微处理器的接口
FFF80000H~FFFFFFFFH，共512KB。

## Slide 27: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
采用超大规模集成电路(VLSI，Very Large Scale Integration)技术，可以把微型计算机主板上众多的接口芯片和支持芯片按不同的功能，集成在几块集成芯片中。少量几片VLSI芯片的组合成为“控制芯片组”，简称“芯片组”。
在现代Intel x86处理器系统中，所有外部设备都通过PCI总线进行管理。
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
南北桥结构简介：

## Slide 28: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
芯片组中的北桥（North Bridge）芯片用于连接快速设备，如显卡和内存条，并形成PCI总线。北桥芯片通常包含：
  存储控制器
  图形控制器（集成显卡）
  用于连接独立显卡的高速接口（比如AGP接口或PCI Express×16接口）
  HOST主桥
    隔离处理器系统的存储器域与PCI总线域，
    完成PCI总线地址到存储区域地址的转换，
    管理PCI总线域，完成处理器与PCI设备间的数据交换。
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
南北桥结构简介：

## Slide 29: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
芯片组中的南桥（South Bridge）芯片用于连接慢速设备。因此，南桥芯片中通常包含一些相对较慢的接口，比如：
  硬盘接口
  USB接口
  以太网接口
  音频接口
  中断控制器
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
南北桥结构简介：

## Slide 30: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
南北桥结构进一步发展，北桥升级为MCH（Memory Controller Hub），南桥升级为ICH（I/O Controller Hub）。
MCH中集成了存储控器制器和HOST-to-PCIe主桥。
  集成了图形控制器（集成显卡）的MCH也称作GMCH（Graphics and Memory Controller Hub）。
  MCH通过Hub Link总线或DMI（Direct Media Interface）接口与ICH相连。
在ICH中集成了一些相对低速的总线接口，如：
  AC’97音频接口
  LPC（Low Pin Count）
  硬盘接口（IDE、ATA或SATA）
  USB总线
  低带宽的PCI Express总线接口
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
南北桥结构简介：

## Slide 31: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
北桥芯片：852GM GMCH， 内部集成了存储控制器。
  包含了单通道 DDR SDRAM 控制器。
  可以直接连接64位数据宽度的DDR SDRAM内存条。
  不支持内存的检错与纠错，因此与其连接的内存条不需要提供校验位。
处理器：移动 Pentium 4
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
本例具体配置情况：

## Slide 32
具有单通道内存、基于南北桥结构芯片组的计算机系统框图

## Slide 33: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
PCI总线为每个连接在它上面的设备（Device）定义一块配置空间（Configuration space），
  其中每个设备可以有最多8个功能模块（Function），
  而每个功能模块可以有256个8位控制寄存器，
  通过读、写这些寄存器，就可以了解该设备当前的工作状态、控制该设备的工作方式。
852GM GMCH内部的集成图形控制器、存储控制器，以及南桥ICM4-M芯片都是通过0号PCI总线（PCI bus #0）相互连接的，所以852GM GMCH中的所有设备（包括存储控制器）都连接在PCI bus #0上。

## Slide 34: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
852GM GMCH中有两个设备（Device）：
  Device #0（Host-Hub Interface Bridge/DDR SDRAM Controller），分成3个功能模块（Function）
    Function #0（Host Bridge Legacy Registers）
    Function #1（DDR SDRAM Interface Registers）
    Function #3（Intel Reserved Registers）
  Device #2（Integrated Graphics Controller）。
因此，852GM GMCH中控制 DDR SDRAM 控制器的寄存器在 Bus #0 Device #0 Fuction #1 指定的区域中。

## Slide 35: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
PCI总线0上的存储控制器（Device #0）是一个比较特殊的PCI设备：
  除了需要管理 DDR SDRAM 内存条之外，还管理整个存储器域的地址空间，包括PCI总线域地址空间。
  在Intel x86处理器系统中，存储控制器是管理存储域地址空间的重要设备，因此，存储控制器中包含了大量与存储器空间相关的寄存器。
852GM GMCH中存储器控制寄存器共17个， 位于 PCI Bus #0 Device #0 Fuction #1 的配置空间中。

## Slide 36: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
852GM GMCH存储控制器配置空间（PCI Bus #0，Device #0，Fuction #1）
寄存器名 | 缩写 | 地址范围 | 默认值 | 说明
Vendor Identification | VID | 00H～01H | 8086H | 制造商ID，Intel
Device Identification | DID | 02H～03H | 3584H | 设备标识ID
PCI Command Register | PCICMD | 04H～05H | 0006H | 
PCI Status Register | PCISTS | 06H～07H | 0080H | 记录设备0的PCI错误状态
Revision Identification | RID | 08H | 01H | 设备0的版本号
Sub-Class Code | SUBC | 0AH | 80H | 设备0功能模块1的子类号
Base Class Code | BCC | 0BH | 08H | 设备0功能模块1的基类号
Header Type | HDR | 0EH | 80H | 返回80H ,“多功能设备”
Subsystem Vendor Identification | SVID | 2CH～2DH | 0000H | 子系统生产商ID
Subsystem Identification | SID | 2EH～2FH | 0000H | 子系统ID
Capabilities Pointer | CAPPTR | 34H | 00H | 
DRAM Row 0-3 Boundaries | DRB 0-3 | 40H～43H | 00000000H | 设置每个行的地址上限
DRAM Row 0-3 Attributes | DRA 0-3 | 50H～51H | 7777H | 设置每个行的页面大小
DRAM Timing Register | DRT | 60H～63H | 18004425H | 内存访问时间控制
DRAM Controller Power Management Control Register | PWRMG | 68H～6BH | 00000000H | 内存功耗管理
Dram Controller Mode | DRC | 70H～73H | 00000081H | 内存模式管理
DRAM Throttle Control | DTC | A0H～A3H | 00000000H | 
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计

## Slide 37: 5.4.3 64位系统主存及接口设计 【例2】
位 | 描述
31 | tWRT，写命令到读命令之间的延迟。 0：tWRT=1T（当CL=2或2.5时）；1：保留。
30 | tWR，写操作完成后到其他命令（比如预充电命令）的延迟。 0：tWR=2T；1：tWR=3T。
29～28 | tWR-RD，写操作与紧跟其后的读操作之间的时间间隔。 00：4T；01：3T；10：2T；11：保留。
27～26 | tRD-WR，读操作与紧跟其后的写操作之间的时间间隔。 00：7T；01：6T；10：5T；11：4T。
25 | tRD-RD，读操作与紧跟其后的读操作之间的时间间隔。 0：4T；1：3T。
24～15 | 保留。
14～12 | tRFC：对同一行的刷新命令到激活命令之间的时间间隔。 000：14T； 001：13T； 010：12T； 011：11T； 100：10T； 101：9T； 110：8T； 111：7T。
DRT寄存器中各数据位的定义（单位：时钟周期数T）
0
1
10
10
1
0 0000 0000 0
100
6A00442AH

## Slide 38: 5.4.3 64位系统主存及接口设计 【例2】
位 | 描述
11 | tRASmax，激活命令(行地址有效)到预充电命令之间的最大时间间隔。 0：120ms；1：保留。
10～9 | tRASmin，激活命令(行地址有效)到预充电命令之间的最小时间间隔。 00：8T；01：7T；10：6T；11：5T。
8～7 | 保留。
6～5 | tCL，CAS延迟。 00：2.5T；01：2T；10：保留；11：保留。
4 | 保留。
3～2 | tRCD，RAS到CAS的延迟，即激活命令到读/写命令之间的延迟。 00：保留；01：3T；10：2T；11：保留。
1～0 | tRP，同一行预充电命令和激活命令之间的延迟。 00：保留；01：3T；10：2T；11：保留。
DRT寄存器中各数据位的定义（单位：时钟周期数T）
（续）
0
10
0 0
01
0
10
10
6A00442AH

## Slide 39: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
Intel x86 处理器在I/O地址空间定义了两个32位的寄存器，通过这两个I/O端口访问PCI设备的配置空间。
  ① CONFIG_ADDRESS寄存器，接口地址为 0CF8H。
    最高位为允许位，该位为1时，对CONFIG_DATA寄存器进行读写时将引发PCI总线的配置周期。
  ② CONFIG_DATA寄存器，接口地址为 0CFCH。
PCI 配置空间的寄存器均为32位
80000160h

## Slide 40: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
CPU 访问北桥芯片 852GM GMCH 中的寄存器：
  将对应的 PCI总线号、设备号、功能号、寄存器号写入 CONFIG_ADDRESS寄存器(接口地址为0CF8H)，并置 CONFIG_ADDRESS 寄存器的最高位为1。
  然后通过读/写寄存器CONFIG_DATA(接口地址为0CFCH)即可访问 CONFIG_ADDRESS 指定的 852GM GMCH 寄存器。
852GM GMCH 中的 HOST主桥 负责将 CPU 对CONFIG_ADDRESS 和 CONFIG_DATA 的I/O访问转换成相应 852GM GMCH 寄存器的访问。

## Slide 41: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例2】南北桥结构的单通道内存系统设计
通过写入 852GM GMCH 中的 DRT寄存器 来配置 DDR SDRAM 控制器访问内存的时序，汇编语言代码：
.386
……
mov dx,0cf8h ;CONFIG_ADDRESS寄存器的接口地址0CF8h
mov eax,80000160h ;要写入CONFIG_ADDRESS寄存器的数据，
;允许位为1；
;PCI Bus #0，Device #0，Fuction #1，
;寄存器地址60h
out dx,eax ;写CONFIG_ADDRESS寄存器
mov dx,0cfch ; CONFIG_DATA寄存器的接口地址0CFCh
mov eax, 6A00442Ah ;要写入CONFIG_DATA寄存器的数据
out dx,eax ;写CONFIG_DATA寄存器
……

## Slide 42: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例3】基于SoC处理器的双通道主存系统设计
随着主频的不断提升，处理器对主存系统的带宽要求越来越高，主存带宽成为系统性能的的瓶颈。
由于受到晶体管本身的特性和制造工艺的制约，主存频率不可能无限制地提升。
为了解决主存带宽瓶颈问题，引入双通道主存控制技术，即在北桥（MCH）芯片中设计两个主存控制器，这两个主存控制器可相互独立工作，每个控制器控制一个主存通道。
支持双通道主存控制技术的北桥（MCH）芯片中包含了两个独立的、具备互补性的主存控制器，两个主存控制器可以并行工作。
  当控制器B准备进行下一次存取主存的时候，控制器A就在读/写主存，反之亦然。
  两个主存控制器交替工作，理论上可以使等待时间缩减50%，从而使主存带宽翻倍。

## Slide 43: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例3】基于SoC处理器的双通道主存系统设计
在 Intel 第四代 Core i 处理器系统中，MCH被一分为二：
  HOST主桥、存储控制器和图形控制器已经与CPU内核集成在一个芯片中；
  MCH 剩余的部分与 ICH 合并成为 PCH（Peripheral Controller Hub）。
Intel Core i7 处理器已集成了支持3通道连接DDR3存储器的主存控制器。
可见，在基于SoC构架的x86处理器中，芯片组的概念已经逐渐淡化。但是，从体系结构的角度来看，整合之后的 Intel x86 处理器系统在结构上并没有太大改变。

## Slide 44: 5.4.3 64位系统主存及接口设计 【例3】
具有双通道主存、 基于SoC处理器与PCH的 计算机系统框图

## Slide 45: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例3】基于SoC处理器的双通道主存系统设计
存储控制器已经与CPU集成在一个芯片中，与存储控制器有关的寄存器在 PCI Bus #0 Device #0 Fuction #0 指定的 PCI 配置空间中。
其中，地址48H～4FH为64位的 MCHBAR 寄存器。
  该BAR（Base Address Register）寄存器中保存了存储控制器中的“存储器映射寄存器”使用的地址空间的基地址，该基地址指向一个32KB大小的存储器区域。
  当MCHBAR寄存器的“MCHBAR Enable”位为1时，这段存储区域有效，CPU可以通过访问这段存储区域来实现对存储控制器中的“存储器映射寄存器”的读或写，这些寄存器中就包括与DRAM控制器有关的配置寄存器。
  通常，应该把这32KB的存储器区域映射到主存地址空间的高端，并且这段主存地址空间没有实际的物理主存与之对应。

## Slide 46: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例3】基于SoC处理器的双通道主存系统设计
MCHBAR寄存器中各数据位的定义：
  数据位63～39：保留。
  数据位38～15：MCH“存储器映射寄存器”使用的地址空间的基地址。该地址空间大小为32KB，基地址为32KB的整数倍。因此，该基地址的低15位为0，MCHBAR寄存器的38～15位定义了该基地址的高24位。
  数据位14～1：保留。
  数据位0：MCHBAR Enable位。
向 MCHBAR寄存器写入适当的基地址，并将“MCHBAR Enable”位置1，即可通过访问这段主存区域对DRAM控制器中的寄存器进行读/写。

## Slide 47: 5.4.3 64位系统主存及接口设计
【例3】基于SoC处理器的双通道主存系统设计
根据实际安装的内存条参数，
完成两个主存通道的DRAM控制器寄存器的初始化后， 集成于微处理器内部的DRAM控制器就可以按照设定好的模式工作，根据需要实现对主存系统的读、写、刷新等操作。

## Slide 48: 微机原理及接口技术 第5章 存储技术
5.5 Intel微机系统的存储体系

## Slide 49: 5.5 Intel微机系统的存储体系
在8086时代，Intel处理器仅支持具有三个层次的存储体系，即寄存器、主存（内存）和辅存（外存）。
到了80386时代，为了在不明显增加成本的前提下较大幅度提高主存的速度和容量，Intel处理器支持的存储体系增加了两个存储层次，即高速缓冲存储器（Cache）和虚拟存储器（VM），达到了现代计算机具有的五层存储体系。
外存
主存
外存
主存
CPU 内部 寄存器
Cache
VM
CPU 内部 寄存器

## Slide 50: 5.5 Intel微机系统的存储体系
Intel 处理器支持的 Cache 层结构的变化
处理器 | 引入 年份 | L1 Cache | L2 Cache | L3 Cache | L4 Cache
8086 | 1978 | — | — | — | —
80386 | 1985 | 片外SRAM | — | — | —
80486 | 1989 | 8KB | 片外SRAM | — | —
Pentium | 1993 | 8KB/8KB | 片外256~512KB | — | —
Pentium Pro | 1995 | 8KB/8KB | 256 KB或512KB | — | —
Pentium II | 1997 | 16KB/16KB | 盒上256/512/1024KB | — | —
Pentium 4 | 2000 | 8KB/8KB | 256KB | — | —
Itanium | 2001 | 16KB/16KB | 96KB | 片外4MB | —
Core 2 Quad | 2007 | 核内32KB/32KB | 4MB×2 | — | —
Core i7 900 | 2008 | 核内32KB/32KB | 核内256KB | 8MB/12MB | —
第四代 Core i7 | 2013 | 核内32KB/32KB | 核内256KB | 8MB | 可选片外