## Slide 1
微机原理及接口技术
第6章 输入/输出技术
6.3 中断方式
6.3.3 Intel 32/64位中断系统
一、保护模式下的中断系统
二、高级可编程中断控制器APIC

## Slide 2: 一、保护模式下的中断系统 1. 概述
中断（Interrupt）
  硬件中断： 由外部中断触发信号引起的，是随机产生的。
  软中断：由“INT n”指令触发的中断处理，n是中断向量号（也称作中断类型码）。
异常（Exception）：指令执行引发的错误事件。
  故障（Faults）
    通常可以纠正，比如缺页异常（#PF，Page Fault）。
    返回地址是引起故障的那条指令的。
    通常用于虚拟存储管理。
  陷阱（Traps）
  终止（Aborts）

## Slide 3: 一、保护模式下的中断系统 1. 概述
中断（Interrupt）
异常（Exception）：指令执行引发的错误事件。
  故障（Faults）
  陷阱（Traps）
    通常用于调试，比如单步中断指令INT 3和溢出检测指令INTO。
    返回地址指向陷阱截获指令的下一条指令。
  终止（Aborts）
    标志着最严重的错误，比如硬件错误、系统描述符表（GDT、LDT等）中的数据不一致或无效。
    无法精确地报告引起错误的指令的位置。
    当发生这种错误时，无法从异常处理程序返回到当前的程序或任务继续执行。

## Slide 4: 一、保护模式下的中断系统 2. 中断描述符表
保护模式下中断服务程序入口地址的形成

## Slide 5: 一、保护模式下的中断系统 2. 中断描述符表
软件在当前特权级CPL＝0权限下，使用LIDT指令来加载IDTR寄存器。汇编代码如下：
DB 66H ;66H前缀，实模式下使用32位操作数
LIDT IDT_POINTER ;加载IDTR寄存器
……
;定义IDT POINTER
IDT_POINTER:
IDT_LIMIT DW IDT_END-IDT-1 ;IDT限长
IDT_BASE DD IDT ;IDT基地址

## Slide 6: 一、保护模式下的中断系统 2. 中断描述符表
任务门、中断门和陷阱门的描述符格式

## Slide 7: 一、保护模式下的中断系统 2. 中断描述符表
当x64处理器工作在IA-32e模式(64位模式)下，
  中断描述符是128位(16个字节)的，不存在任务门描述符。
  中断门和陷阱门描述符的格式：

## Slide 8: 二、高级可编程中断控制器
APIC体系概述
本地APIC（Local APIC）
I/O APIC
Intel从Pentium处理器开始引入高级可编程中断控制器APIC（Advanced Programmable Interrupt Controller），之后的IA-32与Intel 64处理器构成的计算机系统中都包含APIC。引入APIC的目的是为了适应多处理器及多核系统。

## Slide 9: 二、高级可编程中断控制器 1. APIC体系概述
多处理器环境下的APIC结构图
内部错误
性能监视器
热敏
定时器

## Slide 10: 二、高级可编程中断控制器 1. APIC体系概述
在使用APIC之前，软件首先要检测处理器是否支持本地APIC，汇编代码如下：
support_apic:
mov ax,1
cpuid ;CPUID指令的1号功能
bt edx,9 ;edx[9]=1表示支持本地APIC
setc al
movzx eax,al
ret
上述函数返回值为 1 时，对于 Pentium 4 以后的处理器，表示支持 xAPIC 版本。

## Slide 11: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
本地APIC主要包括：
  APIC寄存器组；
  控制将中断提交给处理器核心的硬件；
  生成IPI消息的相关硬件。
处理器通过读写本地APIC中的寄存器实现与本地APIC的交互。
  本地APIC寄存器采用内存映射形式映射到物理地址空间上；
  基地址APIC_BASE默认为FEE00000H。

## Slide 12: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
本地APIC寄存器：
本地APIC寄存器的基地址APIC_BASE默认为：FEE00000H |  | 
偏移量 | 寄存器名称 | 读/写
20H | 本地APIC ID寄存器 | 读写
30H | 本地APIC版本寄存器 | 只读
80H | 任务优先级寄存器（TPR，Task Priority Register） | 读写
90H | 仲裁优先级寄存器（APR，Arbitration Priority Register） | 只读
A0H | 处理器优先级寄存器（PPR，Processor Priority Register） | 只读
B0H | EOI寄存器 | 只写
C0H | 远程读寄存器（RRD，Remote Read Register） | 只读
D0H | 逻辑目标寄存器（LDR，Logical Destination Register） | 读写
E0H | 目标格式寄存器（DFR，Destination Format Register） | 读写
F0H | 伪中断向量寄存器（SVR，Spurious Interrupt Vector Register） | 读写
100H | 在服务寄存器ISR[31:0]（ISR，In-Service Register） | 只读
110H | 在服务寄存器ISR[63:32]（ISR，In-Service Register） | 只读
120H | 在服务寄存器ISR[95:64]（ISR，In-Service Register） | 只读
130H | 在服务寄存器ISR[127:96]（ISR，In-Service Register） | 只读
140H | 在服务寄存器ISR[159:128]（ISR，In-Service Register） | 只读
150H | 在服务寄存器ISR[191:160]（ISR，In-Service Register） | 只读

## Slide 13: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
本地APIC寄存器：
本地APIC寄存器的基地址APIC_BASE默认为：FEE00000H |  | 
偏移量 | 寄存器名称 | 读/写
160H | 在服务寄存器ISR[223:192]（ISR，In-Service Register） | 只读
170H | 在服务寄存器ISR[255:224]（ISR，In-Service Register） | 只读
180H | 触发方式寄存器TMR[31:0]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
190H | 触发方式寄存器TMR[63:32]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
1A0H | 触发方式寄存器TMR[95:64]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
1B0H | 触发方式寄存器TMR[127:96]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
1C0H | 触发方式寄存器TMR[159:128]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
1D0H | 触发方式寄存器TMR[191:160]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
1E0H | 触发方式寄存器TMR[223:192]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
1F0H | 触发方式寄存器TMR[255:224]（TMR，Trigger Mode Register） | 只读
200H | 中断请求寄存器IRR[31:0]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读
210H | 中断请求寄存器IRR[63:32]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读
220H | 中断请求寄存器IRR[95:64]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读
230H | 中断请求寄存器IRR[127:96]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读
240H | 中断请求寄存器IRR[159:128]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读
250H | 中断请求寄存器IRR[191:160]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读

## Slide 14: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
本地APIC寄存器：
本地APIC寄存器的基地址APIC_BASE默认为：FEE00000H |  | 
偏移量 | 寄存器名称 | 读/写
260H | 中断请求寄存器IRR[223:192]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读
270H | 中断请求寄存器IRR[255:224]（IRR，Interrupt Request Register） | 只读
280H | 错误状态寄存器（ESR，Error Status Register） | 只读
2F0H | LVT CMCI寄存器 | 读写
300H | 中断命令寄存器ICR[31:0]（ICR，Interrupt Command Register） | 读写
310H | 中断命令寄存器ICR[63:32]（ICR，Interrupt Command Register） | 读写
320H | LVT定时器寄存器 | 读写
330H | LVT温度传感器寄存器 | 读写
340H | LVT性能监视计数器寄存器 | 读写
350H | LVT LINT0寄存器 | 读写
360H | LVT LINT1寄存器 | 读写
370H | LVT错误寄存器 | 读写
380H | 计数初值寄存器（用于LVT定时器） | 读写
390H | 当前计数值寄存器（用于LVT定时器） | 只读
3E0H | 分频配置寄存器（用于LVT定时器） | 读写

## Slide 15: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
本地APIC寄存器的基地址APIC_BASE也可以通过IA32_APIC_BASE寄存器修改。
IA32_APIC_BASE寄存器属于MSR（Model-Specific Register）。
IA32_APIC_BASE寄存器的结构

## Slide 16: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
MSR是Intel x86/x64处理器内部的一组64位寄存器，每个MSR都有一个地址编号。
MSR的读取使用RDMSR指令，写入使用WRMSR指令，由ECX寄存器提供需要访问的MSR地址编号。
IA32_APIC_BASE寄存器的MSR地址编号是01BH。
MOV ECX,01BH
RDMSR
上述代码读IA32_APIC_BASE寄存器的内容到EDX:EAX寄存器。

## Slide 17: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
在多核、多处理器系统中，每个处理器或逻辑内核都有自己的本地APIC，为避免各处理器的本地APIC寄存器地址重叠，可以通过修改IA32_APIC_BASE寄存器的第35～12位来设置APIC_BASE的高24位（低12位默认为0），从而可将本地APIC寄存器的起始地址重定位在36位内存物理地址空间的任何一个4KB对齐的位置上。
需要注意的是，本地APIC寄存器被映射到的物理地址空间必须以强不可缓存（Strong Uncacheable）的内存类型映射。
在分页机制下，APIC_BASE是物理地址，而软件中使用的是逻辑地址（虚拟地址），因此系统需要将某个区域的逻辑地址映射到APIC_BASE物理地址上。

## Slide 18: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
对于本地APIC提交到处理器的中断，每一个中断向量号均隐含有优先级， 其中断优先级为中断向量号除以16后的整数部分，即：优先级＝。
在APIC系统中，本地APIC和I/O APIC支持的有效中断向量号为16～255，而中断向量0～31是Intel x86/x64体系中预定义（或保留）的，因此用户自定义的中断向量在32～255之间，优先级范围仅为2～15，其中2为最低优先级，15为最高优先级。
每16个中断向量属于同一优先级，同一优先级内中断向量大的优先级高。

## Slide 19: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
对于一个采用APIC的多处理器系统，任何一个逻辑处理器都可以通过其本地APIC向自己或其他逻辑处理器发送处理器间中断（IPI）。
发送IPI可以实现如下功能：
  把本处理器已经接收但尚未服务的中断转移至另一处理器，由另一处理器执行该中断的中断服务程序。
  发送特殊IPI消息（比如启动IPI）至其他处理器，实现引导处理器（BSP，Bootstrap Processor）对其他逻辑处理器（AP，Application Processor）的初始化。
逻辑处理器可以通过写中断命令寄存器（ICR）向一个或一组逻辑处理器发送IPI进行通信。

## Slide 20: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
中断命令寄存器（ICR）的结构

## Slide 21: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
当往ICR的低32位写入IPI命令字时，处理器就产生了IPI消息发送到系统总线上。例：
这条指令向ICR的低32位写入IPI命令字000C4630H，向所有处理器（不包括自己）发送SIPI消息，使除自己之外的其他处理器执行中断向量30H所指向的中断处理程序。
MOV DWORD PTR [APIC_BASE+300H], 000C4630H

## Slide 22: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
如果需要写完整的64位ICR命令字时， 应先写高32位字（地址偏移量为310H）， 以确定目标处理器地址， 然后再写低32位字（地址偏移量为300H）。
例：
MOV DWORD PTR [APIC_BASE+310H], 02000000H ;目标处理器APIC ID＝02
MOV DWORD PTR [APIC_BASE+300H], 00004030H ;中断向量为30H
引导处理器（BSP）执行上述代码， 使用物理目标模式、固定的IPI消息类型， 向APIC ID为02的处理器发送一条IPI消息， 让目标处理器执行中断向量为30H的中断处理程序。

## Slide 23: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
当多处理器系统加电或复位后，每个处理器会同时执行处理器内部的BIST（Built-in self-test）代码，硬件会为每个逻辑处理器赋予一个唯一的APIC ID值。
这个APIC ID值被写入到每个逻辑处理器对应的本地APIC的APIC ID寄存器内，作为每一个逻辑处理器的ID值。
硬件会选择一个处理器作为BSP（Bootstrap processor），BSP的APIC ID值通常为0。
BSP的IA32_APIC_BASE寄存器的第8位（BSP标志位）会置1，表示该逻辑处理器是BSP； 其余处理器的IA32_APIC_BASE寄存器的BSP标志位会被清零，表示这些处理器属于AP（Application processor）。
多核/多处理器的引导：

## Slide 24: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
接下来，BSP从FFFFFFF0H地址处执行第一条指令，该指令属于BIOS代码。
当BSP执行完BIOS代码完成初始化工作之后，应该通过系统总线广播INIT（引发所有目标处理器执行INIT，中断向量字段必须是00H ）、SIPI（Start-up IPI，启动IPI，中断向量通常应该指向初始化程序，该初始化程序属于BIOS中的引导代码）消息序列（不包括BSP自己），唤醒其他AP处理器。
BSP应提供相应初始化代码首地址给所有AP，引导AP完成初始化工作。
BSP提供的初始化代码首地址必须在4K的边界上，且处于1M以内。
因为处理器接收到INIT消息后工作在实模式下，初始化代码的开始部分必须以16位实模式方式设计。
多核/多处理器的引导：

## Slide 25: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
双核
4线程
处理器
系统中的
中断控制器
8259

## Slide 26: 二、高级可编程中断控制器 2. Local APIC
在双核4线程处理器系统中，每个逻辑内核（逻辑处理器）都有其本地APIC，处理器内核0中的逻辑内核0为BSP（引导处理器，其APIC ID为00H）。
BSP的本地APIC的LINT0引脚连接到芯片组中的8259兼容中断控制器的INTR接口；LINT1引脚连接到芯片组的NMI接口。
除了BSP之外的其他3个逻辑处理器的LINT0、LINT1引脚被忽略，它们接收不到来自外部8259中断控制器和NMI接口的中断请求，只能接收来自I/O APIC的中断消息。
因此，8259中断控制器不适合多处理器环境。
在多处理器环境下管理外部中断源，推荐使用I/O APIC。

## Slide 27: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
APIC分为本地APIC和I/O APIC两部分：
  本地APIC位于处理器内部；
  I/O APIC位于主板的芯片组中。
I/O APIC发送中断消息从PCI桥通过系统总线到达指定处理器的本地APIC。
多处理器环境下的 APIC结构图

## Slide 28: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
两片8259级联，可以支持15个中断； 每个I/O APIC支持多达24个中断。
I/O APIC中断传送协议中包含仲裁阶段， 允许系统中有多个I/O APIC同时工作。
中断响应过程：
  8259的中断请求信号连接到处理器的INTR引脚（当开启本地APIC时，连接到本地APIC的LINT0引脚），在BSP处理器响应8259发来的中断请求时，需要两个中断应答周期，在第二个中断应答周期处理器取得8259提供的中断向量；
  I/O APIC通过写I/O APIC设备内存映射的寄存器，直接通过系统总线向目标处理器发送中断消息（中断向量已经包含在内），无须处理器通过中断应答进行确认，中断响应速度更快，而且I/O APIC中断消息可以发送到指定的目标处理器（8259的中断请求只能发送到BSP处理器）。
I/O APIC对中断的处理与8259兼容类中断控制器有很大不同：

## Slide 29: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
中断请求的仲裁：
  I/O APIC使用本地APIC的中断请求寄存器（IRR）、在服务寄存器（ISR）、任务优先级寄存器（TPR）、处理器优先级寄存器（PPR），受本地APIC的制约；
  8259使用控制器内部的中断屏蔽寄存器（IMR）、中断请求寄存器（IRR）、在服务寄存器（ISR）仲裁。
中断优先级：
  8259的中断优先级按IRQ次序进行排序，在初始状态下，中断优先级从高到低的顺序是IRQ0，IRQ1，IRQ8～IRQ15，IRQ3～IRQ7；
  由于受到本地APIC的影响，I/O APIC的中断优先级次序是按IRQ的中断向量大小来排序的，独立于IRQ号。
I/O APIC对中断的处理与8259兼容类中断控制器有很大不同：

## Slide 30: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
I/O APIC的寄存器也是通过内存映射方式映射到处理器物理内存地址空间。
I/O APIC寄存器的访问方式有两种：
  直接访问
  间接访问
I/O APIC可以直接访问的寄存器有三个：

## Slide 31: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
寄存器 | 地址 | 默认地址 | 宽度 | 说明
索引寄存器 Index Register | FECxx000H | FEC00000H | 8位 | 为间接访问提供8位的寄存器索引值。
数据寄存器 Data Register | FECxx010H | FEC00010H | 32位 | 通过数据寄存器对索引寄存器指定的间接寄存器进行读写。
EOI寄存器 | FECxx040H | FEC00040H | 32位 | 在电平触发模式下，收到EOI消息后，本寄存器低8位即EOI消息包含的中断向量，I/O APIC据此清对应中断在重定向表寄存器中的远程中断返回位（Remote IRR）。
I/O APIC直接访问寄存器
地址中的“xx”表示它们是未确定的，由OIC（Other interrupt controller）控制器来决定。

## Slide 32: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
OIC寄存器的地址位于RCBA（Root complex base address）的31FEH偏移量上。
下面代码可以获取RCBA地址：
OIC寄存器结构
默认为“00H”

## Slide 33: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
;得到RCBA地址，返回数据在EAX寄存器
get_RCBA PROC
push edx
mov dx,0cf8h ;CONFIG_ADDRESS寄存器的接口地址0CF8H
mov eax,8000f8f0h ;要写入地址寄存器的数据，允许位为1，
;Bus#0,Device#31,Fuction#0,寄存器F0H
out dx,eax ;写CONFIG_ADDRESS寄存器
mov dx,0cfch ;CONFIG_DATA寄存器的接口地址0CFCH
in eax,dx ;读CONFIG_DATA寄存器,即PCI Bus#0,
;Device#31,Fuction#0,寄存器F0H
and eax,0ffffc000h ;只保留bit31～bit14,bit13～bit0清零
pop edx
ret ;返回RCBA地址在EAX寄存器中
get_RCBA ENDP
子程序get_RCBA用来获得RCBA地址，RCBA寄存器位于PCI总线0上的Device #31设备（LPC bridge）。上述代码读取PCI Bus #0、Device #31、Fuction #0、偏移量为F0H的寄存器，即RCBA寄存器，其中第31～14位是RCBA基地址。

## Slide 34: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
将OIC寄存器的第8位置1可以开启I/O APIC。
enable_ioapic PROC
push eax
push edx
call get_RCBA ;获取RCBA地址，在EAX寄存器。
mov edx,[eax+31FEh] ;读OIC寄存器到EDX寄存器。
bts edx,8 ;EDX寄存器第8位置1。
and edx,0FFFFFF00h ;设置I/O APIC直接访问寄存器的
;地址范围。
mov [eax+31FEh],edx ;EDX寄存器内容写回OIC寄存器。
pop edx
pop eax
ret
enable_ioapic ENDP
上述代码在打开I/O APIC后，将I/O APIC直接访问寄存器的地址范围设置为默认值，即：索引寄存器的地址为FEC00000H，数据寄存器的地址为FEC00010H，EOI寄存器的地址为FEC00040H。

## Slide 35: 访问PCI设备配置空间的方法
Intel x86 处理器在I/O地址空间定义了两个32位的寄存器，通过这两个I/O端口访问PCI设备的配置空间。
  ① CONFIG_ADDRESS寄存器，接口地址为 0CF8H。
    最高位为允许位，该位为1时，对CONFIG_DATA寄存器进行读写时将引发PCI总线的配置周期。
  ② CONFIG_DATA寄存器，接口地址为 0CFCH。
PCI 配置空间的寄存器均为32位
80000160h

## Slide 36: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
寄存器索引值 | 寄存器名称 | 宽度
00H | I/O APIC ID寄存器 | 32位
01H | I/O APIC版本寄存器 | 32位
02～0FH | 保留 | 
10～11H | 重定向表寄存器0（对应IRQ0） | 64位
12～13H | 重定向表寄存器1（对应IRQ1） | 64位
…… | …… | ……
3C～3DH | 重定向表寄存器22（对应IRQ22） | 64位
3E～3FH | 重定向表寄存器23（对应IRQ23） | 64位
40～FFH | 保留 | 
I/O APIC间接访问寄存器
重定向表寄存器是64位的，在32位环境下访问需要分高32位、低32位进行两次读或写操作。 在64位代码下可以一次性访问64位寄存器。

## Slide 37: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
读重定向表寄存器0的32位代码：
mov DWORD PTR [FEC00000h],10h ;向索引寄存器写入低32位索引值
mov eax,[FEC00010h] ;从数据寄存器读重定向表寄存器0的低32位
mov DWORD PTR [FEC00000h],11h ;向索引寄存器写入高32位索引值
mov edx,[FEC00010h] ;从数据寄存器读重定向表寄存器0的高32位
读重定向表寄存器0的64位代码：
mov DWORD PTR [FEC00000h],10h ;向索引寄存器写入低32位索引值
mov rax,[FEC00010h] ;读重定向表寄存器0的完整64位数据
注意，上述代码中给出的是逻辑地址（虚拟地址），在虚拟存储管理时，采用了“虚拟地址＝物理地址”的地址映射方式。

## Slide 38: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
I/O APIC ID寄存器的第27～24位（共4位）是I/O APIC的ID值。
当系统中有多个I/O APIC时，必须通过写每个I/O APIC的ID寄存器给它们指定一个惟一的编号。代码如下：
mov DWORD PTR [FEC00000h],00h ;ID寄存器的索引值为00h
mov DWORD PTR [FEC00010h],07000000h ;设置IO APIC ID＝07h

## Slide 39: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
通过重定向表寄存器可以设置对应中断的中断向量、IPI消息类型、目标模式、交付状态、发送目标等信息，其功能类似于本地APIC的LVT寄存器和ICR（中断命令寄存器）。
当外部硬件通过某IRQ信号线向I/O APIC发送中断请求时，I/O APIC从该IRQ信号对应的重定向表寄存器中读取中断信息，以中断消息的方式通过系统总线发送到目标处理器的本地APIC。
重定向表寄存器的结构

## Slide 40
IRQ | 来自 串行中断 SERIRQ | 直接 来自引脚 | 来自 PCI消息 | 中断源 | 备注
0 | No | No | No | 连接8259主片中断请求 | 
1 | Yes | No | Yes | 键盘 | 同8259
2 | No | No | No | 8254计数器0，HPET #0（传统模式） | 
3 | Yes | No | Yes | 串口A | 同8259
4 | Yes | No | Yes | 串口B | 
5 | Yes | No | Yes | 传统并行接口/通用 | 
6 | Yes | No | Yes | 软盘控制器 | 
7 | Yes | No | Yes | 传统并行接口/通用 | 
8 | No | No | No | 实时钟RTC，HPET #1（传统模式） | 
9 | Yes | No | Yes | SCI、TCO（可选）/通用 | 
10 | Yes | No | Yes | SCI、TCO（可选）/通用 | 
11 | Yes | No | Yes | HPET #2，SCI、TCO（可选）/通用 | 
12 | Yes | No | Yes | HPET #3，PS/2鼠标 | 
13 | No | No | No | FERR#（协处理器错误） | 
14 | Yes | No | Yes | 主SATA（传统模式） | 
15 | Yes | No | Yes | 从SATA（传统模式） | 
I/O APIC中断映射表

## Slide 41
IRQ | 来自 串行中断 SERIRQ | 直接 来自引脚 | 来自 PCI消息 | 中断源 | 备注
16 | PIRQA# | PIRQA# | Yes | 可以将8个PCI设备（位于PCI Bus #0）的中断请求信号（INTA#～INTD#）转发到这8个引脚（PIRQA#～PIRQH#），通过各PCI设备的中断路由寄存器（Interrupt Route Register）进行设置。 | 连接 8个PCI 设备
17 | PIRQB# | PIRQB# |  |  | 
18 | PIRQC# | PIRQC# |  |  | 
19 | PIRQD# | PIRQD# |  |  | 
20 | N/A | PIRQE# | Yes |  | 
21 | N/A | PIRQF# |  |  | 
22 | N/A | PIRQG# |  |  | 
23 | N/A | PIRQH# |  |  | 
I/O APIC中断映射表（续）

## Slide 42: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
系统芯片组的南桥（ICH或PCH）中集成了两个8259可编程中断控制器，但两个8259共15个中断请求引脚并没有引出来，而是采用串行中断技术：
  使用一根信号线SERIRQ发送中断请求。
  对于主处理器、南桥和所有支持串行中断的外设（包括和南桥相连的Super I/O芯片），它们共同使用这个信号线传输与中断有关的信息。
  SERIRQ信号与PCI时钟同步。
当系统中有多个I/O APIC时，每个I/O APIC都有各自的I/O APIC ID，每个I/O APIC都可以通过各自的重定向表寄存器为它们管理的中断源设置不同的中断向量。

## Slide 43: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
当I/O APIC的某IRQ信号线上有中断请求时，I/O APIC在该IRQ对应的重定向表寄存器中读取相应的信息，以中断消息的形式通过系统总线发送到目标处理器的本地APIC，该中断消息由目标处理器的本地APIC接收并处理，后续的中断处理流程与本地APIC的中断处理过程一致。
南桥（ICH或PCH）中8259中断控制器与I/O APIC是同时存在的。为了避免冲突，如果开启了I/O APIC，则应该屏蔽所有来自8259的中断请求。有两种方法：
  通过设置主片8259的中断屏蔽寄存器OCW1/IMR来屏蔽所有的8259中断请求。
  从BSP处理器的本地APIC中屏蔽8259中断请求。

## Slide 44: 二、高级可编程中断控制器 3. I/O APIC
LVT LINT0寄存器的第16位是屏蔽位，置1后，BSP处理器的本地APIC将不响应来自LINT0引脚的中断请求（LINT0连接到8259的INTR）。
上述代码必须由BSP处理器执行，因为8259只能向BSP发送中断请求。
mov al,0FFh ;所有屏蔽位置1
out 21h,al ;写8259主片的OCW1/IMR
bts DWORD PTR [APIC_BASE+350h],16 ;将LVT LINT0寄存器第16位置1
屏蔽所有来自8259的中断请求，【方法1】
通过设置主片8259的中断屏蔽寄存器OCW1/IMR来屏蔽所有的8259中断请求：
屏蔽所有来自8259的中断请求，【方法2】
从BSP处理器的本地APIC中屏蔽8259中断请求：