## Slide 1
微机原理及接口技术
第7章 常用接口器件
【习题】

## Slide 2
作业：P326～P327
习题 7.1 (1)
习题 7.2 (4)(2)

## Slide 3: P326，习题7.1（1）
若8253芯片可利用8088的外设接口地址为D0D0H～D0D3H，试画出电路连接图。设加到8253上的时钟信号为2MHz。
若利用计数器0、1和2产生周期为100μs的对称方波以及每1s、10s产生一个负脉冲，试说明8253如何连接，并编写初始化程序。

## Slide 4: P326，习题7.1（1）
【解】
计数器0时钟频率为 2MHz，则时钟周期 T＝0.5μs，
一个计数器最长定时时间＝最大计数值×时钟周期
＝65536×0.5μs＝32.768ms。
计数器0：方式3，方波周期为100μs，则 计数值＝计数时间/时钟周期＝100μs/0.5μs＝200。
计数器1：方式2，负脉冲间隔时间为1s，时钟周期100μs，则计数值＝ 1s/100μs ＝10000。
计数器2：方式2，负脉冲间隔时间为10s，时钟周期1s，则计数值＝ 10s/1s＝10。
  （若时钟周期100μs，计数值＝ 10s/100μs＝100000，超过65536，无法实现 ）

## Slide 5: P326，习题7.1（1）
D0～D7
CLK0
GATE0
OUT0
CLK1
GATE1
OUT1
CLK2
GATE2
OUT2
A0
A1
RD
WR
CS
8253
2MHz时钟
+5V
100μs
1s
10s
+5V
+5V
D0～D7
IOR
IOW
A0
A1
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y4
74LS138
&
≥1
A4
A3
A2
A15
A14
A12
A7
A6
A13
A11
A10
A9
A8
A5
AEN
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x
接口地址范围：D0D0H～D0D3H

## Slide 6: 初始化程序
INIT53: MOV DX,0D0D3H
MOV AL,00110110B ;计数器0方式字
OUT DX,AL
MOV AL,200
MOV DX,0D0D0H
OUT DX,AL
MOV AL,0
OUT DX,AL ;计数器0计数值
MOV DX,0D0D3H
MOV AL,01110100B ;计数器1方式字
OUT DX,AL
MOV DX,0D0D1H
MOV AX,10000
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL ;计数器1计数值
MOV DX,0D0D3H
MOV AL,10110100B ;计数器2方式字
OUT DX,AL
MOV DX,0D0D2H
MOV AL,10
OUT DX,AL
MOV AL,0
OUT DX,AL ;计数器2计数值
……
方案1：
按照计数器0、1、2 的顺序，
每个计数器先写方式控制字，
再写计数值。

## Slide 7: 初始化程序
INIT53: MOV DX,0D0D3H
MOV AL,00010110B ;计数器0方式字
OUT DX,AL
MOV AL,01110100B ;计数器1方式字
OUT DX,AL
MOV AL,10010100B ;计数器2方式字
OUT DX,AL
MOV DX,0D0D0H
MOV AL,200
OUT DX,AL ;计数器0计数值
MOV DX,0D0D1H
MOV AX,10000
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL ;计数器1计数值
MOV DX,0D0D2H
MOV AL,10
OUT DX,AL ;计数器2计数值
方案2：
先写所有计数器的方式控制字，
再分别写计数值。

## Slide 8: P326，习题7.2
(4) 若8255芯片可占用的地址为FE00～FE0FH，试画出它与8086总线的连接图。
(2) A/D变换器的引线及工作时序图如下，试将此A/D变换器与8255相连接，并编写包括初始化程序在内的、变换一次数据并将数据放在DATA中的程序。
8位 A/D 变 换 器
D0～D7
START
SEND
模拟 信号 输入
START
SEND
≥1us
变换结束
变换开始
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | 0

## Slide 9
A口：
B口：
C口：
控制寄存器：
START
SEND
模拟信号 输入
8255
PA0
PA7
～
A/D
D0
D7
～
PC0
PC7
D0～D7
RD
WR
RESET
A0
A1
CS
D0～D7
IOR
IOW
RESET
A1
A2
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
FE00H、FE08H
FE02H、FE0AH
FE04H、FE0CH
FE06H、FE0EH
AEN
&
A7
A6
A5
A4
≥1
A0
≥1
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | 0

## Slide 10: 初始化程序：
INI55: MOV DX,0FE06H ;控制寄存器
MOV AL,10011010B ;A口方式0，输入
OUT DX,AL ;C高输入，C低输出
MOV DX,0FE04H ;C口
MOV AL,0
OUT DX,AL ;PC0, 1, 2, 3 = 0
数据采集程序：
波形
电路

## Slide 11
ACQUQ:
WAIT:
MOV DX,SEG DATA
MOV DS,DX
LEA SI,DATA
MOV DX,0FE04H ;C口
MOV AL,01H
OUT DX,AL
CALL Delay1us ;延时1us
MOV AL,00H
OUT DX,AL
NOP
IN AL,DX
TEST AL,80H
JZ WAIT
MOV DX,0FE00H ;A口
IN AL,DX
MOV [SI],AL
波形
电路
MOV SI,OFFSET DATA

## Slide 12
【思考1】12位A/D，如何处理？
A口：
B口：
C口：
控制寄存器：
8255
D0～D7
RD
WR
RESET
A0
A1
CS
D0～D7
IOR
IOW
RESET
A1
A2
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
FE00H、FE08H
FE02H、FE0AH
FE04H、FE0CH
FE06H、FE0EH
AEN
&
A7
A6
A5
A4
≥1
A0
≥1
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | 0
START
SEND
模拟信号 输入
PA0
PA7
～
A/D
D0
D7
～
PC0
PC7
D8
D11
～
PB0
PB3
～
变换1000次数据，并将数据放在主存DATA开始的位置。

## Slide 13
MOV DX,SEG DATA
MOV DS,DX
MOV SI,OFFSET DATA
MOV CX,1000
ACQUQ: MOV DX,0FE04H ;C口
MOV AL,01H
OUT DX,AL
CALL Delay1us ;延时1us
MOV AL,00H
OUT DX,AL
WAIT: MOV DX,0FE04H ;C口
IN AL,DX
TEST AL,80H
JZ WAIT
MOV DX,0FE00H ;A口
IN AL,DX
MOV [SI],AL ;存储数据低8位
INC SI
MOV DX,0FE02H ;B口
IN AL,DX
AND AL,0FH
MOV [SI],AL ;存储数据高8位
INC SI
LOOP ACQUQ
波形
电路
初始化

## Slide 14: 【例】8段数码管编码：查表法

## Slide 15: 【例】8段数码管编码：查表法
DSEG SEGMENT
TAB DB 00111111B,00000110B,01011011B,01001111B ;0123
DB 01100110B,01101101B,01111101B,00000111B ;4567
DB 01111111B,01101111B,01110111B,01111100B ;89AB
DB 00111001B,01011110B,01111001B,01110001B ;CDEF
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG,DS:DSEG
START:
MOV DX,0FF00H
……
;要显示的数字在AL中
MOV BL,AL
AND BL,0FH
XOR BH,BH
MOV AL,TAB[BX]
OUT DX,AL
……
EXIT: MOV AX,4C00H
INT 21H
CSEG ENDS
END START

## Slide 16: 【例】8段数码管编码：查表法
FF00H
FF01H

## Slide 17: 【例】8段数码管编码：查表法
DSEG SEGMENT
TAB DB 00111111B,00000110B,01011011B,01001111B ;0123
DB 01100110B,01101101B,01111101B,00000111B ;4567
DB 01111111B,01101111B ;89
DIG DB 0 ;要显示的数字，压缩BCD码形式
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG,DS:DSEG
START: MOV DX,DSEG
MOV DS,DX
XOR BH,BH
DISP: MOV BL,DIG
AND BL,0FH
MOV AL,TAB[BX]
MOV BL,DIG
ROL BL,4
AND BL,0FH
MOV AH,TAB[BX]
MOV DX,0FF00H
OUT DX,AX
接口地址：
FF00H
接口地址：
FF01H
MOV AL,DIG
ADD AL,1
DAA
MOV DIG,AL
CALL DLY500MS
JMP DISP
CSEG ENDS
END START
SUB AL,1
DAS
BCD数
加1
BCD数
减1