## Slide 1
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计
8.1 基于ISA总线的I/O接口设计
8.1.4 A/D 与 D/A 变换器接口
P350 1. D/A: 数字到模拟变换器

## Slide 2: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器
DAC：Digital to Analog Converter
1. 原理
P363，图8.20
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0.000v
0.155v
0.313v
0.468v
0.626v
假设VOH＝3.6v

## Slide 3: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 1. 原理
Q3,Q2,Q1,Q0 | 上拉电阻 | 下拉电阻 | 分 压 计 算 |  |  | 
 |  |  | 上拉电阻 | 下拉电阻 | 输出电压 | VOH = 3.6V
1111 | 2k // 4k // 8k // 16k | 2k | 1.066667 | 2 | 0.652 VOH | 2.347 V
1110 | 2k // 4k // 8k | 16k // 2k | 1.142857 | 1.777778 | 0.609 VOH | 2.192 V
1101 | 2k // 4k // 16k | 8k // 2k | 1.230769 | 1.6 | 0.565 VOH | 2.034 V
1100 | 2k // 4k | 8k // 16k // 2k | 1.333333 | 1.454545 | 0.522 VOH | 1.879 V
1011 | 2k // 8k // 16k | 4k // 2k | 1.454545 | 1.333333 | 0.478 VOH | 1.721 V
1010 | 2k // 8k | 4k // 16k // 2k | 1.6 | 1.230769 | 0.435 VOH | 1.566 V
1001 | 2k // 16k | 4k // 8k // 2k | 1.777778 | 1.142857 | 0.391 VOH | 1.408 V
1000 | 2k | 4k // 8k // 16k // 2k | 2 | 1.066667 | 0.348 VOH | 1.253 V
0111 | 4k // 8k // 16k | 2k // 2k | 2.285714 | 1 | 0.304 VOH | 1.094 V
0110 | 4k // 8k | 2k // 16k // 2k | 2.666667 | 0.9411765 | 0.261 VOH | 0.940 V
0101 | 4k // 16k | 2k // 8k // 2k | 3.2 | 0.8888889 | 0.217 VOH | 0.781 V
0100 | 4k | 2k // 8k // 16k // 2k | 4 | 0.8421053 | 0.174 VOH | 0.626 V
0011 | 8k // 16k | 2k // 4k // 2k | 5.333333 | 0.8 | 0.130 VOH | 0.468 V
0010 | 8k | 2k // 4k // 16k // 2k | 8 | 0.7619048 | 0.087 VOH | 0.313 V
0001 | 16k | 2k // 4k // 8k // 2k | 16 | 0.7272727 | 0.043 VOH | 0.155 V
0000 | 无穷大 | 2k // 4k // 8k // 16k //2k | 无穷大 | 0.6956522 | 0.000 VOH | 0.000 V

## Slide 4: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 1. 原理
1）权电阻网络D/A转换器
电阻网
数控 模拟开关
基准源
可不要

## Slide 5: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 1. 原理
1）权电阻网络D/A转换器
  缺点：
  阻值种类多，n位就是n种；
  阻值差距大，20·R ～ 2n-1·R ；
  各位电阻均要精确 → 致命缺点

## Slide 6: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 1. 原理
2）梯形R-2R解码网（倒T形电阻网络）
以4位D/A转换器为例

## Slide 7: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 1. 原理
2）梯形R-2R解码网（倒T形电阻网络）
以4位D/A转换器为例

## Slide 8: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 1. 原理
2）梯形R-2R解码网（倒T形电阻网络）
以4位D/A转换器为例

## Slide 10
常数K
n位2进制数NB
结论：对任一输入NB，均能在其输出端得到与之成正比的模拟电压VOUT 。
取Rfb=R

## Slide 11: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 2. DAC的技术指标
分辨率：单位数字量所对应的模拟量的增量。 与位数及输出电压范围有关。
精度：用分辨率和转换误差来描述。
  非线性、温度漂移、电源波动、输出电路（运放）
  误差的表示方法：绝对、相对
  均方误差、标准差
  分辨率对误差的影响
变换时间：DAC＋运放
动态范围：最大、最小电压输出范围。如：0～5V
【例】输出电压范围0～5V，
10位DAC，分辨率＝5V/(210-1)＝4.89mV；
12位DAC，分辨率＝5V/(212-1)＝1.22mV。

## Slide 12: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
DAC0832： 8位，两级锁存，倒T形电阻网络，变换时间1μs。
1）引线、功能
-10V～+10V范围内选取

## Slide 13: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
DAC0832： 8位，两级锁存，倒T形电阻网络，变换时间1μs。
1）引线、功能
  D0～D7
  ILE、CS、WR1：一级锁存（输入寄存器）
  XFER、WR2：二级锁存（变换寄存器）
  VREF：－10V～＋10V
  IOUT1、IOUT2
  Rfb
  AGND；VCC、DGND
2）时序

## Slide 14: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
3）输出方式
单极性反向输出

## Slide 15: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
3）输出方式
单极性同向输出
正向比例放大：

## Slide 16: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
3）输出方式
双极性输出
加法电路（输出反相）
－VOUT＝2V1＋VREF VOUT＝2(－V1)－VREF
0～10V
＋5V
－5V～＋5V
0～-5V

## Slide 17: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
3）输出方式
双极性输出
加法电路（输出反相）
0V

## Slide 18: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
3）输出方式
双极性输出
 | 2的补码 |  | 偏移2进制码 | 
十进制数 | D7 6 5 4 3 2 1 0 | 十进制数 | D7 6 5 4 3 2 1 0 | VOUT
127 | 0 1 1 1 1 1 1 1 | 255 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | +5V
126 | 0 1 1 1 1 1 1 0 | 254 | 1 1 1 1 1 1 1 0 | ……
…… | …… | …… | …… | ……
1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 129 | 1 0 0 0 0 0 0 1 | ……
0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 128 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | ……
－1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 127 | 0 1 1 1 1 1 1 1 | ……
…… | …… | …… | …… | ……
－127 | 1 0 0 0 0 0 0 1 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | ……
－128 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | －5V

## Slide 19: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
4）与CPU接口及编程
只有一路DAC：P355，图8.26

## Slide 20
图8.26 DAC0832与PC/XT总线的连接图
输出端口
278H
输入寄存器
变换寄存器
平滑、滤波
双极性输出
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 21
; 用D/A产生锯齿波的程序
DAOUT: MOV DX, 278H ; 端口地址送DX
MOV AL, 00H ; 准备起始输出数据
LOOP: OUT DX, AL
DEC AL
JMP LOOP ; 循环形成周期锯齿波
START: MOV DX, 0278H
NEXT1: INC AL
OUT DX, AL
CMP AL, 0FFH
JNE NEXT1
NEXT2: DEC AL
OUT DX, AL
CMP AL, 00H
JNE NEXT2
JMP NEXT1

## Slide 22: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
4）与CPU接口及编程
多路DAC，输出同步
D7～D0
CSx
IOW
XFER

## Slide 24: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 一、数字到模拟(D/A)变换器 3. 典型DAC芯片
4）与CPU接口及编程
多路DAC，输出同步
  MOV AL, data1
  OUT Port1, AL ; data1→第一片0832的R1锁存
  MOV AL, data2
  OUT Port2, AL ; data2→第二片0832的R1锁存
  …………
  OUT PortX, AL ; 不实际输出数据，只是同开
  ; 两片第二级缓冲的控制端。
CS1
CS2
XFER

## Slide 25
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计
8.1 基于ISA总线的I/O接口设计
8.1.4 A/D 与 D/A 变换器接口
P356 2. A/D: 模拟到数字变换器

## Slide 26: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器
时间连续、幅值连续的模拟量
时间离散、幅值离散的数字量
取样、保持、量化、编码
温度、
压力、
速度、
……
电流、电压

## Slide 27: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 1. 工作原理、结构
A/D变换器按工作原理/结构分类：
并行比较型A/D转换器
n位需2n－1个比较器
逐次比较型A/D转换器
双积分式A/D转换器
Vin、VREF → 积分 → VT → 计数T
速度快、结构复杂
抗干扰能力好
折衷方案

## Slide 28: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 1. 工作原理、结构
逐次比较型（逐次反馈型）A/D变换器原理：
类似于天平称物体重量，设待测物4.42g；满度测量量程为RNFS＝5.12g。砝码有四种：
测量方法：先大砝码、后小砝码，依次比较（累计比较），要的记“1”，不要的记“0”。

## Slide 29
逐次比较型（逐次反馈型）A/D变换器原理：
实测重物G为：
误差：Δ＝|4.16g(测)－4.42g(实际)|＝0.26g＜0.32g
误差＜最小砝码
2.56g＜4.42g “1” 留
2.56＋1.28＝3.84＜4.42 “1” 留
3.84＋0.64＝4.48＞4.42 “0” 去
3.84＋0.32＝4.16＜4.42 “1” 留
① 4位，4次比较
② 误差＜最小砝码值

## Slide 30: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 1. 工作原理、结构
逐次比较型（逐次反馈型）A/D变换器结构框图

## Slide 31: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 1. 工作原理、结构
例：8位ADC，VI＝6.84V，VREF＝10V， 开始
① 1000 0000 → DAC，V0’＝5V＜VI ，D7存1 CP1
② 1100 0000 → DAC，V0’＝7.5V＞VI ，D6存0 CP2
③ 1010 0000 → DAC，V0’＝6.25V＜VI ，D5存1 CP3
…………
 1010 1111 ， VO’＝ 6.8359375 V
VI ＝ 6.84 V
相对误差0.06％

## Slide 32: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 1. 工作原理、结构
量化间隔 Δ＝
【例】
12位A/D变换器，输入模拟电压最大为5V，

## Slide 33: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 2. 技术指标
精度
  量化误差
量化间隔Δ（1 LSB）
量化过程中，取样电压不一定能被Δ整除 →
原理性误差，无法消除
n↑→ ↓
量化过程采用两种近似量化方式：
只舍不入： → 量化单位 1 LSB
四舍五入： → 量化单位 LSB

## Slide 34: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 2. 技术指标
精度
  量化误差
量化过程采用两种近似量化方式：
只舍不入： → 量化单位 1 LSB
四舍五入： → 量化单位 LSB
0000
001
010
011
100
0
1
2
3
4
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
000
绝对误差
相对误差

## Slide 35: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 2. 技术指标
精度
  非线性误差
非线性
偏移
（零点漂移）
输入
输出
0
10V
255
Analog Input
Digital Output

## Slide 36: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 2. 技术指标
精度
  电源、温度、零点漂移、参考电压
ADC中的运放
ADC

## Slide 37: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 2. 技术指标
变换时间 AD574KD：35μs ms 级 ～ ns 级 选ADC时，其变换时间应小于采样周期。
输入动态范围 单极性 双极型输入 0～10V －5V～＋5V 0～20V －10V～＋10V

## Slide 38: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
AD574：
12位ADC，8/16位微处理器接口， 最大转换时间：35μs
① 引线
AD574
ADC0809

## Slide 39
忙
模拟量输入
数字量输出
AGND
DGND

## Slide 40: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
① 引线
输入 0～10V、－5V～＋5V（10VIN）
0～20V、－10V～＋10V（20VIN）
输出：DB0～DB11
电源 模拟: ±12V/ ±15V(Pin7, Pin11)、AGND、
Ref In、Ref Out(＋10V)、BIP(偏置电压输入)
数字: ＋5V、DGND(Pin1, Pin15)
AD574
CS：Chip Select
CE：Chip Enable
STS：Status（忙）
12/8： 8位读时接低电平（地）
A0： Byte Address / Short Cycle
R/C： Read / Convert

## Slide 41: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
① 引线
表8.6 AD574控制功能状态表
AD574
CE | CS | R/C | 12/8 | A0 | 功能说明
1 | 0 | 0 | x | 0 | 12位转换
1 | 0 | 0 | x | 1 | 8位转换
1 | 0 | 1 | ＋5V | x | 12位输出
1 | 0 | 1 | 地 | 0 | 高8位数据输出 DB4～DB11
1 | 0 | 1 | 地 | 1 | 低4位数据输出 DB0～DB3

## Slide 42: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
② 工作时序
AD574
图8.30 AD574的工作时序
CS
CE
R/C
A0
忙 STS
DB0～DB11
启动
读
8位
12位
读低4位
读高8位
12/8=0
12/8=1， 一次输出，与A0无关
忙
数据

## Slide 43: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：i) 模拟量输入电路
a. 模拟输入：单极性、双极性
AD574
图8.31 AD574的模拟电压输入
(a)单极性输入； (b)双极性输入

## Slide 44: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
AD574
图8.31 AD574的模拟电压输入
(a)单极性输入； (b)双极性输入
(a)
(b)

## Slide 45: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：i) 模拟量输入电路
b. 输入路数扩展
模拟开关
H1508：8 路
74HC4051、MAX4051：8路
74HC4052、MAX4052：双4路
AD574
导通电阻100Ω

## Slide 46: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：i) 模拟量输入电路
c. 采样保持电路
AD574

## Slide 47: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：i) 模拟量输入电路
d. 输入滤波电容：平滑、减小干扰
电容大小： 模拟信号源内阻R、滤波电容C
位置：模拟开关前（输入端）
AD574

## Slide 48: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：i) 模拟量输入电路
d. 输入滤波电容：平滑、减小干扰
AD574
X
√

## Slide 49: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：ii) 与CPU连接：
12位ADC，与 16位CPU连接
8位CPU连接
AD574

## Slide 50
图8.34 AD574经8255与8088系统总线相连接
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0060～0063H
双极性输入
12位转换
12位读
方式0

## Slide 51: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：ii) 与CPU连接
程序：
AD574

## Slide 52
; 对8255初始化，此段程序放在应用程序开始的位置上
INTI55: MOV DX, 0063H ; 控制字
MOV AL, 10011010B
OUT DX, AL ; 控制字写入8255的CR
MOV AL, 00000001B
OUT DX, AL ; 位控方式，使PC0=1
控制字：1 0 0 1 1 0 1 0
位操作：0 0 0 0 0 0 0 1
A
B
方式选择
方式0
输入
输入(C口高4位)
方式0
输入
输出(C口低4位)
PC0
置1
图8.34

## Slide 53
; 以下是对输入信号进行一次变换的程序
ACQUQ: MOV DX, 0062H ; C口
MOV AL, 00H
OUT DX, AL ; 使PC0＝0
MOV AL, 01H ; 使PC0＝1
OUT DX, AL ; 由PC0输出负R/C脉冲启动变换开始
NOP
NOP
WAITS: IN AL, DX ; 取STS状态（PC7）
AND AL, 80H ; 判断变换结束否?
JNZ WAITS ; 未结束等待
MOV DX, 0060H
IN AL, DX ; 读A口，取得A/D变换低8位
MOV BL, AL
MOV DX, 0061H
IN AL, DX
AND AL, 0FH ; 读B口，取得高4位
MOV BH, AL
RET
图8.34

## Slide 54: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 应用：ii) 与CPU连接：与8088系统总线连接
AD574
D4～D7
D0～D3
D4～D7
～
A1～A15
8位读
D0～D3
D4～D7
D8～D11

## Slide 55: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
ADC0809：
8位ADC，8通道模拟信号输入，通道地址选择； 需外接参考电压、外接时钟（10KHz～1.2MHz）。
时钟为640KHz时，转换时间：100μs
ADC0809

## Slide 56: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
① 引线
ADC0809
VREF(+)
VREF(-)
VCC：＋5V
GND：地
参考电压输入

## Slide 57: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
② 时序
ADC0809
图8.36 ADC0809工作时序图
ADDA～ADDC
ALE/START
EOC
OE
D0～D7
路地址锁存
启动
路地址
忙

## Slide 58: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 二、模拟到数字(A/D)变换器 3. 芯片及应用
③ 与8088系统总线连接
ADC0809

## Slide 59
图8.37 ADC0809的一种接口电路
0
0
7
8,9,A
0078H
0079H
007AH
0
0
初始化为

## Slide 60
ACQ09: MOV AX, SEG DATA
MOV DS, AX
MOV SI, OFFSET DATA
MOV BL, 0 ; BL：路地址、OE、ALE
MOV CL, 8 ; CL：循环次数
GOON: MOV AL, BL
MOV DX, 007AH
OUT DX, AL ; 送出路地址
OR AL, 80H
OUT DX, AL ; 送ALE上升沿
AND AL, 7FH
OUT DX, AL ; 输出START
NOP
MOV DX, 0079H
PWAT: IN AL, DX ; 读EOC状态
AND AL, 01H ; 忙，循环
JZ PWAT
图8.37
假定系统初始化时已将74LS273的Q7初始化为0， 则采集程序可如下：
循环

## Slide 61
MOV DX, 007AH
MOV AL, BL
OR AL, 40H
OUT DX, AL ; 使OE=1
MOV DX, 0078H
IN AL, DX ; 读A/D变换器数据
MOV ［SI］, AL ; 存入内存
INC SI ; 内存（数据）指针加1
INC BL ; 路地址加1
DEC CL ; 循环次数减1
JNZ GOON ; 循环次数≠0，则继续循环
MOV DX, 007AH
MOV AL, 0 ; 恢复OE＝0（ALE/START＝0；
OUT DX, AL ; ADDC、ADDB、ADDA＝0）
RET
循环
图8.37

## Slide 62
图8.37b ADC0809的一种接口电路
0
0
7
8,9,A
0078H
0079H
007AH
0
初始化为
OE的另一种控制方式：
图8.37

## Slide 63: 8.1.4 A/D与D/A变换器接口 三、数据监测与控制系统

## Slide 64
图8.38 数据监测与控制系统示意图