## Slide 1
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计
8.1 基于ISA总线的I/O接口设计
8.1.5 步进电机接口

## Slide 2: 8.1.5 步进电机接口
控制信号 → 机械动作 → 电机
交流电机
直流电机
步进电机：一步一步转动
连续转动
步进电机

## Slide 3: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （一）概述
步进电机是一种用电脉冲信号进行控制，并将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的控制电机。
主要优点：
  步距角和转速不受电压波动和负载变化的影响，仅与脉冲个数、脉冲频率有关。
  每转一周有固定的步数，在不失步的情况下运行，其步距误差不会长期积累 → 精度高、定位准确。
  适合于在数字控制的开环系统中作为驱动电机。
主要缺点：
  效率低，需配适当的驱动电源。
  带惯性负载的能力不强。

## Slide 4: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （一）概述
特点
  来一个脉冲，转一个步距角。
  控制脉冲频率，可控制电机转速。
  改变线圈的通电顺序，即可改变旋转方向。
种类：励磁式、反应式（磁阻式）
  励磁式步进电机：转子上有励磁线圈。
  反应式步进电机：转子上没有励磁线圈，应用广泛。
应用：
  非常广泛。如：在数控机床、打印机、绘图仪、扫描仪、磁盘驱动器等设备中都得到应用。

## Slide 5: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （二）三相反应式步进电机的工作原理

## Slide 6
1. 结构： 步进电机主要由定子和转子两部分构成。它们均由磁性材料构成，其上分别有六个、四个磁极 。
定子
转子
定子绕组

## Slide 7
定子的六个磁极上有控制绕组，两个相对的磁极组成一相。
A
B
C
定子
转子
IA
IB
IC

## Slide 8
2. 工作方式
步进电机的工作方式可分为：三相单三拍、三相双三拍、三相单双六拍等。
“三相”：步进电机的相数；
“单”：每次只给一相绕组通电；
“双”：每次同时给二相绕组通电；
“三拍”：定子控制绕组共改变三次通电方式， 完成一个循环。

## Slide 9
2. 工作方式
步进电机的工作方式可分为：三相单三拍、三相单双六拍、三相双三拍等。
1）三相单三拍（1相激磁方式）
① 三相绕组联接方式：Y 型
② 三相绕组中的通电顺序为：
A 相  B 相  C 相
通电顺序也可以为：
A 相  C 相 B 相

## Slide 10
③ 工作过程
化，吸引转子，使转子的位置力图使通电相磁路的磁阻最小，使转、定子的齿对齐停止转动。
A 相通电，A 方向的磁通经转子形成闭合回路。若转子和磁场轴线方向原有一定角度，则在磁场的作用下，转子被磁
A相通电使转子1、3齿和 AA' 对齐。
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2

## Slide 11
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2
同理，B相通电，转子2、4齿和B相轴线对齐，相对A相通电位置转30；C相通电再转30。
1
C'
3
4
2
C
A'
B
B'
A

## Slide 12
这种工作方式，因三相绕组中每次只有一相通电，而且，一个循环周期共包括三个脉冲，所以称三相单三拍。
三相单三拍的特点：
（1）齿距角：t ＝360/Zr ＝ 90° 步距角：S ＝ t / 3 ＝90°
（2）转子的旋转方向取决于三相线圈通电的顺序，改变通电顺序即可改变转向；转速取决于控制绕组通电方式改变的频率。
定子控制绕组每改变一次通电方式，称为一拍；此时电机转过的空间角度称为步距角。
/ 3
齿数
拍数

## Slide 13
2）三相双三拍（2相激磁方式）
三相绕组的通电顺序为：
AB  BC  CA 共三拍。
AB通电
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2
BC通电
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2

## Slide 14
工作方式为三相双三拍时，每通入一个电脉冲，转子也是转30，即 S = 30。
CA通电
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2

## Slide 15
3）三相单双六拍（1-2相激磁方式）
三相绕组的通电顺序为：
AABBBCCCA 共六拍。
工作过程：
A相通电，转子1、3齿和A相对齐。
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2

## Slide 16
所以转子转到两磁拉力平衡的位置上。相对AA' 通电，转子转了15°。
（1）BB' 磁场对 2、4 齿有磁拉力，该拉力使
转子顺时针方向转动。
A、B相同时通电
（2）AA' 磁场继续对1、3齿有拉力。
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2
AABBBCCCA

## Slide 17
总之，每个循环周期，有六种通电状态，所以称为三相六拍，步距角S ＝ t / 6 ＝90° ，为15。
C
A'
B
B'
C'
A
3
4
1
2
B相通电，转子2、4齿和B相对齐，又转了15。
以上三种工作方式，三相双三拍和三相单双六拍较三相单三拍稳定，因此较常采用。
/ 6
AABBBCCCA

## Slide 18
f：电脉冲的频率
转速
步距角：步进机通过一个电脉冲，转子转过的角度。
m：一个周期的运行拍数
Zr：转子齿数
如：Zr = 4 , m = 3 时，
步距角
“控制绕组相数”×1或×2
（rpm）

## Slide 19: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （三）小步距角的步进电机

## Slide 20
实际采用的步进电机的步距角多为3度和1.5度，步距角越小，机械加工的精度越高。
为产生小步距角，定、转子都做成多齿的，图中转子40个齿，定子仍是 6个磁极，但每个磁极上也有五个齿。
A
B
C
A
A’
B
B’
C
C’

## Slide 21
A
B
C
A
A’
B
B’
C
C’
转子的齿距等于360/ 40=9 ，齿宽、齿槽各4.5 。
步距角：
为使转、定子的齿对齐，定子磁极上的小齿，齿宽和齿槽和转子相同。
三相
一相或二相激磁

## Slide 22
工作原理：假设是单三拍通电工作方式。
(a) A 相通电时，定子A 相的五 个小齿和转子对齐。此时， B 相和 A 相空间差120，含 120/9 = 齿 A 相和 C 相差240，含 240/ 9 = 个齿。 所以，A 相的转子、定子的五个小齿对齐时，B 相、C 相不能对齐，B相的转子、定子相差 1/3 个齿（3），C相的转子、定子相差2/3个齿（6）。
A
B
C
A
A’
B
B’
C
C’

## Slide 23
若工作方式改为三相六拍，则每通一个电脉冲，转子只转 1.5 ；
转动方向由相序决定。
（b）A 相断电、B 相通电后，转子只需转过1/3个 齿（3），使 B 相转子、定子对齐。 同理，C 相通电再转3  ……
A
B
C
A
A’
B
B’
C
C’
错齿是促使步进电机旋转的根本原因。

## Slide 24: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （三）激磁方式总结
步进电机的激磁方式：
1相激磁方式： 电源功耗小，高速时易失步， S ＝ 30° 三相单三拍：按A→B → C → A顺序通电。 （四相：A → B → C → D → A → ……） 定子控制绕组每改变一次通电方式，称为一拍。
时刻 拍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …
A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | …
B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | …
C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | …

## Slide 25: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （三）激磁方式总结
步进电机的激磁方式：
2相激磁方式： 电源功耗大，不易失步， S ＝ 30° 三相双三拍：按 AB → BC → CA → AB 顺序通电。 （四相：AB → BC → CD → DA → ……）
时刻 拍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …
A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | …
B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | …
C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | …
（或相反）

## Slide 26: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （三）激磁方式总结
步进电机的激磁方式：
1-2相激磁方式： 每次走的角度是①、②的一半， S ＝ 15° 三相单、双六拍运行方式： 按 A→AB→B→BC→C→CA 或相反顺序通电。
时刻 拍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …
A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | …
B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | …
C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | …

## Slide 27: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （三）激磁方式总结
步进电机的激磁方式：
1-2相激磁方式： 每次走的角度是①、②的一半， S ＝ 15° 四相：A→AB→B→BC→C→CD→D→ DA
时刻 拍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …
A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | …
B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | …
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | …

## Slide 28: 8.1.5 步进电机接口 一、步进电机的基本工作原理 （四）控制框图
变频 信号源
脉冲 分配器
功率 放大器
步进 电机
负 载
指令
方向控制

## Slide 29: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
脉冲分配器：
移位寄存器
单片机
专用IC
放大电路：
三极管
专用IC

## Slide 30: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
74LS194：四位双向通用移位寄存器
右移补充位(左)
左移补充位(右)
功能选择0
功能选择1
复位/清零
时钟
要装载 的数据
移位寄存器输出
电源、地

## Slide 31
74LS194：四位双向通用移位寄存器
复位/清零
保持
右移
左移
装载
1
0
0
1
1
1
0
0
高位向低位移
低位向高位移
注：“左移”、“右移” 以 Q3、Q2、Q1、Q0 顺序为准。

## Slide 32: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
74LS194：四位双向通用移位寄存器
S1 | S0 | 状态
0 | 0 | 输出保持
0 | 1 | 左移（顺时针旋转）
1 | 0 | 右移（逆时针旋转）
1 | 1 | 装载（初始化）
表8.7 脉冲分配器模式控制表

## Slide 33: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
图8.42 2相激磁的脉冲分配器电路
S1S0＝10
S1S0＝01
S1S0
＝11
2相激磁方式（4相双4拍）

## Slide 34: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
利用单片机构成智能脉冲分配器：
改变延时时间 → 改变脉冲频率
利用移位的方法产生脉冲：
  1相激磁： 0001 0001
  2相激磁： 0011 0011
  1-2相激磁：交替移位输出 0001 0001 0011 0011
图8.43 由8039构成的 智能脉冲分配器

## Slide 35: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
利用单片机构成智能脉冲分配器：
以“8086 CPU ＋ 8255”为例

## Slide 36
A口：
B口：
C口：
控制寄存器：
驱动
8255
PA0
PA1
PA2
PA3
D0～D7
RD
WR
RESET
A0
A1
CS
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0
74LS138
≥1
D0～D7
IOR
IOW
RESET
A1
A2
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A0
FE00H
FE02H
FE04H
FE06H
AEN
步进电机
Φ1
Φ2
Φ3
Φ4
&
A15
A14
… …
A9
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0
A口： 方式0，输出

## Slide 37: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
利用单片机构成智能脉冲分配器：
以“8086 CPU ＋ 8255”为例
1相激励控制程序：
MOV DX,0FE00H
MOV AL,00010001B
NEXT: OUT DX,AL
CALL DELAY ;改变延时时间即可改变转速
ROL AL,1 ;ROL正转；ROR反转
JMP NEXT

## Slide 38: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
利用单片机构成智能脉冲分配器：
以“8086 CPU ＋ 8255”为例
2相激励控制程序：
MOV DX,0FE00H
MOV AL,00110011B
NEXT: OUT DX,AL
CALL DELAY ;改变延时时间即可改变转速
ROL AL,1 ;ROL正转；ROR反转
JMP NEXT

## Slide 39: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
利用单片机构成智能脉冲分配器：
以“8086 CPU ＋ 8255”为例
1-2相激励控制程序：
MOV DX,0FE00H
MOV BL,00010001B
MOV BH,00110011B
NEXT: MOV AL,BL
OUT DX,AL
CALL DELAY ;改变延时时间即可改变转速
ROL BL,1 ;ROL正转；ROR反转
MOV AL,BH
OUT DX,AL
CALL DELAY ;改变延时时间即可改变转速
ROL BH,1 ; ROL正转；ROR反转
JMP NEXT

## Slide 40: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （一）脉冲分配器
利用专用IC构成脉冲分配器：TD62803P
图8.44 脉冲分配器 TD62803P 引脚定义
正转/反转
激磁方式控制
3相/4相
初始状态检出
φ输出允许
时钟输出
时钟输入(正)
复位
时钟输入(反)
高有效

## Slide 41: 8.1.5 步进电机接口 二、脉冲分配器及驱动放大电路 （二）驱动放大电路
放大电路：三极管、专用IC
【例】
利用三极管：
线路简单，功率元 件少，成本低。
效率低，只适用于 小功率步进电机。
＋U
Rf2
Rf1
D
C
V
一相控 制绕组
i
控制 信号

## Slide 42: 8.1.5 步进电机接口 三、步进电机控制接口实例
图8.45 步进电机控制接口实例
压控振荡器
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
INTR

## Slide 43: 8.1.5 步进电机接口 三、步进电机控制接口实例
D7
D0
CLK
Q0
Q1
Q2
Q3
译码
驱
动
A
B
C
D
D7～D0
AEN
A15～A0
IOW
8088 CPU
74LS273
＋24V
程序：00010001→74LS273，保持100ms（10步/s），循环左移（正转）/ 循环右移（反转）， 再写74LS273。

## Slide 44: 本章小结：
基于ISA总线的I/O接口设计
  LED接口：静态、动态
  键盘接口
  光电隔离I/O接口
  A/D、D/A接口
  步进电机接口
基于PCI总线的I/O接口设计 （不要求）
基于USB总线的I/O接口设计 （不要求）

## Slide 45: 作业：P398～P401
习题 8.1
习题 8.6（选做）
习题 8.9
习题 8.15
习题 8.20
习题 8.24