## Slide 1: 计算机组成与体系结构 复习
2018年6月

## Slide 2: 第1章 绪论
冯·诺依曼计算机：存储程序，程序控制。
  将要处理的问题用指令编成程序。
  指令和数据以同等地位存放在存储器中，按地址访问。
  以二进制形式表示指令和数据。
  在控制器的控制下，指令被逐条从存储器中取出来执行，产生控制流，在控制流的驱动下完成指令的功能。
计算机的发展历史：
  第一台计算机
  第一个微处理器
摩尔定律、Amdahl定律
计算机的佛林(Flynn)分类法

## Slide 3: 第2章 数据表示
bit，byte，word
定点数表示：纯整数、纯小数。
  原码
  补码：性质；与真值之间的转换。
  移码：用来表示浮点数的阶码(指数); 与补码之间的转换。
浮点数表示：既有整数部分、又有小数部分的数。
  自定义标准：±0.1xx…x×2e
  IEEE754标准，单精度规格化数：(－1)s×2e-127×1. f
二进制编码的十进制数：BCD码
  十进制有权码：8421码、5421码、2421码、…
  十进制无权码：余3码、格雷码
检错与纠错码
  奇偶校验码
  海明码
  循环冗余校验码

## Slide 4: 第2章 数据表示
已知机器字长为8位，求下列补码所对应X的十进制真值。
①
②
③
X＝-1110002＝-56
X＝-11111002＝-124
X＝102＝2
P46 , 习题 2.4 , 补码的性质

## Slide 5: 第2章 数据表示
P48 , 习题2.24 , 海明码
假设8位数据
D＝D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码内容： | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码位置： | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校验方程P： | P0＝D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: 第2章 数据表示
假设正在使用的一种纠错码可以校正长度为8的存储字的全部单位错误。计算结果表明，需要4位校验位，编码字的全部长度为12位。编码字的产生方式采用本章介绍的海明算法。现在接收器收到如下代码字：010111010110，假定采用偶校验，请问收到的这个字是否为合法的编码字？如果不是，根据纠错编码，指出错误发生在哪一位？
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
出错位置：1＋8＝9，即 D4
纠错(出错位取反)后的数据：010010112
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
P48 , 习题2.24 , 海明码

## Slide 7: 第2章 数据表示
循环冗余校验码：
假设信息字节为 F＝10010102 ；
选取G＝10112 ；
将F左移l－1位， 形成 F' ＝10010100002 ；
用 F' 做被除数、G 做除数， 进行模2除法。 忽略商，余数为R＝1112 。
把余数加到 F' 中，组成要发送的信息M： 10010100002＋1112＝10010101112 。
接收器采用相反的过程对接收的信息 M 进行解码和校验。M 应该可以被 G 严格整除。
1001010000
1011
1010101
1011
1001
1000
1011
1100
1011
111
1011
生成多项式G＝10112，表示生成多项式为G(X)＝X3＋X＋1
【例】
模2除法
除数

## Slide 8: 第3章 运算方法、运算器
定点数运算
  加减
    同号数相加、异号数相减会产生溢出，溢出的判断。
  乘法
  除法
浮点数运算
  加减
  乘除
运算器的结构
左归、右归

## Slide 9: 第4章 存储系统
存储系统的层次结构
脱机光盘、磁带存储器
联机磁盘存储器
主存储器
Cache
CPU内部 通用寄存器
Cache 存储系统
虚拟 存储系统
速度
容量
价格
速度快
容量小
价格高
存储系统（存储体系）

## Slide 10: 第4章 存储系统
半导体存储器
  RAM(SRAM、DRAM) 8088，8086，80386/80486，Pentium的内存结构
  ROM(EPROM ; EEPROM , 也叫 E2PROM)
  多体交叉存储器
  相联存储器
Cache
虚拟存储器
    段式
    页式
      页表：位于主存
      快表（TLB）：位于CPU内部
    段页式
磁盘存储器：寻道时间，等待时间，数据传输时间，转速。
地址映射方式
  直接映射
  全相联、组相联：相联目录表
替换算法
随机RAND
先进先出FIFO
最不经常使用LFU
近期最少使用LRU
最佳OPT
例：5400rpm，平均等待时间＝(60s/5400)/2＝5.5ms
·

## Slide 11: 第4章 存储系统
Cache-主存系统的平均访问周期 TA： TA＝H×TC＋(1－H)×TM TA＝H×TC＋(1－H)×(TB＋TC)＝TC＋(1－H)×TB
Cache的访问周期为TC，主存的访问周期为 TM , 数据块装入Cache的时间(包括替换开销)为 TB , Cache的命中率为 H。
当命中率很高时，Cache系统的平均访问周期就接近于Cache的访问周期TC。
①
②
CPU
主存
Cache
①
CPU
主存
Cache
②
（平均访问时间）

## Slide 12
[例] 组相连：主存64MB；Cache 32KB，4KB为一块，一组4块。
→ Cache 8块，共2组；主存16K块，共2K个区(每区2组)。
主存地址：28B57A4H
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
区号
组号
主存 组内 块号
相联比较
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
块内地址
不命中
块失效
命中
主存 地址
Cache 地址
2组中选1
第0区
主存
块0
块1
块2
块3
组0
组1
……
第1302区
块0
块1
块2
块3
块0
块1
块2
块3
组0
组1
块0
块1
块2
块3
……
第2047区
块0
块1
块2
块3
组0
组1
Cache
块0
块1
块2
块3
00
01
00
01
10
11
10
11
00
11
01
10
01
11
10
01
0 1100 1001 01
1 0100 0101 00
1 0100 0100 10
0 1100 1001 01
1 0100 0101 10
0 1100 1001 01
1 0100 0101 10
1 0100 0101 10
组号
区号
Cache 组内块号
主存 组内块号
目录表
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
有效位
目录表行号

## Slide 13: 第4章 存储系统
磁盘存储器：主要技术指标

## Slide 14: 第5章 指令系统
数据存储顺序
指令格式设计
  操作码
    固定长度
    可变长度
  地址码
    寻址方式
      隐含：操作数位置默认，无需地址码。
      立即：操作数在指令中。
      寄存器（寄存器编号）、寄存器间接
      直接（内存地址）、间接
      PC相对：跳转范围
      基址、变址
    各种寻址方式取得操作数的速度
RISC、CISC的特点
大端存储（Big-Endian Ordering） 最低有效字节存储在最高地址位置
小端存储（Little-Endian Ordering） 最低有效字节存储在最低地址位置
霍夫曼编码：平均码长最短; 种类多
扩展操作码：短码不能是长码的前缀

## Slide 15: 第5章 指令系统
RISC的特点：
指令系统简单
  指令条数少、格式少、长度固定、功能简单
  寻址方式少
  采用硬布线控制逻辑（不用或少用微程序控制）
Load/Store结构
  只有LOAD和STORE指令可以访问存储器
  寄存器多
  寄存器窗口技术
十分重视提高流水线的执行效率
  大部分指令可以单周期执行完成
  延迟转移技术
十分强调优化编译技术的作用

## Slide 16: 第6章 CPU（控制器设计）
单总线数据通路CPU内部结构
  时序信号： 指令周期、CPU周期、节拍周期、时钟周期
  常用寄存器：PSW、DR、AR、PC、IR、SP
  控制信号：相容、互斥
硬布线控制器设计、微程序控制器设计
  公操作取指令子周期
  执行子周期
    数据传送类：MOV (R1), R0
    算术/逻辑运算类：ADD R1, R0
    跳转类：
      JUMP X / JZ offs
      CALL (X) / RET
    输入输出类：IN R0, P / OUT P, R0
    堆栈相关：PUSH R0 / POP R0
组合微操作的规则：
遵守操作发生的顺序
避免冲突
(总线竞争、资源冲突)

## Slide 17: 第6章 CPU（控制器设计）
CPU性能测量：
  CPU时间、响应时间
  CPI
  MIPS
  FLOPS

## Slide 18: 第7章 流水线
流水线性能度量
流水线的相关
  结构相关：资源冲突
  数据相关
    先写后读（Read After Write）
    先读后写（Write After Read）
    写－写（Write After Write）
  控制相关： 分支等转移类指令/其他能够改变PC值的指令
多发射处理器
  超标量处理器(Superscalar Processor)
  超长指令字(Very Long Instruction Word, VLIW)处理器
  多发射处理器的发射宽度或(并行)度(degree)： 每时钟周期可以发射的指令数。

## Slide 19: 第8章 总线与I/O系统
总线
  类型、结构
  信息传输方式
  总线仲裁
  典型的总线
输入输出技术
  程序查询：CPU资源占用率高
  中断：CPU占用率低，可实时处理紧急事务
    中断请求
    中断响应： 断点保护(PSW、PC压栈)，中断源识别，中断判优
    中断处理，中断返回(IRET)；中断嵌套(多级中断)
  DMA(直接存储器存取)：大量数据高速传输
  I/O通道：大型计算机系统
集中式总线仲裁
  菊花链（链式查询）
  轮询（计数器定时查询）
  独立请求
分布式总线仲裁

## Slide 20: 第9章 并行体系结构
提高CPU的速度
  采用更先进的硅加工制造技术。
  缩短指令执行路径长度，简化组织结构来缩短时钟周期。
  采用并行处理技术：
    SIMD结构：阵列处理机、向量处理机
    指令级并行：指令流水线、超标量结构
    线程级并行（MIMD结构）：
      单芯片多处理器(CMP)
      同时多线程处理器 (Simultaneous Multithreading, SMT)
并行处理技术
  线程级并行：多处理器系统（MIMD结构）
  任务级并行：多计算机系统（MIMD结构）
提高计算机性能的技术途径：